浙江至诚工程咨询有限责任公司关于

机动车不礼让行人抓拍点位加密建设采购项目

招标文件

采购编号：SJZJZC2019239GK

采　购　 人：义乌市公安局交通警察大队（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

采购代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

日　　　 期：二0一九年六月二十四日

招标文件目录

第一章  采购公告	2

第二章 投标须知	8

一、说明	8

二、招标文件	9

三、投标文件	11

四、投标文件的递交	14

五、其它	15

第三章  招标项目要求	16

一、概况	16

二、招标范围	16

三、招标货物一览表	16

五、产品标准和规范	24

六、技术资格和能力	24

七、到货验收	24

八、验收合格的条件	25

九、售后服务	25

十、工期要求及交货地点★	25

十一、履约验收	25

十二、商务要求	25

十三、其他	26

第四章 开标、评标和定标须知	27

一、开标	27

二、评标	27

第五章  投标文件的有效性	33

第六章 评标办法	35

第七章  拟签订的合同文本	38

第八章 投标文件部分格式	42

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现就义乌市公安局交通警察大队的机动车不礼让行人抓拍点位加密建设采购项目进行公开招标，欢迎有能力的投标人参加投标。

1.采购编号：SJZJZC2019239GK

2.采购内容及数量：抓拍单元（不礼让行人）、LED频闪补光灯、白光闪光灯带光栅、智能交通终端管理设备、光钎收发器、抱杆机箱、标杆等一批 ；具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。

3.采购预算及最高限价：预算投资799.8415万元；本项目设有最高限价（即为预算价）。

4.投标人的资格须同时满足以下要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件；国内具有独立企业法人资格的系统集成商；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业。

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）信誉要求：投标人自2016年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（发放中标通知书前，采购人将在中国裁判文书网查询中标候选人的行贿犯罪记录，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（4）信用要求：根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，投标人义乌市综合信用报告评级为D、E类的投标将被拒绝（无信用评级投标人报名时不受此项条件限制），以采购代理机构在开标当天在义乌市信用办平台查询的企业信用等级为准；

（5）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）。

5.公告期限：2019年 月 日至 月 日。

6.发售招标文件期限和地点：于2019年 月 日至 月 日（上午8：30－11：30，下午14：00－17：00，节假日除外）到浙江至诚工程咨询有限责任公司义乌分公司1101室报名并购买招标文件，发售截止时间之后至开标前一日17：00前潜在投标人仍有权获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。招标文件每份收取资料工本费500元人民币，售后不退。

详细地址：义乌市义东路61号11楼（银海健身中心楼上）

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.报名时所需资料：（复印件或扫描件加盖单位公章、并带原件核对）：

（1）单位营业执照副本；（2）法定代表人授权书；（3）被授权人身份证等资料；

8.递交投标文件截止时间及地点：2019年 月 日上午10：00。

投标人应与2019年 月 日上午10：00前将投标文件密封送至义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

9.开标时间及地点：2019年 月 日上午10：00。

义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室。

10.投标保证金：无。

11.业务咨询：

采购单位联系人：方毅        联系电话：0579- 85414406

代理机构联系人：胡春健　　　联系电话：0579-85471178-603；传真：85471478

报名处联系人：王梦萍      联系电话：0579-85471178-602；

义乌市财政局：0579-89915058；

2019年6月24日

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：机动车不礼让行人抓拍点位加密建设采购项目 采购内容及数量: 抓拍单元（不礼让行人）、LED频闪补光灯、白光闪光灯带光栅、智能交通终端管理设备、光钎收发器、抱杆机箱、标杆等一批 ；具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期限 | 接采购人书面通知后90内完成供货、安装、调试，具体时间供需双方在签订合同时确定。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（采购公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。逾期未回复的，视为默认接收。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本四份； 技术标正本一份，副本四份。 |
| 11 | 递交投标文件时间 | 采购人在招标仪式开始前一个小时，即2019年 月 日09：00—10：00接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 月 日10时00分 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人（凭法定代表人说明书原件和身份证原件）或其授权委托人（凭授权委托书原件和身份证原件）到场参加开标会议。投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份资料的不得入场，且投标将被拒绝。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 合同签订后由采购人预付合同总金额的10%；设备全部到货支付合同总金额的50% ；安装、调试完成初验合格后支付合同总金额的15%；试运行30天并终验合格后支付合同总金额的20% ；质保期满后支付合同总金额的5% 。费用凭合同、正式增值税发票等相关资料由义乌市财政局直接支付。 |
| 16 | 履约保证金 | 中标总价款的10%，以银行汇票、转账支票、银行本票、电汇、保函等形式向采购人递交 |
| 17 | 履约保证金退还 | 中标人在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待履约责任期满（全部完成）后退还成交人（不计息）。 |
| 18 | 供应商注册 | 供应商注册：供应商须在浙江省政府采购网供应商库注册成为正式供应商（根据浙财采监字[2009]28号文件规定]）。非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字[2009]28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。 |
| 19 | 政府采购节能环保产品 | 政府采购节能环保产品 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到，并且在投标文件技术标中提供该产品所在的节能清单查询目录或环保清单查询目录中查询页内容打印件并加盖投标单位公章。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，并且在投标文件技术标中提供该产品所在的节能清单查询目录中查询页内容打印件并加盖投标单位公章，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 20 | 信用记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理；义乌市综合信用报告评级为D、E类的投标将被拒绝。 |
| 21 | 小微企业有关政策 | 特别说明： 1.小微企业有关政策： 1）根据财库〔2011〕181 号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。 2）根据财库〔2017〕141 号的相关规定，在政府采购活动中， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141 号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 4） 未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 5）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业(若投标单位所投的任一产品为中型企业制造的,视同为中型企业)。 |
| 22 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/11330782002609848G/bmxxgk/11330782002610881M/06/01/201902/t20190220_3720981_2.html）。 |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料者的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同的或未按招标文件规定提交履约保证金的； 4.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的； 5.招标文件规定的其他情形。 |
| 24 | 其他 | 1.本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价（最高限价）的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市公安局交通警察大队。

2.2采购代理机构：系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费按不超过中标总金额的1.5%。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.85%=10.15万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.85% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |

5.2.2采购代理服务费在领取中标通知书时，向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.本项目包含工程设计费用，由中标单位支付。工程设计费用以中标金额为计费额，按工程勘察设计收费标准（2002修订本）计算。

例如：工程中标金额为800万元，设计费金额如下：

20.9万元+（800-500）/（1000-500）×（38.8-20.9）=31.64万元

8.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人都将书面形式向所有投标人发送。投标人在收到该澄清、补充或修改后应于 一 日内，以书面形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。逾期未回复的，视为默认接收。该答疑文件作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和义乌市公共资源交易服务平台上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，则视为投标人已经收到。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3技术标:应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）投标单位情况介绍；

（3）有效的营业执照副本复印件；

（4）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件；

（5）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的不须提供）；

（6）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（7）项目技术、质量保证和售后服务及其他有关承诺和措施；

（8）技术指标表；

（9）整体技术方案（包括完整的实施计划方案；施工组织计划及质量、工期、安全、项目保障措施及进度安排；项目培训计划方案） ；

（10）拟投入本项目的项目负责人及其他主要人员的工作简历、资格证明等；

（11）拟投入本项目主要机械设备清单；

（12）招标文件第三章中要求提供的资料；

（13）投标人认为须提供的其他资料。

12.4商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）小微企业声明函、网页声明资料（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（若有，格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价须报价包括设备、配件、附件、备品备件、运输、安装施工、试验、调试、验收、检测、培训、技术服务、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，如有漏项，视同已包含在其项目中，合同价格不予调整。

14.2投标人应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标单位开具正式增值税发票。

14.7招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、采购编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按无效标处理。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件须由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4 投标文件不得采用活页夹装订。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金

18.1中标应按投标须知前附表规定的时间、形式和金额交纳履约保证金。

18.2中标人在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待项目服务期满，按合同约定退还（不计息）。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标一个包装袋，商务标一个包装袋；技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于2019年 月 日上午10：00前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

21.递交投标文件的地点和截止时间

21.1开标地点即为投标文件的递交地点，采购人在采购仪式开始前一个小时，即2019年 月 日 09：00— 10：00接收投标文件。

21.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，采购代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

22.迟交的投标文件

22.1采购人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

23.投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

23.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单。

## 五、其它

24.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、概况

本次招标的项目为机动车不礼让行人抓拍点位加密建设采购项目进行公开招标。投标人须按招标文件的要求完成产品的供货、运输、安装、试验、调试、检测、验收、培训及售后服务等工作。

## 二、招标范围

1.投标人需按本招标文件的要求，提供招标范围内所需全部设备、材料，并运抵买方项目现场，完成安装、试验、调试、检测、验收、培训及售后服务等工作，通过所有相关部门验收合格，直至交付需方使用。

中标单位提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下：

1.1按采购人的需要完成货物的供货；

1.2中标单位应依据招标文件所预选的产品及其预定数量进行定货、生产、安装、调试、检测、验收、培训、售后服务；

1.3运输：由中标单位负责运输、装卸到采购人指定的地点；

1.4提供设备的验收标准、检测办法，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经采购人确认后作为验收的依据；

2.投标人需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。要法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

## 三、招标货物一览表

| 项目名称 | 规格、型号及技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抓拍单元（不礼让行人） | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等; ★ 1英寸GS CMOS；传感器有效像素≧900W；图像分辨率≧4096（H） ×2160（V）；视频帧率≧25fps；覆盖≧3车道; ★彩色：≤0.0008lx、黑白：≤0.0001lx（以公安部型式检验报告为准）； 支持H.265/H.264双编码、新能源车牌识别； 支持不系安全带、驾驶员打电话、抽烟等违法抓拍； 支持年检标识、遮阳板、纸巾盒、挂件等检测； 支持GPS/北斗自动定位、校时； 内置电子陀螺仪，支持姿态异常报警； 支持识别车头3700种车系，车尾1800种车系，白天准确率97%，晚上准确率90%；（需提供公安部型式检验报告说明） 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9% ；（需提供公安部型式检验报告说明） 支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9% ；（需提供公安部型式检验报告说明） 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%（需提供公安部型式检验报告说明） 支持对接入的车辆检测设备进行故障检测，并可显示该设备的故障信息，故障检测延迟<45秒 ； 支持违法占用专用车道抓拍； 支持变道抓拍； 支持逆向抓拍； 支持超速车辆抓拍； 支持欠速车辆抓拍；支持黄牌车占道抓拍； ★支持未系安全带检测；（需提供公安部型式检验报告说明）； ★新能源车牌识别；（需提供公安部型式检验报告说明）； 支持违章停车检测； 支持车窗内挂件识别； 支持年检标志识别； 支持MAC采集功能，支持接入公安MAC采集平台； ★支持车牌黑名单设置（需提供公安部型式检验报告说明）； 号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于30ms； ★支持不少于20种车型检测，准确率不低于99%（以公安部检测报告为准）； 支持行人、二轮车或非机动车捕获功能，白天和晚上捕获率均≥99%（以公安部检测报告为准） | 台 | 175 |
| LED频闪补光灯 | 高性能MCU不少于16颗高亮LED最佳照射距离18～25米,集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； 支持多级环境亮度可选； 平均功耗≤25W； 频闪亮度等级30级可调； 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 支持通过RS485控制频率、亮度等； 支持频闪级联功能； 支持远程显示补光灯状态功能； 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 色温范围6000k~6700k； 工作温度-20℃~80℃； 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调；防尘防水要求达到IP67； | 只 | 316 |
| 白光闪光灯带光栅 | 支持抓拍同步补光功能； 回电时间＜80ms，满足相机2张连拍需求； 最佳效果距离：16～26m | 只 | 62 |
| 智能交通终端管理设备 | 嵌入式Linux实时操作系统；支持不少于12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入；支持违章图片合成功能；最大支持4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘。 | 只 | 63 |
| 光钎收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于落地机箱至较远方向互联或抱杆机箱至落地机箱互联。 | 对 | 153 |
| 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 台 | 93 |
| 24口交换机 | 室外宽温交换机，24* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000MSFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A，（不内置SFP光模块）24口百兆交换机 | 台 | 63 |
| 混凝土基础 | 机箱基础：C25砼现浇，800*800*800高；4-M22*665地脚螺栓预埋；定位法兰：600*600*3厚、4-Φ22孔均布，含接地，另含基坑开挖、回填和余土弃置，接地系统等等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 63 |
| 室外超五类网线 | 室外超五类网线 | m | 9000.00 |
| 管内配线 | 1.路口穿线； 2.采用3*1.5平方 ，RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘护套线。 | m | 11010.00 |
| 管内配线 | 1.路口穿线； 2.采用3*2.5平方 ，RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘护套线。 | m | 1000.00 |
| 管内配线 | 1.路口穿线； 2.采用2*0.5平方 ，RVVP 铜芯聚氯乙烯护套屏蔽线。 | m | 3950.00 |
| 室外光钎线（单模四芯） | 1.室外光钎线； 2.规格型号：单模4芯。 | m | 19700.00 |
| 设备调试及辅材费用 | 设备调试及辅材费用 | 套 | 63 |
| 抱杆机箱 | 1.箱体尺寸：480*420*150mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1.0mm）。含三位公牛插座，2P 10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 2.机箱颜色与立杆颜色保持一致，为细砂黑（色号0003） | 只 | 94 |
| 标杆（挑长4米抓拍杆） | 1.标志杆：立柱Φ219*10-7400、横梁Φ121*10-5369；底座加筋法兰600*600*16厚、8-Φ30孔，横梁法兰Φ320*16厚、8-Φ30孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 2 |
| 混凝土基础 | 1.标杆基础：C25砼现浇，1100*1100*1800高；基础钢筋为基础四周钢筋笼，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M24*1650地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 2 |
| 标杆（挑长6米抓拍杆） | 1.标志杆：L八角杆立柱Φ(280~220)*8-6800、横梁Φ(220~110)*6-6000；立柱底板Φ550*20厚、8-Φ35*60（8-M27）腰圆孔均布，横梁法兰355*355*16厚、7-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 3 |
| 标杆（挑长8米抓拍杆） | 1.标志杆：L八角杆立柱Φ(280~220)*8-6800、横梁Φ(220~110)*6-8000；立柱底板Φ550*20厚、8-Φ35*60（8-M27）腰圆孔均布，横梁法兰355*355*16厚、7-Φ25孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 39 |
| 混凝土基础 | 1.标杆基础：C25砼现浇，1500*1500*1800高；基础钢筋为基础四周钢筋笼，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M27*1620地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 42 |
| 标杆（挑长10米抓拍杆） | 1.标志杆：L八角杆立柱Φ(377~325)*14-6800、横梁Φ(299~110)*6-10000；立柱底板Φ700*25厚、8-Φ35*60（8-M30）腰圆孔均布，横梁法兰495*495*20厚、9-Φ34（M30*120）孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 19 |
| 标杆（挑长12米抓拍杆） | 1.标志杆：L八角杆立柱Φ(377~325)*14-6800、横梁Φ(299~110)*6-12000；立柱底板Φ700*25厚、8-Φ35*60（8-M30）腰圆孔均布，横梁法兰495*495*20厚、9-Φ34（M30*120）孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 14 |
| 标杆（挑长14米抓拍杆） | 1.标志杆：L八角杆立柱Φ(377~325)*14-6800、横梁Φ(299~110)*6-14000；立柱底板Φ700*25厚、8-Φ35*60（8-M30）腰圆孔均布，横梁法兰Ⅰ：495*495*20厚、9-Φ34（M30*120）孔均布；横梁法兰Ⅱ：Φ395*16厚、8-Φ28（M24*100）孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 4 |
| 标杆（挑长16米抓拍杆） | 1.标志杆：L八角杆立柱Φ(377~325)*14-6800、横梁Φ(299~110)*6-16000；立柱底板Φ700*25厚、8-Φ35*60（8-M30）腰圆孔均布，横梁法兰Ⅰ：495*495*20厚、9-Φ34（M30*120）孔均布；横梁法兰Ⅱ：Φ395*16厚、8-Φ28（M24*100）孔均布；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 9 |
| 混凝土基础 | 1.标杆基础：C25砼现浇，2000*2000*2000高；基础钢筋为基础四周钢筋笼，采用螺纹钢筋（HRB400）；8-M30*1920地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 46 |
| 电缆保护管 | 1.道路路面下敷设Φ89的镀锌钢管。 | m | 925.00 |
| 电缆保护管 | 1.人行道下敷设Φ50的HDPE管。 | m | 3820.00 |
| 电缆保护管 | 1.人行道下敷设Φ63的HDPE管。 | m | 3980.00 |
| 水平导向钻进 | 1.土壤类别 ：土层或岩层综合考虑； 2.材质及规格 ：Φ110㎜ PE管顶管； 3.顶管孔径需满足PE管并排二根敷设（清单工程量为孔径中心线长度）； 4.清单按一孔两管列入，具体做法详见图纸JT-13《顶管施工大样图》； | m | 420.00 |
| 路面开挖及修复（车行道） | 1.路面开挖及修复； 2.拆除面层10cmAC-10细粒式沥青砼+30cmC30砼基层+35cmC15砼回填； 3.修复做法同拆除做法一致； 4.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 261.50 |
| 人行道开挖及修复 | 1.人行道开挖及修复； 2.20cmC20砼基层+45cm砂碎石回填； 3.修复做法同拆除做法一致； 4.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 358.40 |
| 绿化带开挖及修复 | 1.绿化带开挖及修复； 2.绿化开挖深50cm; 3.30cm原状土回填； 4.20cmC20砼包封。 | m2 | 1126.00 |
| 人（手）孔井 | 窨井尺寸为80（长）*60（宽）*100CM（深），用重型防盗铸铁窨井盖，窨井盖板上须印“交警”字样，具体详见设计图纸。 | 座 | 27 |
| 人（手）孔井 | 窨井尺寸为50（长）*50（宽）*50CM（深），窨井盖板上须印“交警”字样，具体详见设计图纸。 | 座 | 181 |
| 标志板 | 1.类型：“人行横道”标志牌 2.材质、规格尺寸：矩形960*960*1.5mm厚铝合金板； 3.板面反光膜等级：外框贴80mm钻石级荧光绿反光膜；蓝底、白三图案、黑图案反光膜采用超强级反光膜；反光膜竖向不得拼接，横向1.2m以下不得拼接。反光膜使用寿命为7~10年。 4.要求最小逆反射系数大于《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2002规定。版面颜色与字体应复合GB5768-2009《道路交通标志和标线》中的相关要求。 5.标志板背面喷二度双组份纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 6.另含滑动槽钢、滑动螺栓、紧固件和扣压块等所有安装配件，具体根据标志板受力情况配置。 | 块 | 49 |
| 标杆（立杆） | 1.直立式立柱Φ89*4-3500；底座加筋法兰400*400*12厚、4-Φ26孔；另含盖帽、螺栓及螺母、垫圈等所有安装配件；钢材全部采用Q235钢，外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理并喷二度双组份砂纹亚光镀锌专用漆（细砂黑，色号0003）。 | 根 | 28 |
| 混凝土基础 | 1.标志杆基础：C25砼现浇，800*800*1200高；基础钢筋为锚固钢筋，采用螺纹钢筋（HRB400）；4-M20*700地脚螺栓预埋，另含基坑开挖、回填和余土弃置等，结合现场情况综合考虑。 | 座 | 28 |
| 标线 | 1.符合JT/T 280-2004要求，反光型热熔标线，厚度≥1.8mm，质保期不少于18个月。 | m2 | 2560.00 |
| 清除标线 | 用高压水枪清除路面标线。 | m2 | 454.00 |
| 太阳能黄闪灯 | 符合GBT 24965.4-2010 交通警示灯第4部分要求。单元透光面尺寸为Φ400mm。高强度LED光源，可视距离＞1200m，使用寿命≥70000小时。 工作方式：光控模式，24小时连续工作，白天和夜间二级自动调光。 闪烁频率：闪烁频率（45±5）次/min，闪烁亮暗时间比为1:1。采用单晶硅太阳能电池板，寿命大于15年，可连续工作大于170个小时。 透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面设计，防止透光镜片积累灰尘。 外壳材料：外壳采用聚碳酸酯（PC）材料一次注塑成型，密封采用硅橡胶密封件，防尘、防水、阻燃、抗老化，灯具外壳使用寿命≥9年。电池：免维护铅酸电池，寿命大于3年。太阳能电池寿命大于15年，具有抗风，抗冰雹，抗紫外辐照等特点。蓄电池和负载匹配性能：蓄电池额定容量至少满足警示灯正常工作120h。1.13工作温度：-35℃ ~ 75℃。防护等级：大于 IP54。 | 组 | 12 |
| 警示柱 | 1.标志杆：立柱Φ114*4-600,外露钢构件表面毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净，采用镀锌处理,立杆上贴超强级红白反光膜。 2.4*M10膨胀螺丝固定，设置于二次过街处。 | 根 | 64 |
| 护栏移位 | 中央隔离护栏拆除、移位、重新安装。 | 片 | 214 |
| 悬臂杆件拆装 | 拆除Φ219及以下杆件（包含人工拆除及安装、吊装等费用）。 | 套 | 1 |
| 拆除混凝土结构（废旧基础） | 标志、信号灯旧基础凿除（标志、信号灯旧基础钢筋混凝土凿除深不小于50cm，并剔除钢筋预埋件，清运废渣等） | m3 | 1.12 |
| 人行道块料铺设 | 1.人行道开挖埋设管道的位置,修复花岗岩面层。 | m2 | 179.20 |
| 标志牌移位 | 1.2500*1200标志牌移位； 2.拆除原有标志牌，移位到新杆件（包含标志牌拆除、安装等费用）。 | 块 | 1 |
| 预留合杆法兰 | 1.法兰预留； 2.法兰预留备用于路灯合杆。 | 套 | 46 |

备注：1.以上数量为预算量，数量按实结算，结算单价按中标单价结算。

2.上述表格中所要求的检测报告的复印件需在中标后签订合同前加盖原厂公章重新交付至采购人，未能按照要求提供相关加盖原厂公章的说明材料的，采购人有权不予签订合同。

## 五、产品标准和规范

1.本招标文件成文时，下列标准和规范均有效。所有标准和规范都可能会被修订，

投标单位应达到下列标准和规范最新版本的要求：

《城市道路工程设计规范》（CJJ37--2012)

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017)

《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011)

《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》（GA/T 1244-2015）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《道路车辆智能检测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2012）

《道路交通安全违法行为图像技术规范》（GA/T832-2014）

《公安交通指挥系统建设建设技术规范》

《机动车号牌自动识别系统》（GB/T28649-2012）

《钢架构设计规范》（GB50017-2003）

《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652-2017）

2.投标单位不遵循以上标准时，应向采购人及时解释清楚。

3.上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国

家、国际最新标准为依据。

## 六、技术资格和能力

1.评标小组将对投标人提供服务用户的产品质量和售后服务进行总体评估。

2.投标人应具有较强的经济技术实力、良好的信誉和售后服务能力，并提供相关承

诺及服务计划。

## 七、到货验收

1.中标单位应派员在所供产品到采购人处进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标单位应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由中标单位自行承担。

2.产品卸至采购人指定地点。

3.交货时，双方交验后在交接单上签章并直接交采购人保管。

## 八、验收合格的条件

1.所供的产品符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。

2.在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可。

3.所有合同中规定的货物和材料均已提交。

4.所供产品已通过相关部门组织的验收。

5.所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

## 九、售后服务

- 售后服务要求参照义乌市公安交管分局现有智能交通设施维护服务标准实行。

2.中标单位必须对合同中规定的货物和服务提供相应的至少三年质保期（货物、服务另有超过三年质保规定的按原规定执行）；时间从整体工程验收合格之日起计算。质保期内中标单位须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。中标单位不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因采购人使用不当造成故障，中标单位负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

## 十、工期要求及交货地点★

1.工期：接采购人书面通知后90天内完成供货、安装、调试，具体时间供需双方在签订合同时确定。

2.交货地点：施工现场。

## 十一、履约验收

采购人应按《义乌市政府采购履约验收管理办法》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收。

## 十二、商务要求

1.报价要求

1.1具体报价要求详见《投标须知》第14条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2.付款方式

详见《投标须知前附表》序号15；费用凭合同、正式增值税发票等相关资料由义乌市财政局直接支付。

## 十三、其他

1.投标人所投货物的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。

2.中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。★

3.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.采购代理机构按本招标文件的采购公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人（凭法定代表人说明书原件和身份证原件）或其授权委托人（凭授权委托书原件和身份证原件）到场参加开标会议。

2.开标程序：

2.1开标由采购人或委托代理机构主持；

2.2核验出席开标活动现场的各授权投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

2.3现场接受投标文件，由现场工作人员接收并登记，投标人代表应对投标文件的递交记录情况进行签字确认。
    2.4主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。由随机抽取的投标人代表查验投标文件密封情况。

2.5开标仪式结束后由评标小组评技术标。

2.6技术标评审结束，进行商务标开标。在商务标开标时，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经技术评审符合采购需求的投标人名单。采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

2.7由采购人代表或采购代理机构工作人员在投标人中随机抽取一名投标人代表作为监标人，检查商务标密封完好性情况（指的是有无拆封）和监督开标唱标情况。

2.8由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，由各投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议。投标人未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程）。唱标结束后，现场工作人员将商务标及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
  2.9评审结束后，主持人公布中标（成交）候选投标人名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 询标期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标人的认定

6.1提供相同品牌产品（全部产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.投标文件的澄清

7.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

7.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、提交的技术规范、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9.投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

10.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定

（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

（2）代理机构根据评标小组要求通知相关投标人的法定代表人或授权委托代理人在规定时间内到开标现场参加见证数值抽取；

（3）若通知到的投标人的法定代表人或授权委托代理人未在规定时间内到场的或不予到场的视为对抽取结果无异议。

（4）本随机数值一经抽取，以后任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会再次进行随机数值抽取。

11.评标办法

11.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

三、定标

12.中标通知

12.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

12.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台及浙江政府采购网。

12.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2016年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.4如无有效异议、无行贿犯罪记录，采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》，中标人凭有效资料到浙江至诚工程咨询有限责任公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.质疑与投诉

13.1采购人拒绝接受未参加本项目报名或已报名但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

13.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评标小组应对异常情况作记录。

13.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市义东路61号11楼1101室（银海健身楼上），联系电话：0579-85471713-602。

13.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

13.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

13.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

13.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

13.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

13.6.5不符合《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

13.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

13.8若不接受招标人答复的，应当在答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915078）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

13.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

13.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

13.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

13.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

13.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

13.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

14.合同签订

14.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

14.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“招标货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的；

1.2投标文件未按规定密封的；

1.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份资料的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4投标文件只有技术标或者只有商务标。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；超出经营范围投标的；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

2.5投标文件采用活页夹装订；

2.6借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.8对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10技术标中体现或包含商务报价；

2.11若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.12评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.13未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.14投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的，同时投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期。

2.15投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.16投标报价高于预算价（最高限价）；

2.17如评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能说明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.18投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.20除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.21按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.22其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.招标文件要求提供“原件备查”的项目，投标人在投标、开标、评标的过程中应随身带备查的原件，评标小组根据评标的程序可能要求投标人提供相应的原件，相关投标人应在接到电话通知发出起30分钟内提交到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内提供到场的（投标人手机关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内提供到场），则视为未提供原件，作资格评审不予通过处理。

5.在开、评过程中评标小组根据评标的程序可能要求投标人进行询标，相关投标人应在接到电话通知发出起30分钟内到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内到场的（投标人手机关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内到场），则视为放弃申辩的权利。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

2.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

3.对商务文件进行符合性审查；

4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审，计算出各商务标有效的投标单位的商务得分和总得分；

5.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，后评商务标，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.技术标评审，满分40分

| 序号 | 内容 | 满分 | 评审细则 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 26分 | 所有指标满足招标文件要求的得23分；技术参数有一项不满足或负偏离的每一项扣1分，扣完为止。 抓拍单元具备非机动车不戴头盔，载人，逆行，支持违法抓拍上传功能的得3分（需提供公安部检测报告）。 | 0-26分 |
| 2 | 整体技术方案 | 4分 | 根据投标人提供技术方案系统性、集成性是否合理、可靠，对整个项目设备选择的符合性、合理性、匹配性、可扩展性等进行横向比较，综合排名第一的得4分，综合排名第二的得3分，综合排名第三的得2分，其他的得1分,未提供不得分。允许排名并列，排名并列后不影响后续排名及得分。 | 0-4分 |
|  |  | 3分 | 根据投标人提供培训计划方案的完整性、可行性、合理性等进行横向比较，综合排名第一的得3分，综合排名第二的得2分，综合排名第三的得1分，其他的得0.5分,未提供不得分。允许排名并列，排名并列后不影响后续排名及得分。 | 0-3分 |
|  |  | 3分 | 根据投标人提供项目施工组强设计方案的完整性、科学性、合理性等进行横向比较，综合排名第一的得3分，综合排名第二的得2分，综合排名第三的得1分，其他的得0.5分,未提供不得分。允许排名并列，排名并列后不影响后续排名及得分。 | 0-3分 |
| 3 | 售后服务承诺 | 4分 | 根据投标人对项目的了解程度及提供的售后服务质量、响应时间承诺、人员投入、机械设备投入等进行横向比较，综合排名第一得4分，综合排名第二的得3分，综合排名第三的得2分，其他的得1分,未提供不得分。允许排名并列，排名并列后不影响后续排名及得分。 | 0-4分 |

评标小组根据上述评分细目和各投标方的技术标书的审核情况，自行判定，酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

技术标得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

2.商务标评审，满分60分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

商务标得分={基准价/（投标报价）}×60          计算时保留小数2位（四舍五入）。

注：1）.对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3、计算总得分

总得分=技术标得分+商务标得分             计算时保留小数2位（四舍五入）。

三 、定标办法

1、评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标单位为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2、采购人直接授权评标小组确定中标人。

3、当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章  拟签订的合同文本

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲、乙双方根据___ _年____月____日                  项目成交结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是  □否）为可融资合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同金额包括设备、配件、附件、备品备件、运输、安装施工、试验、调试、验收、检测、培训、技术服务、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，如有漏项，视同已包含在其项目中，合同价格不予调整。须由供方开具正式增值税发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 合同价人民币（大写）： ￥： |

三、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本合同履约保证金为合同价的          %，计         万元，             退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和分包行为，需方解除合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

八、质保期

供方必须对合同中规定的货物、服务提供    的质保期，时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：      年   月   日前供货施工完成，如有变动，需方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知供方交货，供方必须按需方要求将货物送达指定地点。如需延期交货     个月以内，由供方保管不另收保管费。

2.交货方式：

3.交货地点： 采购人指定地点。

十、货款支付

1.付款方式：合同签订后由采购人预付合同总金额的10%；设备全部到货支付合同总金额的50% ；安装、调试完成初验合格后支付合同总金额的15%；试运行30天并终验合格后支付合同总金额的20% ；三年质保期满后支付合同总金额的5% 。费用凭合同、正式增值税发票等相关资料由义乌市财政局直接支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1.需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之    _违约金。

2.需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日     向供方支付违约金。

3.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日     _向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期_     不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值     的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5.供方原因不能按期施划验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额_     的违约金。

6.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_   _的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：

# 第八章 投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人证明书格式

4.法定代表人授权书格式

5.技术指标表格式

6.投标承诺书格式

7.拟投入本项目的管理人员表格式

8.项目负责人简历表格式

9.拟投入本项目的主要机械设备清单格式

10.义乌市政府采购项目投标承诺书

二、商务标投标文件部分格式：

1.投标函格式

2.报价一览表格式

3.中小企业声明函格式

4.残疾人福利企业声明函格式

5.监狱企业声明函格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）采购公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                           签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                            职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份资料即可。

技术指标表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、材质及技术参数要求 | 品牌 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人（公章）：

全权代表（签字）：

日         期：

投标承诺书（格式）

1.投标单位须对工期、质量、人员、售后服务等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺；

本附件可根据实际情况自行制作。

投标人（公章）：

全权代表签字：

职        务：

日        期：

拟投入本项目的管理人员表（格式）

投标人（公章）：

| 姓名 | 性别 | 职称 | 从事岗位 | 联系电话 | 从事 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2.有资格、职称人员须附相关职称证书和资格证书复印件（加盖公章）。

项目负责人简历表（格式）

投标人（公章）：

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 职称 |  |
| 学历 |  | 从事工作年限 |  |
| 工作简历 |  |
| 备注 |  |

全权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2.须附相关职称证书和资格证书复印件（加盖公章）。

拟投入本项目的主要机械设备清单（格式）

投标人（公章）：

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率（kw） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意成交；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取成交。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、成交、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方成交，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及成交资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：        年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.技术标，正本一份，副本      份；

2.商务标，正本一份，副本      份；

3.其他：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。（企业成本价为                元）

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人名称：                            （公章）

投标人代表职务：

投标日期：     年     月    日      全权代表签字：

报价一览表

投标人名称（盖章）：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 服务期限 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | 合计 | 大写： 。 （小写： 。） |

全权代表签字：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和招标文件并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕 181 号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于 印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准， 本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                   单位的                  项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

附：“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章。

说明：根据财库〔2011〕181 号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） ）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

投标人名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。

2.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

义乌市公安交管分局现有智能交通设施维护服务标准

一、维护标准及考核

1、乙方在维护工作实施当中，应符合甲方的相关要求，为甲方提供相应的维护工作和技术服务工作。

2、维护标准：乙方实行7*24小时专人值班制，提供热线服务电话，接收甲方故障申告；乙方在接到故障通知后，15分钟内响应，环城路以内45分钟、环城路以外90分钟内到达现场，一般故障24小时内解决；如因特级故障、严重故障或不可抗力造成的特殊故障，无法在24小时内解决的，要求乙方在24小时内提出临时解决方案，获得甲方认可，并在临时方案要求的时间内解决，甲方通知停止使用或移位情况除外。故障的开始时间以甲方申告记载并经乙方记录确认的时间为准，故障消除时间以甲乙双方确认的时间为准。

3、维护考核内容包含两块：整体完好率考核及日常维护工作考核；整体完好率考核以月为周期进行考核，日常维护工作考核以天为周期进行考核；

4、考核质保金用计算办法：在以整体完好率考核质保金费用基础上，减除日常维护考核中扣除日点位平均质保金费用（扣费=点位日常考核扣分*点位日平均质保金）；

二、定义

1、设备使用率的定义：故障点位在故障修复的规定时间内恢复，该点位当次可使用率为100%；故障点位未在故障修复规定时间内恢复，该点位当次可使用率为0%。（使用率24小时按单点计算，24小时内修复正常，使用率为100%，超过24小时修复的，使用率为0%，因不可抗拒因素（如天气）照成的无法修复故障的情况，不计入修复时间，从因素消除起重新计算故障修复时间。），即设备使用率=设备正常数量/设备总数*100%

2.整体完好率定义：整体完好率为设备使用率的月度平均值。

3、故障响应等级定义：

| 特级故障： | 1、数据中心瘫痪，关键功能模块无法使用； |
| --- | --- |
|  | 2、网络核心层故障，平台、存储、服务器不在线； |
|  | 3、存储系统故障造成的图像数据丢失、无法存储； |
|  | 4、其他紧急情况，大型活动、重大事件等 |
| 严重故障： | 1、平台管理系统可使用，但功能模块无法全部实现； |
|  | 2、网络接入层、汇聚层故障，数据图像无法上传； |
|  | 3、前端设备不在线或图片、录像等数据丢失超过24小时； |
| 一般故障： | 1、前端设备不在线或图片、录像等数据丢失； |
|  | 2、图片、录像等数据质量差、响应时间慢； |
|  | 3、其他一般性故障 |

4、不可抗力定义：

| 1 | 交通事故造成的设备损坏无法及时修复 |
| --- | --- |
| 2 | 天气原因造成的无法及时维护 |
| 3 | 区域网络瘫痪、中断、延时、黑客攻击； |
| 4 | 区域电力瘫痪、中断； |
| 5 | 道路施工、拆迁、围挡等城市建设导致的设备或系统故障； |
| 6 | 雷电、低温、冻土、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、火灾、暴雨、暴雪、海啸、洪水、台风或任何其它自然灾害； |
| 7 | 非本项目中的信息、数据、视频等来源缺失或故障； |
| 8 | 政治等不可抗力，即超出可控范围内的重大法律、政策等变更。 |

三、绩效考核标准：

1、整体完好率考核：

| 序号 | 评分 | 考核要求 | 计分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 整体完好率达到98%以上 | 考核比例按100%计算 |
| 2 | 90-98 | 整体完好率达到90%-98% | 考核比例按照设备正常使用率百分比计算 |
| 3 | 不合格 | 整体完好率达到90%以下 | 扣除当月质保金 |
| 4 | 主动发现故障 | 主动发现故障率达到60%（所有维护记录录入系统，考核不包含信号灯故障，百分比根据不同阶段予以调整） | 每低于5%扣1%的质保金 |

2、单点考核计分办法如下：

| 日常工作考核 |
| --- |
| 序号 | 工作内容 | 考核要求 | 未达标计分办法（满分100分） |
| 1 | 专人值班 | 7×24小时（早7点-晚8点为白天模式，晚8点-早7点为夜间模式） | -100 |
| 2 | 故障响应 | 15分钟以内（夜间原则上只响应严重以上故障，允许补录） | -10 |
| 3 | 到达故障现场时限 | 环城路以内45分钟，环城路以外90分钟 | -10 |
| 4 | 一般故障解决时限 | 24小时内解决 | -50 |
| 5 | 室外设备维护 | 包括：前端所有设备、树枝修剪、防腐油漆处理、护罩表面清洁、接地电阻的测量、管线、窨井、杆件等，以不影响正常运行为标准，24小时内解决，定期检查外场设备是否符合安全规范及美观要求。 | -10 |
| 11 | 安全文明施工 | 现场警示标志、高空作业防护、接电接线规范等 | -20 |
| 12 | 数据完整 | 包括：图片、录像等数据的数量和质量达标率、完整率等 | -50 |
| 13 | 维护备件配备 | 相机、闪光灯、窨井盖等常用设备 | -50 |
| 14 | 设备及时恢复 | 施工拆除设备在施工结束后及时恢复 | -20 |
| 15 | 维护档案完整准确 | 维护周报、日志等要求完整、准确、不弄虚作假 | -20 |