长兴县机动车尾气抓拍及采集分析系统（二期）及运维服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJZBCCXCG-19-014

采购单位：湖州市生态环境局长兴分局

代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

2019年7月

目   录

第一章  竞争性磋商公告………………………………………………………………2

第二章  磋商供应商须知………………………………………………………………4

一、说明………………………………………………………………………6

二、竞争性磋商文件…………………………………………………………6

三、磋商响应文件的编制……………………………………………………7

四、磋商响应文件的递交……………………………………………………9

五、磋商和评审………………………………………………………………10

六、授予合同…………………………………………………………………12

第三章  合同主要条款…………………………………………………………………14

第四章  磋商内容及要求………………………………………………………………18

第五章  磋商原则及方法………………………………………………………………23

第六章  磋商响应文件格式……………………………………………………………27

# 第一章 竞争性磋商公告

浙江省建设工程设备招标有限公司受湖州市生态环境局长兴分局的委托，经长兴县财政局批准，按照政府采购程序，对长兴县机动车尾气抓拍及采集分析系统（二期）及运维服务项目进行竞争性磋商，欢迎符合要求的供应商方前来参加本项目的磋商。

一、采购项目名称：长兴县机动车尾气抓拍及采集分析系统（二期）及运维服务项目

二、采购项目编号：ZJZBCCXCG-19-014

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购内容和要求：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （最高限价） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长兴县机动车尾气抓拍及采集分析系统（二期）及运维服务项目 | 1 | 项 | 130万 | 固定式黑烟抓拍系统5套、大容量服务器3台、机动车遥感监测信息联网平台1套、3年的运行维护和业务支持服务，含驻场服务人员2名 | 详见招标文件第四章 |

具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准。供应商的磋商相应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照竞争性磋商文件所规定的磋商前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应由供应商自行承担。

六、供应商资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、不接受联合体投标。

- 竞争性磋商文件的获取：

- 时间：2019年7月  日至2019年7月  日，每天9：00-16:30时（节假日除外）。

- 地点：浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼。

- 文件售价：竞争性磋商文件每套售价人民币300元，售后不退。

- 获取方式：现场报名、邮件、传真、邮寄领取，领取竞争性磋商文件时加盖单位公章的单位营业执照（或事业单位法人证书）复印件一份，并提供本单位的名称、地址、联系人、联系电话、传真及报名项目名称和编号等联系资料一份。

- 磋商保证金

本项目无需交纳磋商保证金。

- 磋商响应文件递交截止时间地点：

供应商应于2019年7月  日14:00时前将磋商响应文件密封送交到长兴县市民服务中心大楼四楼（长兴县行政中心东侧锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏），逾期送达或未密封将拒绝接收。

本次磋商将于2019年7月  日14:00时在浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心（届时详见四楼大屏公告栏）举行，供应商应派授权代表出席开标会议（携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

- 本次磋商公告发布媒体：

浙江政府采购网             http://www.zjzfcg.gov.cn

长兴县公共资源交易中心网   http://www.cxztb.gov.cn

十一、业务咨询

1、采购单位：湖州市生态环境局长兴分局

地点：长兴县锦绣路6号兴国商务楼2号楼

联系人：杜工          联系电话：0572-6042099

2、采购代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

地点：浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼

联系人：郑工、陆工

联系电话：0571-87630286、13588748977     传真：0571-87631300

3、政府采购监督管理部门名称：长兴县财政局

联系电话：0572-6036050

湖州市生态环境局长兴分局

浙江省建设工程设备招标有限公司

2019年7月  日

# 第二章 供应商须知及前附表

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县机动车尾气抓拍及采集分析系统（二期）及运维服务项目 项目编号：ZJZBCCXCG-19-014 采购单位：湖州市生态环境局长兴分局 地点：长兴县锦绣路6号兴国商务楼2号楼 联系人：杜工 联系电话：0572-6042099 |
| 2 | 代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司 联系人：郑工、陆工 联系电话：0571-87630286、87631235 传 真：0571-87631300 |
| 3 | 磋商有效期：120日历天。 |
| 4 | 磋商相应文件：正本：1份，副本：4份，每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。 |
| 5 | 递交磋商响应文件截止时间：2019年7月 日14:00时 竞争性磋商时间：2019年7月 日14:00时 |
| 6 | 地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号4楼长兴县公共资源交易中心开标室 |
| 7 | 评审方法：详见评审方法 |
| 8 | 磋商结束后7个工作日内，采购人发出成交通知书并将成交公告发布于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、长兴县公共资源交易中心网 （http://www.cxztb.gov.cn）等网站或媒体。 |
| 9 | 供货期：60日历天内完成供货安装调试。 |
| 10 | 最高限价：130万元 |
| 11 | 履约保证金的收取及退还:合同总价的5%，以银行支票、汇票、电汇等形式递交。合同履行完毕后自动转为质量保证金。 |
| 12 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 13 | 供应商法定代表人（携带身份证原件）或被授权委托人（携带法定代表人授权书、委托人身份证原件）及相关人员参加竞争性磋商仪式 |
| 14 | 本项目价格分评分时，对小型（或微型企业）或监狱企业或残疾人福利性单位的投标人给予6%的价格扣除。 注：小微企业以投标供应商填写的《中小企业声明函》和小微企业名录库查询网页截图为准，残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（同时提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中规定的需要具备的条件的证明材料）为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。 |
| 15 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购单位。 |

供应商须知

一、说 明

1.本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.▲合格供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3谢绝联合体。

3.磋商供应商代表

指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》见（统一格式，见附件）。

4.采购费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

1．竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购人，但通知不得迟于磋商响应文件递交截止时间前3日使采购人收到，采购人将在规定的时间内以用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关磋商供应商或召开答疑会。如果磋商文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意磋商文件所有条款，且对于磋商文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购代理机构或采购人解释为准。

3．竞争性磋商文件的修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2磋商供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

三、磋商响应文件的编制

1．磋商供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。   ▲磋商供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致磋商被拒绝的风险由磋商供应商自行承担。

2．▲磋商供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其磋商将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．竞争性磋商响应文件的构成：

竞争性磋商响应文件由由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成。

3.1报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）报价明细表

（3）《中小企业声明函》（同时提供小微企业名录库查询网页截图）或《残疾人福利性单位声明函》（同时提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中规定的残疾人福利性单位需要具备的条件的证明材料）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

3.2资信及商务文件（含资格证明文件）：

（1））投标声明书（格式见附件）；

（2）法定代表人有效身份证明书或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）有效的营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（或事业单位法人证书）或“五证合一”的营业执照副本复印件；资质证书复印件；

（4）经当地税务、社保部门出具的供应商最近三个月企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；

（5）自公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；

可作为供应商资信评分的资质证明材料（可选）：

（6）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（7）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）供应商情况介绍；

（9）供应商类似项目成功案例的证明材料。

（10）评标办法中涉及的其他证明材料。

3.3技术文件

（1）技术配置一览表及主要设备品牌、型号、功能、特点、质量、执行的相关标准、技术参数、性能等详细说明；

（2）技术响应表

（3）项目实施方案；

（4）项目运行维护方案

（5）项目实施人员一览表；

（6）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（7）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件；

（8）供应商认为需要提供的其他资料和文件

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章。

3.2竞争性磋商文件格式

磋商供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式。

4．报价

4.1▲成交供应商在为完成本项目所必须的设施设备、材料、技术、劳务、交通、通讯、差旅、现场服务、售后服务及利润、税收等和其它措施费用、必须增加的工作量均应包含在总价中，结算时不予调整。

4.2磋商供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）等的内容填写报价及其他事项，并由磋商供应商代表签署。

4.3▲所有报价以人民币为结算货币。

4.4▲采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.5采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6磋商供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

4.7最低报价不能作为成交的保证。

5．供应商有下列情形之一的，采购人将向采购监管机构如实提交情况说明，并由采购监管机构根据相关规定处理：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）成交供应商未按规定提交履约保证金的；

（4）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱采购程序的；

6．磋商有效期

6.1▲自磋商之日起120天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为非响应性磋商而予以拒绝。

6.2特殊情况下，在原磋商有效期截止前，采购人可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长磋商有效期的磋商供应商不得修改磋商响应文件。

7．磋商响应文件的签署和规定

7.1▲磋商供应商应提供一式五份的磋商响应文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

7.3▲磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其报价被拒绝。

8．磋商响应文件的密封及标记

8.1▲磋商供应商必须将磋商响应文件正、副本装袋密封，封口处贴上封条，启封处加盖磋商供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、 电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

8.2如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人和采购代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

四、磋商响应文件的递交

1．磋商响应文件的递交

1.1▲磋商响应文件必须在规定的响应文件提交的截止时间前送达到指定的磋商响应文件递交地点。

1.2磋商供应商如是法定代表人参加磋商的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件），由采购人确认磋商资格。

1.3磋商供应商如是授权代表参加磋商的，同时递交法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由采购人确认磋商资格。

1.4经资格审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，资格审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

2．磋商响应文件的修改和撤回

2.1在响应文件提交的截止时间前，磋商供应商可以用书面形式提出修改或撤回其磋商响应文件并送达到采购代理机构，但不得影响磋商活动的正常进行。

2.2 “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

3．▲发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收:

3.1在响应文件提交的截止时间以后送达的磋商响应文件；

3.2未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3.3以电讯形式递交的磋商响应文件。

五、磋商和评审

1．磋商小组

1.1采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

1.3 磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

2．磋商和评审

2.1磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

2.2磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

2.3评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.5磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括价格、质量水平和保障措施、完成期限、实施方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

2.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.7在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

2.8在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.9磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于第一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

3．宣布最终报价

3.1宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

4．在磋商过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效报价处理：

（1）磋商响应文件未加盖公章、无法人代表签字或其授权代表签字的；

（2）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件或提出的偏离采购人不能接受的；

（3）授权代表没有法定代表人合法、有效委托书的；

（4）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

5．确定成交候选人

5.1本次采购由采购人确定成交候选人。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.3排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

6．▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

7．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

8．磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

9．未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

六、授予合同

1．最终审查

1.1磋商结束后，采购人将对成交供应商进行最终审查，主要审查成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2最终审查如需要成交供应商配合，成交供应商必须无条件接受。

1.3成交供应商经审查合格后由采购人在财政部门指定的信息网上公示，各磋商供应商对成交结果如有异议可在规定时间内以书面形式向采购人进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每日2000元的标准对磋商人予以赔偿。

1.4采购人将根据磋商小组提出的书面评审报告决定成交供应商。

2．成交通知书

2.1成交供应商确定后，采购代理机构将向供应商发出成交通知书。

2.2成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

2.3采购人在授予合同时有权对内容予以增加或减少，但不得对其他的条款和条件做任何改变。

3．签订合同

3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，同时提交履约保证金。

3.2磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、磋商修改文件、磋商过程中有关澄清、承诺及磋商小组和磋商供应商双方签字的澄清纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，则以违约处理，采购人有充分理由取消该成交决定，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

4．履约保证金

4.1成交供应商在收到成交通知书后向采购人提交合同总价5%的履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿买方因磋商供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同签定生效之日起至合同履行完毕有效。到期后自动转为质量保证金。

七、招标代理服务费

本项目的招标代理费按中标价的1.5%计取，由中标供应商支付，在中标通知书发出后7天内向招标代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用。

第三章   合同主要条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                         项目招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 产品名称：

2. 技术规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.提供至少两年免费质保服务，自项目验收合格之日起。

2.合同履行完毕后，履约保证金自动转为质量保证金，待质保期满无质量问题后退还。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：。

2. 交货地点：甲方指定地点

十、货款支付

合同签订后支付合同总金额的30%，完成设备安装、调试并通过初验后支付合同总金额的50%，系统试运行2个月并通过终验后付清余款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

质量保证期内，须提供以下形式的技术支持服务：

1.质保期内采购人报修后，投标人配合厂商及时解决采购人问题。应7*24小时电话响应，4小时内现场响应，1个工作日内修复（不能修复的必须采取补救措施，提供性能相当的备品，免费供采购人使用，以保证采购人的正常工作）。

2.中标供应商投标时有其它服务承诺的，一并履行。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

# 第四章　磋商内容及要求

一、项目概述

近年来，长兴县机动车保有量的不断增加，机动车尾气污染贡献率逐年增高。2017年全县机动车保有量达到18.4万辆（其中柴油货车约1.1万辆，外地柴油货车登记点不在我县，无法统计，仅301省道每日柴油货车流量在每天约6000车次），并以每年新增2万辆的速速在增长。此外我县过境公路交通发达，104国道、318国道、杭宁高速、杭长高速、申苏浙皖高速等经过我县，车流量大，特别是重型柴油车占比较大，道路车辆“冒黑烟”现象比较突出，机动车尾气污染物NOX、VOCs分别占排放总量的15.1%和4.5%，并呈持续上升趋势，成为我县大气污染物重要排放源。机动车尾气中的有机物，是形成臭氧的重要前驱体，并导致夏季臭氧超标。

## 《大气污染防治法》第五十三条明确要求：在不影响正常通行的情况下，通过遥感监测等技术手段对在道路上行驶的机动车的大气污染物排放状况进行监督抽测。《国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）要求完善环境监测监控网络要求，加强移动源排放监管能力建设，建设完善遥感监测网络。《浙江省柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（浙政办发〔2019〕26号）要求推进监控体系建设，在柴油车通行主要路段安装遥感（黑烟）监测设施。

## 二、采购内容及要求

## 本次采购项目核心产品为固定式黑烟抓拍系统。

（一）采购内容

| 序号 | 类别 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式黑烟抓拍系统 | 视频采集单元 | 5 | 套 | 每个监测点2台高清摄像机，其中1台监测车头、1台监测车尾，每台摄像机可监测3车道 |
|  |  | 道路补光装置 | 10 | 套 | 夜间或光照条件不足自动开启，加强道路环境光照条件。 |
|  |  | 黑烟车抓拍仪 | 5 | 台 | 内置黑烟车视频智能分析系统 |
|  |  | 抱杆箱 | 5 | 只 | 防水、防尘，能满足现场设备安装要求 |
|  |  | 工业级交换机 | 5 | 台 | 4口100/1000M自适应工业交换机 |
|  |  | 配套工程 | 5 | 项 | 包括监测点的勘查、安装、取电、立杆、机箱等内容的工程建设 |
| 2 | 监测中心后端系统 | 防火墙 | 1 | 台 | 网络安全防火墙 |
|  |  | 服务器 | 2 | 台 | 应用、数据库服务器 |
|  |  | 激光打印机 | 1 | 台 | 便于携带，车内使用 |
|  |  | 便携式数据处理计算机 | 1 | 台 | 配备触控栏的 13 英寸机型 2.7GHz 四核 Intel Core i7 处理器 |
| 3 | 机动车遥感监测信息联网平台1套 | 主要功能模块 | 1 | 套 | 黑烟车电子抓拍系统监控平台主要功能。要求采用成熟产品。 |
|  |  | 系统对接 | 1 | 项 | 实现与市级平台对接、预留与机动车检测站环检系统、公安系统对接接口。 |
|  |  | 其他 | 1 | 项 | 预留固定式机动车尾气遥感监测功能、OBD联网等 |
| 4 | 传输网络建设 | 网络租用费 | 5 | 条 | 不低于50兆专线租费3年/条，监测点前端到生态环境局。 |
| 5 | 专人驻点及系统运维服务 | 3 | 年 | 提供2人三年专人驻点服务并提供 相关系统的运维及机动车抽测服务 |

（二）技术要求

1、固定式黑烟抓拍系统

| 1、 视频采集单元 | 1.包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 2.像素：900W,感光器件：1"" GMOS ,照度：彩色为0.01Lux 3.最低照度：彩色不小于0.0002 Lx(AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)；黑白不小于0.0001Lx(AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)； 4.最大图像分辨率：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 5.可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95%； 6.支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节； 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90% ； 7.支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份） 8.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 9.通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 10.外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯11.同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 12.存储支持：最大支持64G TF卡 13.自动光圈镜头：支持 14.功耗：＜20W 15.支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能 |
| --- | --- |
| 2、道路补光装置 | 1.具有≥1路RS485接口，≥1路频闪输入接口，≥1路爆闪输入接口，≥1路同步输出接口； 2.补光灯自带光敏，低照度下自带开启，低照度阈值可设； 3.补光灯支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式； 4.支持频闪+爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； 5.支持0～250HZ频率可调，占空比1%～39%亮度可调； 6.支持频率及占空比保护功能； 7.支持同步输出端口级联 8.工作环境不低于-40～85℃； 9.最大功率≤30W 10.金属铝结构，防护等级不低于IP66，可外配光栅可有效减少周边光污染。 |
| 3、黑烟车抓拍仪 | 1.在每个监测点安装部署一台黑烟车抓拍仪，分析道路实时视频，支持≥2路高清视频黑烟车智能分析抓拍、车牌识别、多枪联动。 2.前后摄像机组合模式，实现前后车牌的自动匹配。 3.实时视频分析对全断面多车道的过车尾部进行监测，实时视频采集通过网络自动传输，智能分析模块对视频进行实时分析，自动分析自动识别出冒黑烟车辆并自动截取和保存冒黑烟车辆的视频数据，同时自动识别冒黑烟车的车牌号码，将截取的视频数据和相关信息传输至数据服务系统。 ★投标产品须具备黑烟车抓拍系统-检验报告（证书取得日期不得晚于本项目招标文件公示日期）。 4.林格曼黑度判定系统自动判定抓拍的黑烟车冒黑烟林格曼黑度。 ★投标产品须具有国家级计量部门出具的林格曼黑度校准证书佐证。在投标文件中提供证书复印件。 5.算法参数配置 6.定时开启、关闭视频分析功能 7.数据服务管理 黑烟车视频智能车视频智能分析软件 负责处理分析道路实时视频，通过系统软硬件的配合协调，对道路中行驶的每一辆车，进行分割的同时进行跟踪识别，通过智能交通技术和黑烟车智能识别技术，实现实时黑烟车自动识别并自动报警、实时车牌识别、车型识别、车身颜色识别、实现报警视频记录和报警视频自动传输到管理平台存储设备。 |
| 4、抱杆箱 | 用201不锈钢,壁厚≥1.2MM （含抱杆配件，塑胶底板，2P16A空开≥1个，同步配套安装导轨）,要求防水、防尘，能满足现场设备安装要求。 |
| 5、工业级交换机 | 1.千兆电口≥4个；安装方式支持DIN卡轨式或壁挂式。 2.支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 3．耐高温，端口支持防雷。 |
| 6、配套工程 | 1．中标人需协助用户选点，监测点位新建杆件以进行设备安装。 2．监测杆是放置抓拍设备的架设在路上的L型金属杆，须可抗8级地震及12级台风，规格、技术参数及性能应符合国家规定的标准要求，并且与监测点所在路段其他监测杆外观基本一致。 3．监测杆建设前应对现场进行反复勘测，确定具体施工存在的问题并制定相关施工方案，协助生态环境局提前与公安、交通、城管、绿化、供电、通信等部门联系。根据每个监测点的特点，同时结合各监测点的环境条件及工程基础条件，完成设备各物理单元的安装、接线（含通信、控制及其他所有辅助线缆）、系统调试直至监测点设备开通，保证道路交通安全、卫生，文明施工。 4．标识牌制作与安装须满足相关规范要求。 5．设备安装包括以下设备： （1）摄像机、补光装置安装； （2）黑烟车抓拍仪装置安装； （3）现场辅助设施安装。 |

2、监测中心后端系统

| 1、防火墙 | ★1.标准机架式设备，需满足多核X86架构。≥2G内存，≥64G SSD硬盘。标配≥4个千兆电口，并含≥2个高速USB2.0接口，≥1个RJ45串口。 ★2.性能配置需满足：网络层吞吐量≥2G；应用层吞吐量≥200M；并发连接数≥800,000；每秒新建连接数≥15,000；支持BYPASS。 3. 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式，支持链路聚合功能，支持端口联动。 ★4. 支持对网站的恶意扫描防护和恶意爬虫攻击防护；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等。（需提供相关功能截图证明，加盖原厂公章） 5.支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能。（需提供截图证明，加盖原厂公章） ★6.支持配置向导功能，并提供攻击源IP的攻击地图展示；攻击地图需包括攻击时间，攻击源归属地和IP，被攻击者IP，攻击类型和危害等级及当日安全事件统计。（需提供截图证明，加盖原厂公章） 7.支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测。 8.内置病毒样本数量超过200万；支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制；支持压缩文件查杀。 9.支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤；（需提供截图证明，加盖原厂公章） 10.支持针对网站的漏洞扫描进行深度防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护。 ★11.为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则。（需提供截图证明，加盖原厂公章） 12. 具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3500条以上。（需提供相关功能截图证明，加盖原厂公章） |
| --- | --- |
| 2、服务器 | 应用服务器 1）非OEM产品，≥2U机架式服务器 ★2）CPU：≥2颗Xeon E5-2609V4 1.7G 20M 8C，核数8核，主频1.7GHZ。 3）内存：≥配置32GB ECC DDR4内存 4）硬盘：配置≥12块*4T 7200rpm NLSAS 硬盘扩展能力：可选支持扩展≥24个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘或者≥16个热插拔3.5寸硬盘SAS/SATA硬盘，支持NVME SSD硬盘 5）RAID卡：缓存≥1G，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60，支持超级电容保护。 6）网口：配置≥2个千兆电口 7）电源：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。 8）风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效 ★9）环境温度：长期工作环境温度支持5-45度。 10）可管理性：具备带外故障检测功能，不依赖于OS管理检测到CPU硬件故障(CAT ERROR、自检失败、配置错误)；总线故障(I2C、IPMB)，系统宕机故障等 ★11）安全性：国产单机管理芯片，支持硬件加密，提供芯片技术说明书 |
|  | 数据库服务器 1）非OEM产品，≥2U机架式服务器 ★2）CPU：≥2颗Xeon E5-2609V4 1.7G 20M 8C，核数8核，主频1.7GHZ。 3）内存：≥配置32GB ECC DDR4内存 4）硬盘：配置≥4块*4T 7200rpm NLSAS 硬盘扩展能力：可选支持扩展≥24个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘或者≥16个热插拔3.5寸硬盘SAS/SATA硬盘，支持NVME SSD硬盘 5）RAID卡：缓存≥1G，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60，支持超级电容保护。 6）网口：配置≥2个千兆电口 7）电源：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。 8）风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效 ★9）环境温度：长期工作环境温度支持5-45度。 10）可管理性：具备带外故障检测功能，不依赖于OS管理检测到CPU硬件故障(CAT ERROR、自检失败、配置错误)；总线故障(I2C、IPMB)，系统宕机故障等 ★11）安全性：国产单机管理芯片，支持硬件加密，提供芯片技术说明书 |
| 3、激光打印机 | A4纸激光打印，轻巧和便于携带，体积小便于安装在车内使用。能与主控计算机连接，软件根据检测数据自动打印对超标车辆限期治理通知书、现场处罚决定书等行政执法文书。 |
| 4、便携式数据处理计算机 | 配备触控栏的 13 英寸机型 2.7GHz 四核 Intel Core i7 处理器 (Turbo Boost 最高可达 4.5GHz)，配备 128MB eDRAM 1T 固态硬盘 |

3、机动车遥感监测信息联网平台

| 1、主要功能模块 | 黑烟车监控平台软件，要求采用成熟产品。 ★投标供应商或投标产品具有黑烟车智能监控管理平台软件著作权证书（证书取得日期不得晚于本项目招标文件公示日期，原件现场查验）。 ★投标供应商或投标产品具有黑烟车智能监控管理平台软件测试报告，在投标文件中提供证书复印件，在开标现场提供原件。 1.支持系统安全管理功能 2.支持远程维护管理功能 3.黑烟车数据处理高排污车辆字典维护、高排污车辆图片生成、高排污车辆及视频检索、高排污信息识别和预录入。 4.视频、照片等文件管理视频、照片等文件管理,提供浏览、删除、黑烟车视频回放等功能。 5.黑烟车人工审核可实现黑烟车证据链的多级审核（未审核、初审、复审、终审），到期提示，抓拍次数提示，记录审核信息和移交公安信息，可按审核状态、审核结果查询，可查看完整的证据链（证据阶段信息、审核信息、车辆信息、图片、视频），需提供完整成熟的软件界面截图佐证。 6.黑烟车举报：设置市民举报模块，按照黑烟车举报管理的流程定制开发，实现对举报黑烟车的信息管理、证据管理。★投标供应商或投标产品须具备黑烟车举报管理系统相关证书（证书取得日期不得晚于本项目招标文件公示日期，原件现场查验）。 7.黑烟车抓拍清单管理 8.排污告知与逾期未检的处理。 9.黑烟车检测管理 10.证据链管理，实现新增、查询和导出等功能。 11.支持多次抓拍管理。 12.支持云端部署。 13.支持黑名单管理。 14.支持黑烟车档案及数据共享（与公安交管部门），实现黑烟车档案管理、数据共享。 15.支持黑烟车数据检索功能。 16.支持实时监控。 17.支持统计分析。 18.支持黑烟车信息自动加入车辆档案，实现车辆全生命周期信息管理。 19.综合车辆路检执法、黑烟车抓拍、环保检验信息，溯源黑烟车等高排放车辆环保检验机构、车型、品牌等。实现移动源综合管控，行成闭环管理。★投标供应商或投标产品须具备机动车尾气路检执法、移动源综合管控平台软件相关证书（证书取得日期不得晚于本项目招标文件公示日期，原件现场查验）。 20.可根据车流量、时间、提供黑烟车布控监管方案。 ★投标供应商或投标产品须具备黑烟车布控监管系统软件著作权证书（证书取得日期不得晚于本项目招标文件公示日期，原件现场查验）。 ★提供手机端APP，可查询黑烟车抓拍的视频、照片、概况等。需提供完整成熟的软件界面截图佐证。 |
| --- | --- |
| 2、系统对接 | 1、实现与湖州市平台系统数据对接，将监控视频、图像、抓拍车辆等信息传输至市级监控平台，提供承诺函。 2、本系统预留与湖州市平台数据接口，可共享黑名单数据，实现与机动车检测站的检测数据互联互通，通过数据分析比对提供对机动车检测站重点监测提供数据支撑；通过调取分析机动车检测站的检测数据分析筛选出高排放车辆并进行重点监测。获取黑烟车复检信息，便于实现黑烟车闭环管理。 |
| 3、其他 | 预留固定式、移动式机动车尾气遥感监测系统接口，预留非道路移动机械、柴油车车载OBD系统接口。 |

4、传输网络建设

| 1、传输网络建设 | 提供满足系统运行的专线网络，每条网络带宽不低于50M，3年租费。 |
| --- | --- |

5、专人驻点及系统运维服务

| 1、专人驻点 | 提供2人3年驻点服务，要求该名驻场技术人员具备全日制大专以上学历，具备黑烟车抓拍系统使用维护能力，同时有全面的服务器、PC及外设的软硬件维护能力，精通PC、WINDOWS 、服务器、防火墙及常用软件的维护与故障排除。用户有权对中标方安排的该名驻场人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，用户有权要求更换该名驻场人员 |
| --- | --- |
| 2、系统运维服务 | 1. 在项目维护期间必须每个季度定期清洗摄像头（包含租用高空车费用），每个季度定期巡查，并提供相关巡查记录。 2、设备日常运行、维修保养、网络维护、供电维护、软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务等，提供所需的耗材和配件，确保设备运行未定，检测数据准确，数据传输通畅。 |

### ▲三、付款方式

合同签订后支付合同总金额的30%，完成设备安装、联网调试并通过初验后支付合同总金额的50%，系统试运行2个月并通过终验后付清余款。

▲四、履约保证金：

成交供应商在签订合同前向采购人交纳合同总金额的5%作为履约保证金，履约保证金至合同履行完毕后自动转为质量保证金。

### 五、质量保证

1）投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人不承担责任。

2）投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3）投标人在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

### 六、培训要求

投标人技术培训及相关系统的基础培训，内容包括软硬件安装调试及初始化、使用等的基本操作培训。投标人须制定出详细完整的培训方案，包括培训的具体内容、培训方式（现场培训或集中培训）、人数、教师、日程安排、资料、培训费等。应能使采购人相关人员独立操作、维护、管理，确保系统能正常安全运行。

投标人应提供详细的培训方案必须包括：

▲1）提供主要设备原厂商所在地或者成熟应用地10人次理论及实操现场培训，保障用户人员了解并掌握系统软硬件的操作、应用及管理知识，直至采购单位人员能完全操作和维修；

2）提供用户培训计划，包括培训方式、培训文件、课程内容、人数、时间、地点等。

### 七、保密要求

中标人须承诺且不限于以下保密条款要求：

1、中标人对本项目所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标人的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。

2、中标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其复制、仿造等。

3、中标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本承诺书的履行。

4、中标人若违反本承诺的约定，应赔偿采购人由此遭受的一切损失。

5、保密期限：中标人需对本项目的业务资料、技术信息等在软件生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。

### 八、其他要求

▲1、系统正常运行所必需但在招标文件中未明确要求的，投标单位应视投标设备情况自行补足。

2、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

# 第五章 磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

一、总则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

采购人对各供应商的资格进行审查；然后由磋商小组对合格供应商的磋商响应文件进行评审；之后与供应商进行报价磋商；根据综合评审结果，提交评审报告。

三、磋商办法

1、磋商小组按照磋商文件规定的时间、地点准时进行磋商。

2、磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

3、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

5、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括价格、质量水平和保障措施、完成期限、实施方案、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

6、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

8、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

9、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

10、宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

11、▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

12、磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

13、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行.

四、评分细则及成交供应商确定原则

1、本次采购采用百分制综合评分法，即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中资信技术得分70分，报价30分。

2、资信技术得分的评定（70分）

各磋商小组按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。磋商响应文件各项评分内容由磋商小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评审专家的评分总和的算术平均值为各供应商技术得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 实施能力 | 投标人额2016年1月1日以来承担过环保类项目运维服务案例，每个得1分，最多得4分。以提供的合同复印件为准。 投标人2016年1月1日以来承担过机动车尾气抓拍及采集分析系统建设或运维案例的得1分。以提供的合同复印件为准。 | 5 |
| 产品指标 | 所有指标满足招标需求的得30分；指标低于招标需求（负偏离）的，根据负偏离程度每项扣1-3分，扣完为止投标无效。（带▲的参数不允许负偏离，否则按无效标处理。“★”是重要指标，不能满足要求每负偏离一项扣3分，其它没有标注“★”号的每负偏离一项扣1分，至扣完为止）。 | 30 |
| 产品业绩 | 根据所投核心产品生产厂商提供的自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目（项目中黑烟车电子抓拍系统数量不低于5套）的，每提供1个得1.5分，最高得10分。 （投标文件中提供中标通知书、合同关键页（须包括合同首页、黑烟车抓拍系统数量页、签字盖章页）和验收报告扫描件加盖投标人公章。评标现场提供原件查验，未提供原件或者原件与投标文件不符的，视为无相关业绩（原件须于投标截止时间前提供）） | 10 |
| 所投产品厂商综合实力 | 所投核心产品生产厂商具有 ISO27001证书，得1分； 所投核心产品生产厂商具有守合同重信用企业公示证书（连续6年），得1分； 所投核心产品生产厂商服务能力达到国家标准（商品售后服务体系）五星级认证且认证证书覆盖范围包含计算机应用软件的开发与技术服务、计算机信息系统集成，获得服务认证证书的得3分，服务能力达到国家标准（商品售后服务体系）五星级以下的得1分。须包含黑烟车电子抓拍系统，否则该项不得分。 （投标文件中提供证书复印件，证书取得日期不得晚于本项目招标文件公示日期，原件备查） | 5 |
| 实施方案 | 根据投标人的实施方案进行评分： 项目安装、项目进度、项目调试、项目验收等方案内容齐全得2分（每缺少一项内容扣0.5分） 项目安装、项目进度、项目调试、项目验收等方案科学、合理、规范，可操作性强、具备较强的实施保障措的得3-2分；方案基本科学、合理、规范，可操作性一般，项目安装、项目进度、项目测试、项目验收实施保障措施一般的得2-1分；方案条理性不清晰，可操作性不强，未见有效的实施保障措施的得0-1分 | 5 |
| 人员投入 | 拟派现场技术人员不少于5人得6分。 如拟派现场初级及以上职称技术人员少于5人的，每少一人扣2分，扣完为止。 备注：如拟派现场技术人员在5人以下的本项得0分。 评分时应同时提供职称证书和近两个个月内的社保证明。人员社保证明和投标人单位应一致，否则评分不予认可。 上述拟派人员到位率承诺达到90%及以上的得3分，到位率承诺达到70%（含）-90%及以上的得2分，到位率承诺达到50%（含）-70%及以上的得1分，其余不得分。 | 9 |
| 本地化服务 | 投标人有能力在项目所在地提供长期便捷服务：投标人公司或分支机构或服务网点在长兴县范围的得4分，在长兴县以外湖州范围内的得2分，在浙江省内其他地区的得1分；其余不得分。（需提供公司或分支机构营业执照，或者提供服务网点的房屋租赁合同和所租房屋所有人的房产证（或不动产证），否则不得分) | 4 |
| 投标文件 制 作 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合采购文件要求的，得2分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.2 分，扣完该项得分为止。 | 2 |

3、磋商报价得分

满足磋商文件要求且最后的磋商报价价格最低的报价为磋商基准价。

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其磋商报价得分为满分30分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（四舍五入后保留小数2位）

3）供应商报价超出采购预算，其响应文件作无效标处理。

4）所有供应商的最后磋商报价均超出采购预算，采购单位无法支付，本项目做废标处理，应重新组织采购。

3、有效供应商的综合得分为技术得分和磋商报价得分的总和。

4、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在财政部门指定的信息网公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

六、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。

# 第六章  磋商响应文件格式

本章仅提供部分格式，对于未提供格式的磋商响应文件内容请自行确定，特此说明。

附件一

报 价 函

致湖州市生态环境局长兴分局：

浙江省建设工程设备招标有限公司：

根据贵方为长兴县机动车尾气抓拍及采集分析系统（二期）及运维服务项目的磋商文件，我方           　　（磋商供应商名称）作为磋商供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本磋商的一切事宜，并提交按“磋商供应商须知”要求编制的磋商响应文件正本壹份，副本叁 份，并已密封装袋。

我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，为此，我方着重声明如下：

（一）我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求提供服务。磋商报价为：人民币（大写）：　　　　　¥：　　　　，项目负责人为         ，供货期为         。

（二）本磋商响应文件的有效期自磋商截止日起 120 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地址:                           电话:

传真:                           电子邮件:

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件二

报价一览表

| 序号 | 类别 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式黑烟抓拍系统 | 视频采集单元 | 5 | 套 |  |  |
|  |  | 道路补光装置 | 10 | 套 |  |  |
|  |  | 黑烟车抓拍仪 | 5 | 台 |  |  |
|  |  | 抱杆箱 | 5 | 只 |  |  |
|  |  | 工业级交换机 | 5 | 台 |  |  |
|  |  | 配套工程 | 5 | 项 |  |  |
| 2 | 监测中心后端系统 | 防火墙 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 服务器 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 激光打印机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 便携式数据处理计算机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 机动车遥感监测信息联网平台1套 | 主要功能模块 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 系统对接 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 其他 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 传输网络建设 | 网络租用费 | 5 | 条 |  |  |
| 5 | 专人驻点及系统运维服务 | 3 | 年 |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 工作地址 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立时间 |  |
| 资质等级 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 | 颁发时间 |
| 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
| 法人营业执照号码 |  | 其 中 | 高级职称（人） |  |
|  |  |  | 中级职称（人） |  |
| 固定资产（万元） |  |  | … |  |
| 流动资金（万元） |  |  | … |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  | … |  |
|  | 帐号 |  |  | … |  |
| 奖罚情况 |  |
| 备注： |

注：本表后请附企业法人营业执照副本（或事业单位法人证书）、资质证书复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

项目组人员一览表

（1）项目负责人简历表

项目名称：长兴县机动车尾气抓拍及采集分析系统（二期）及运维服务项目

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |

附注：1.▲项目负责人在本项目整个实施过程中不得更换；

2.随表提交相关职称证书和职业资格证书复印件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（2）项目组人员情况汇总表

项目名称：长兴县机动车尾气抓拍及采集分析系统（二期）及运维服务项目

| 姓名 | 学历 | 专业 | 职 称 | 执业注册证书或上岗证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制；

2.▲列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 若执业注册证书或上岗证书没有可不填。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

技术（或商务）条款偏离表

项目名称：长兴县机动车尾气抓拍及采集分析系统（二期）及运维服务项目

|  | 序号 | 名称 | 磋商文件 规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

附注：1.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担；

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

法定代表人授权书

湖州市生态环境局长兴分局：

浙江省建设工程设备招标有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称、编号）的竞争性磋商活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：