杭州市春晖小学2020年公共区域家具采购及安装项目

一、项目名称：杭州市春晖小学2020年公共区域家具采购及安装项目。

二、采购预算：本项目采购预算人民币  5 万元，中标金额：______。

三、项目实施时间： 合同签订后30日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用

四、质保（服务）期：  3  年（从供货验收合格交付使用之日起）  。

五、商务要求：

1.本采购项目的报价均含材料费、运输费、安装费、税金、检测费等各项费用。

2.单位报价前必须经过行现场勘查，提供现场设计方案的平面布置图及效果图，供学校确定后再做报价。询价结束后预中标单位3天内按照技术参数要求须提供：（1）序号1信报箱样品，序号4音乐凳样品1个，序号7弧形书柜板面小样，序号8软木墙小样且面积不得小于40*40cm。（2）提供中标品牌的生产家代授权和质保函原件。（3）提交2019年以后国家级检测报告：实木免漆板检验报告(检测报告必须为投标人所有）。若不能提供样品和检测报告或提供的样品和检测报告达不到采购方需求。采购方将取消预中标单位的中标资格，重新组织询价，询价前无需提供样品。

3.按照《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》（浙财采监〔2017〕29号）规定进行履约验收。验收或检测不符合采购单位要求或提供不合格的产品，整批货物作退换货处理，所有后果由中标单位承担。延误采购进展的，情节严重者将上报上级财政部门处理，追究其相关责任。

4.在质保期内，产品出现问题，厂家必须在1小时内做出回应，24小时内采取措施。

5.因考虑售后维修维护的需要，本项目要求本地代理商，销售商或生产企业供货。

6.望各投标企业、商家详细阅读参数，合理报价。如脱离参数与商务要求靠低价中标的，我们将视为恶意冲标，并上报相关部门。

六、安装地址与联系方式：

货物安装地址：滨江区东流路55号杭州市春晖小学；

项目联系人：温老师；联系电话：15801250302

投诉联系人：杨老师；联系电话：13083958958

七、其他：

签订合同时，中标单位需将本文件中的表格信息填写完整，作为合同的附件。

八、采购清单及规格参数要求：

1.采购清单与数量

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信报箱 | 2 | 组 |  |  |
| 四门更衣柜 | 6 | 组 |  |  |
| 圆桌 | 1 | 套 |  |  |
| 音乐凳 | 48 | 张 |  |  |
| 书架1 | 1 | 个 |  |  |
| 书架2 | 1 | 个 |  |  |
| 弧形书柜 | 4 | 组 |  |  |
| 软木墙 | 10.5 | 平方 |  |  |
| 六边形书架 | 13 | 个 |  |  |
| 更衣柜 | 2 | 组 |  |  |
| 鞋柜 | 4 | 组 |  |  |
| 合计 |  |

2.规格参数与技术指标：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信报箱 | 1.面板1.00mm的304不锈钢，箱体0.8mm的304不锈钢、隔板0.6mm不锈钢； 2.面板LOGO采用甲方确认的字样LOGO 3.单个信报箱内尺寸是高120*宽310*深250mm,整体尺寸长1850*宽250*高2050mm 4.信报箱70个。 |  |
| 2 | 四门更衣柜 | 规格：900*420*1800mm 材质：0.6mm冷轧钢板，承重强不易变形，结实坚固。表面防静电喷涂，涂层微孔小，美观大气。带有4块隔板，4个挂衣杆，光滑坚固耐用 |  |
| 3 | 餐桌椅 | 1.规格：直径1500mm*700mm圆桌 2.材质：橡胶木，刷环保油漆，健康无味。厚实桌角，稳固沉重，不易晃动。现代中式风格，颜色可选。 3.配套餐桌椅10张材质颜色与桌面相同，为橡胶木刷环保油漆，圆形转盘1张，整体风格简约自然。 |  |
| 4 | 音乐凳 | 1.尺寸：D285*W300*H338mm。厚度：坐面5mm,凳脚20mm,抽屉侧板3mm,抽屉前后板4.5mm； 2.材质：优质ABS； 3.工艺：（1）注塑制作。耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 （2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。 （3）凳脚须配防滑橡胶条。 （4）侧边必须为双层结构，增加产品的坚固性及承重性，保证产品使用过程中的安全性 4.功能：配置pp塑料抽屉，可堆叠，既可做合唱台，也可以作为收纳小柜子使用。 |  |
| 5 | 书架1 | 1.规格：1660*350*1400mm 2.材质：主体背板采用16mm厚优质免漆板，(基板为E1级环保板)；所有截面都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 |  |
| 6 | 书架2 | 1.规格：1920*380*1400mm 2.材质：主体背板采用16mm厚免漆板，(基板为E1级环保板)；所有截面都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 |  |
| 7 | 弧形书柜 | 1.规格：R2250x800mm，宽度800mm，弧长1215mm 2.材质：主体背板采用16mm厚优质免漆板，(基板为E1级环保板)；所有截面都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3.凳面采用软包。 |  |
| 8 | 软木墙 | 分两个区域制作.软木区材质选用优质环保软木，易插针，背板采用密度板防止工字钉插穿，四周木饰边框。 |  |
| 9 | 六边形书架 | 1.规格：500*383*250mm 2.材质：主体背板采用16mm厚优质免漆板，(基板为E1级环保板)；所有截面都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。墙面固定 |  |
| 10 | 更衣柜 | 1.规格：1800*400*1600mm 2.材质：主体背板采用16mm厚三聚氰胺板，(基板为E1级环保板)；所有截面都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。6*4=24个格子，带门带锁。 |  |
| 11 | 鞋柜 | 1.规格：1200*220*400mm 2.材质：柜面采用25mm三聚氰胺板，柜身16mm厚三聚氰胺板，(基板为E1级环保板)；所有截面都选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 |  |

注：1.图片供参考，相关标准要求符合国家规范或行业标准