技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一 | 货物的用途或特征： |
| 1.1 | 货物名称：便携式彩色多普勒超声系统 |
| 1.2 | 用途：可针对腹部、心脏、妇产科、泌尿科、新生儿、术中、介入、血管、浅表组织与小器官及神经进行检查 |
| 1.3 | 货物数量：1台 |
| 1.4 | 探头类型及数量：腹部探头1个，浅表探头1个。 |
| 二 | 货物技术规格、参数：（包括技术标准） |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 2.1.1 | 整机一体式,非外接配件式，≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器。 |
| 2.1.2 | 超声主机操作系统：Windows操作系统，开机到进入检查状态时间≤12秒,功能转换时间<3秒 |
| 2.1.3 | 数字化二维灰阶成像单元，数字化彩色及能量多普勒单元；数字化频谱多普勒显示和分析单元及数字化M型显示 |
| 2.1.4 | 数字化波束形成器 |
| 2.1.5 | 复合成像技术，分级可视可调 |
| 2.1.6 | 智能化斑点噪声抑制技术，分级可视可调 |
| ★2.1.7 | 可选配穿刺针显像增强技术，带角度显示 |
| 2.1.8 | 自动优化功能或一键优化功能同时支持二维、彩色及频谱 |
| 2.1.9 | 二维图像自动优化；多普勒图像自动优化；彩色血流自动优化，组织多普勒自动优化 |
| 2.1.10 | 具双拼幅(图像中无间隙)显示及测量 |
| 2.1.11 | 彩色能量多普勒（CPD） |
| 2.1.12 | 组织谐波成像（THI） |
| 2.1.13 | 自适应彩色增强技术 |
| 2.1.14 | 可选配TCD（2D、Color、PW） |
| 2.1.15 | 主机加探头加电池重量<6kg |
| 2.1.16 | 主机具备交、直流两用电源供电方式 |
| 2.1.17 | 数字化通道≥1024通道 |
| 2.1.18 | 系统动态范围≥160db |
| 2.1.19 | 三同步成像 |
| 2.1.20 | 方向性能量图 |
| 2.1.21 | 线阵探头凸型扩展技术 |
| 2.1.22 | 硅胶背光键盘，轨迹球操作面板，防水防尘防污渍及抗干扰；不受周边电源及环境的影响。 |
| 2.1.23 | 内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥2小时） |
| 2.1.24 | 所配软件为最新版本 |
| ★2.1.25 | 图像全屏放大功能(实时和冻结放大) |
| ★2.1.26 | 可选配智能宽景成像（要求支持线阵探头及凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示、宽景长度达到93cm、有多种伪彩显示，附图证明） |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 2.2.1 | 一般测量 |
| 2.2.2 | 妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能） |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.2.4 | 实时多普勒自动包络、测量和计算 |
| 2.2.5 | 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 |
| 2.2.6 | 外周血管测量与分析 |
| 2.2.7 | 泌尿科测量与分析 |
| 2.2.8 | 一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元 |
| 2.2.9 | 声图像静态、动态存储原始数据回放重现 |
| 2.2.10 | 原始数据储存 |
| 2.2.11 | 一体化：病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 2.2.12 | USB接口：可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像 |
| 2.2.13 | 可连接心电图信号 |
| 2.3 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 输出：复合视频、RGB彩色视频，DVD |
| 2.4 | 图像管理与记录装置 |
| 2.4.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 2.4.2 | 数字图象存储内存卡,无限存储 |
| 2.4.3 | 一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像 |
| 2.4.4 | 内置硬盘≥800GB |
| 2.4.5 | 配备探头扩展器一个，有三探头插槽可同时激活。原厂台车一个，具备机器锁住功能。专用拉杆箱一只，专用背包一只。 |
| 二 | 技术参数及要求： |
| 1 | 系统通用功能： |
| 1.1 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率 |
| 1.2 | 安全性能：符合国家药品监督管理局商品安全质量要求 |
| 2 | 探头规格 |
| 2.1 | 频率：凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥89度;线阵探头具有≥5种频率的变频范围;相控阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度 |
| 2.2 | 类型：支持凸阵，线阵，相控阵, 微凸阵 |
| 2.3 | 阵元：线阵探头有效阵元数≥128阵元 |
| 2.4 | B/D兼用：线阵探头：B/PWD (13-6MHz) |
| 2.5 | 探头连接方式：触点式（非针孔式）插头连接，可热插拔 |
| 3 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 3.1 | 扫描：电子凸阵：超声频率2.0-5.0MHz电子线阵：超声频率4.0-13.0MHz |
| 3.2 | 扫描速率：B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒；彩色显示帧频:全视野,18cm深度时, ≥11帧/秒 |
| 3.3 | 扫 描 线：每帧线密度≥230超声线 |
| 3.4 | 发射声束聚焦：≥8段 |
| 3.5 | 接收方式：可视可调接收超声信号动态范围≥150dB |
| 3.6 | 回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥20秒 |
| 3.7 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 3.8 | 增益调节：B/M/CF/D可独立调节；TGC调节≥8段 |
| 4 | 频谱多普勒： |
| 4.1 | 方式：脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率 HPFF；连续波多普勒 CWD |
| 4.2 | 多普勒发射频率 线阵≥2段 凸阵≥2段 |
| 4.3 | 最大测量速度：PWD：血流速度≥8.0 m/s; CWD:血流速度≥14.0 m/s |
| 4.4 | 最低测量速度：≤5.0mm/s(非噪声信号) |
| 4.5 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |
| 4.6 | 电影回放：≥20秒 |
| 4.7 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级 |
| 4.8 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、90度旋转 |
| 5 | 彩色多普勒 |
| 5.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示 |
| 5.2 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |
| 5.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图） |
| 5.4 | 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM） |
| 5.5 | 超声功率输出调节： |
| 5.6 | B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |
| 三 | 图像与记录； |
| 1 | 存储与回放：Loops 存储/回放 内置8GB闪存卡 可外接存储设备，图像存储与电影回放功能； |
| 四 | 货物的成熟性： |
| 1 | 配置清单及配件的报价清单； |
| 2 | 提供用户操作手册和维修手册； |
| 3 | 所投型号为市场认可度高的成熟新版本机型，在浙江省内装机50台以上，其中三甲医院用户15台以上。 |
| ★4 | 原厂整机保修≥2年，终身维修，在投标文件中提供相应证明。 |
| 5 | 提供每年一次的上门维护保养 |
| ★6 | 参与询价的经销商在应标文件中提供相应经销资质和生产厂家针对本项目的授权书。 |
| 五 | 安装及验收 |
| 1 | 安装地点：医院指定地点。 |
| 2 | 安装完成时间：接到院方通知后7天内安装完毕。 |
| 3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |
| 六 | 交货 |
| 1 | 交货期：签订合同后60天内 |
| 2 | 交货地点：医院指定地点 |

注：1、软件要求：版本免费升级、提供维修密码
2、 提供中英文用户操作手册和维修手册
3、 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供

4、提供医疗器械注册证、医疗器械生产（经营）许可证、产品注册登记表、产品合格证等相关证件，具有正规计量单出具的检定证书（*强检产品必须具有强检检定证书）。