云课堂推荐清单设备名称

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 蓝鸽 | LBD313F/LBD312A/LBD313B、LBD313B-T | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 交换机 | 蓝鸽 | LBD415W系列 | 1 | 组 |  |  |
| 3 | 教师机 | 惠普 | HP288PROG3MT | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 千兆以太网 交换机 | 友讯 | DGS-1024C | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 千兆路由器 | 友讯 | D-LINK | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

云课堂设备参数

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及性能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 1、需采用具有同步数据传输技术以保障教学所必需的视频、语音教学数据同步传输；保证云终端与教师端音视频同步播放、音视频无延时、无卡顿，语音信号传输无断裂、无延时； 2、▲为确保教学互动应用中的音视频的同步，符合GB/T15838-1995,数字同步网中交换机时钟性能的测试方法和IEEE1588标准，频率响应63~10KHZ（±2db），语音延迟<4ms,全通道失真度≤0.9%，最大支持128台终端同时传输，本次配置≥48台，且保留对时钟同步的测试的权利； 4、▲提供国家权威机构出具的产品检测报告及专利证书以证明其产品性能，需提供国家强制3C认证； 5、▲ 为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性,所投产品应与云机房管理平台同一品牌。 |
| 2 | 交换机 | 1.▲软硬件一体化设备，采用2U机架式构造，每个学生终端可分配内存不少于2G，每8个学生使用的硬盘容量≥1T，双千兆网卡，支持远程唤醒，统一开关机； 2.▲必须具备本次机房建设所需的所有资源，各投标人可自行提供具体配置，后期若需增加配置满足学校要求而产生的费用由投标人承担； 3.具备远程管理功能，通过远程管理，重启、关闭、锁定各云终端和服务器，查询每台云终端的状态并更改操作系统、修改IP等； 4.可设置云桌面分辨率、背景图片、密码等基本信息； 5.可批量实时监视所有学生的运行的桌面； 6.能为系统提供优秀的语音交互、同步传输性能，满足多种教学场景的应用； 7.▲必须能实现所有云终端高清视频的点播流畅、高清视频的广播同步、语音交互无断裂无延迟； 8.各学生端可分配硬件资源能实现差异性的量化管理，可根据实际需要，为每台云终端分配适合的CPU、内存等系统资源； 9.每个学生端具有完整的独立计算机应用功能，必须能进行文件的下载、上传、存储等操作，学生能独立安装使用需要的软件，并能根据情况提供产品的演示验证； 10.服务器磁盘存储多个虚拟系统镜像，同一教学环境下可同时为不同终端分配winxp，win7两种版本的操作系统； 11.具有集成的硬件加速功能，能够执行 TCP/UDP/IP 校验和分载； 12.能够执行TCP 分段任务； 13.主机处理技术可分载加速器，释放 CPU 资源，以处理其他应用程序； 14.▲为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性,所投产品应与云桌面管理平台同一品牌。 15.▲为保障教学效果及质量防止单点故障产生，本次投标服务器须具备备援功能，可在出现服务器宕机的情况下提供备用相同配置服务器一台 |
| 3 | 教师机 | Intel I5 6500/Intel H110主板/4G DDR4/1T 硬盘/集成显卡、声卡、网 卡/DVD刻录/硬盘保护/网络同传/机 箱电源/键鼠/显示器19.5*1 |
| 4 | 千兆以太网 交换机 | 网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x，端口:16个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX），MAC地址表：8K |
| 5 | 千兆路由器 | 4口，千兆有线路由器。 |