宁波城市学院(信息学院机房改造清单）

|  | 一、机房布线改造等 |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 布线改造等 | 理线架 | 一舟 | 理线架 | 理线架 | 3 | 个 |
|  | 网线（室内） | 一舟 | 超五类 | 超五类非屏蔽网线54个端其中讲台2个，每个电脑端一个网络一个6孔电源 | 3 | 箱 |
|  | 水晶头 | 一舟 | 超五类 | 一舟超五类水晶头 | 100 | 个 |
|  | 点位布线人工 | 人工 |  | 网络点电源点安装调试 | 104 | 点 |
|  | 线槽 | 国产 | 国产 | 4CM,6CM线槽，强弱电线槽分开走线。 | 160 | 米 |
|  | 电源线 | 东方 | BVR3*4 | 东方BVR3*2.5电源线靠墙走线，6台一组，为保证用电安全，每组需独立空开控制。投影机幕布教师机单独一组。避开地面。包括4平方空调线的布线及相应空开等配件。 | 9 | 卷 |
|  | 配电箱空开等 | 国产 | 国产 | 相应配电箱及空开，符合机房用电电气规范 | 1 | 套 |
|  | 网络模块面板底盒 | 一舟 | 超五类 | 超五类模块及面板86型底盒 | 54 | 只 |
|  | 教学白板 | 定做 | 定做 | 硬件要求1、外径380CM*125CM。2、造型美观高级香槟色铝合金边框一次成形。★3、采用美国优质E3搪瓷面板，基板≥0.6MM,无拼接，不变形，白色，亚光4、书写流畅，笔迹均匀，线条明晰5、内芯采用高强度蜂窝板，厚度≥14MM，适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包6、★粘结剂不脱胶，甲醛释放符合国家规定（附检测报告）7、不反光，无光污染，接缝平整，模具一次成型8、★厂家通过ISO9001质量认证，14001环境认证及职业健康安全认证，产品为中国教育装备行业协会推荐产品。 | 1 | 块 |
|  | 电源面板底盒 | 国产 | 10A6孔插座 | 机房专用双三眼电源面板底盒10A6孔插座 | 54 | 只 |
|  | 防静电地板 | 汇丽 | 600*600*35 | 汇丽牌，600*600*35国标，导电性能： 表面电阻 106— 109欧姆；体电阻率 107— 1010欧姆/厘米 耐烟火性能：不小于1600 ℃ 耐磨性： 4级/6000转 耐极冷极热性：15℃－105℃ 经10次急冷热循环不出现明显裂纹 断裂模数：最小值不小于27Mpa 翘曲度： ±0.5%。整个高度不超过8公分。 | 45 | 平方 |
|  | 教室隔断屏风 | 思源 | 定做 | 教室办公实木屏风隔断，高2.2米,长13.5米，胡桃木(2间合计) | 13.5 | 米 |
|  | 办公布线 | 东方 | BVR3*4等 | 强弱电布线共4个工位（每个工位2个网络2个电源）含线及管子，人工等所有 | 4 | 位 |
|  | 网线( | 一舟 | 超五类 | 超五类非屏蔽网线24个端，每个电脑端一个网络一个6孔电源（网络布线实训室） | 2 | 箱 |
|  | 水晶头 | 一舟 | 超五类 | 一舟超五类水晶头（网络布线实训室） | 50 | 个 |
|  | 点位布线人工 | 人工 |  | 网络点电源点安装调试（网络布线实训室） | 24 | 点 |
|  | 线槽 | 国产 | 国产 | 4CM,6CM线槽，强弱电线槽分开走线。（网络布线实训室） | 80 | 米 |
|  | 电源线 | 东方 | BVR3*4 | 东方BVR3*2.5电源线靠墙走线，6台一组，为保证用电安全，每组需独立空开控制。投影机幕布教师机单独一组。避开地面。包括4平方空调线的布线及相应空开等配件。（网络布线实训室） | 3 | 卷 |
| 学生实训桌椅 | 实训电脑桌 | 定做 | 定做 | ★900*700*760台面：采用优质环保多层板，厚35mm，钢脚：采用优质钢材，50mm*50mm方管钢架，成型组件应经酸洗磷化、表面静电粉末喷涂，涂层平整、光滑，色泽均匀，无伤痕、皱皮、流挂、起粒，剥落等缺陷，用料环保，提供环保检测报告。 台面含260mm*130mm隐藏嵌入式多功能自动插座（三插2个、网线2个）。底下有金属走线槽，方便走线。款式见附件图。 | 52 | 张 |
|  | 悬挂主机架 | 定做 | 定做 | 250*450*520优质冷轧钢板底板，厚1.0mm，支架采用19mm圆铁管，成型组件应经酸洗磷化、表面静电粉末喷涂，涂层平整、光滑，色泽均匀，无伤痕、皱皮、流挂、起粒，剥落等缺陷。 | 52 | 个 |
|  | 讲台 | 定做 | 定做 | ★2000*800*750台面：采用优质环保多层板，厚35mm，钢脚：采用优质钢材，50mm*50mm方管钢架，成型组件应经酸洗磷化、表面静电粉末喷涂，涂层平整、光滑，色泽均匀，无伤痕、皱皮、流挂、起粒，剥落等缺陷。台面含260mm*130mm多功能自动插座（三插2个，两插2个、网线2个）。配500*500*600规格的活动柜1只及配套教师椅。款式见图。 | 1张 | 张 |
|  | 配套椅 | 定做 | 定做 | ★座垫面料：新世纪阻燃麻绒面料，防水，防油污，防磨损性能佳。椅背纤维网：优质纤维网，韧力强，燃口或剪口不会扩大。 海绵：高密度一体定型海绵密度≥45密度。表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形；坐垫夹板：采用12mm六层曲木板一次冲压成型。扶手：优质PP扶手，均可耐低温。脚架：采用优质电镀脚架，受力均匀，承重200kg以上。 | 52 | 把 |
| 资质要求 | 公司资质 |  |  | 系统集成资质四级及以上。 |  |  |
|  | 支付方式 |  |  | 项目完成验收后支付95%，质保金5%一年通过后支付。 |  |  |
|  | 质保要求 |  |  | 质保三年。 |  |  |
| 其他要求 |  |  |  | 增加现场勘察环节，时间16号上午9点-11点。不来参加不能投。 |  |  |
|  |  |  |  | 负责实验室设备的零时搬离和恢复，安装部分机房电脑。 |  |  |

说明：

本预算包含机房实训设施的搬运、桌椅安装及布线改造等等所有,并包含安装好所需设备。                                                                                             ★其它要求：

1：投标单位须在宁波市内有常设服务机构（以工商注册为准），以便服务期内能够提供快速及时的免费上门服务。

2：为保证工程质量及学校教学进度，供应商在投标时须提供近3年内3个10万以上的多媒体机房装饰布线改造合同案例复印件并上传（原件备查）。否则不予中标。                                                                                                                               3：学生实训桌投标前须提供产品给负责老师确认。否则不予中标。

4: 所有强弱电信息点均需按标准在两端做好标签（使用标签打印机），提供完整的竣工文档，点位对应关系表等.并保证与校园网连通，供应商须具备系统集成资质。                                         5：在学校规定时间内完成机房装饰改造、布线及设备安装调试，以保证学校正常教学计划。

6、本项目要求响应单位勘察，勘察时间8月12日下午1点-3点，8-301，联系人：万老师，联系电话：13566569676，未进行勘察的响应视为无效响应，不予成交。

附件：

实训电脑桌及隐藏嵌入式金属走线槽：

悬挂主机架：