2019年度食品安全快检仪器设备采购技术参数及配置

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术指标 | 数量 | 基本配置 | 生产商 | 参考价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式智能食品安全快速检测仪 | 一、分光光度比色模块 1、光源：分立固态高亮度LED光源，495-540nm 2、检测器：硅光电池 3、操作模式：百分比透射率（%）、吸光度（Abs）和浓度（Conc） 4、标准比色皿池：40个 5、波长校准：自动 6、波长选择：自动切换，根据方法设定 7、光度测量范围：±3.0 Abs 8、透射比误差：≤±2.0 % 9、透射比重复性：≤0.5 % 10、光电流漂移：≤1.0 %/3min 11、通道间差：≤1.0 % 二、胶体金检测模块 1、侦测系统（检测器）：CMOS数字摄像头；像素：300万像素（2048×1536有效像素） 2、光源：LED，495～540 nm 3、灰阶动态范围（数据转换率）：3×8bit 4、检测方式：拍照 5、T/C准确度：≤±0.1 6、T/C精密度(相对标准偏差)：CV值≤5 % 7、T/C稳定度：≤0.1 8、测量时间：＜10s/次 9、测试模式：T/C峰面积值和扫描图 10、数据处理：原始图像与数据同时显示与存储 11、通道数：≥ 2通道，最大可支持4个通道。 三、信息化管理模块 用户快速选择、增加、调整、修改样品名称、生产商（供应商）等信息 四、无线数据传输模块 检测数据通过无线/有线网络及时上传到食品安全监控平台并能正常运行，自动上传数据，实现快检数据现场采集记录等功能的测试 | 1台 | 主机（配套相关移液枪等）一台 双孔水浴锅，不锈钢内胆，数控 一台 800系列离心机 一台 HY-5系列调速多用振荡器 一台 0.1g电子电天平（最大称量量程不少于500g） 一台 多功能粉碎料理机 一台 | 国产 | 27500 |  |