餐桌技术参数等要求说明

| 名 称 | 技 术 参 数 要 求 | 推荐品牌 | 数量 | 控制总价 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生餐桌 | 说明：*八座位一体式结构，全不锈钢桌面采用SUS304-2B不锈钢板优质不锈钢制，台面1.0mm，桌面规格：2000长*600宽*40厚面板内采用优质18mm密度板及22*22不锈钢管固定。凳面采用SUS304-2B不锈钢板优质不锈钢制，凳面1.0mm，凳面规格：2000长*190宽*40厚。支架采用304#50*50*1.2mm加厚不锈钢方管制作，*一体式满焊焊接，不可散件螺丝固定拼装。 规格：2000W*1600D*760Hmm *：以上参数不允许出现负偏离。 |  | 200 | 300000 |  |

要求：

1、各投标人：请先认真阅读以下几点要求，严格对照标准，不符合要求的谢绝投标！须按询价文件要求的设备参数、规格、品牌进行报价，须有每一种设备要求规格、单价及总价的报价单，谢绝非推荐品牌之外的产品，否则按无效标处理。
 2、符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。投标人具有独立企业法人资格，营业执照经营范围包含厨房设备、不锈钢制品的企业（需提供公司营业执照）；提供2018年以来有效期内304（厚：1.0mm）不锈钢板材检测报告：《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》48h或48h中性盐雾试验；提供2018年以来有效期内50*50*1.2不锈钢方管检测报告。投标时复印件加盖公章需上传至政采云报价界面的（附件响应），预中标的投标人在截标后的24小时内提供以上检测报告原件给招标人核对审查；若未能提供或审查不合格，无效标处理。

3.预中标单位，在24小时内，需提供一台样品送至甲方指定位置检验封存，不符合技术参数要求的则做无效标处理。

4.以上要求必须满足，报价时提供相应资料。不可以出现负偏离情况。