南海实验学校服务器采购项目货物清单及技术要求

一、采购清单技术技术要求：

| 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 控制总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | ▲1、2U机架服务器；原厂导轨套件。 ▲2、≥2颗英特尔至强 金牌 5118 2.3GHz,12C/24T,16.5M 缓存,10.4GT/s 2UPI, Turbo,HT。 ▲3、≥352GB RDIMM(16GB*22), 2666MT/s, 支持最大内存≥3TB，支持最大NVDIMM内存≥192GB。 ▲4、≥2块480GB SSD 2.5英寸热插拔硬盘，3块600GB 15K RPM SAS 12GBPS 512n 2.5英寸热插拔硬盘，最高可配16 个2.5 英寸热插拨。 ▲5、支持RAID 0,1,5,6,10,50,60，带有2GB缓存RAID卡，支持SD卡数量≥2，SD卡可组成RAID 1级别，保证虚拟化平台高可用性；支持M.2 SSD数量≥2，SDD可组成RAID 1级别，保证操作系统高可用性。 ▲6、支持双宽GPU数量≥3，单宽GPU数量≥6； 配置2端口千兆网卡，2端口万兆网络子卡（含原厂万兆光纤模块）。 ▲7、高效能节能冗余1100W电源1+1、支持直流电源、冗余电源风扇，支持热插拔，支持PMBus电源监控标准，满足80PLUS标准管理。 ▲8、配置远程管理卡模块，可提供远程管理功能，支持远程虚拟介质。服务器内置配置管理工具，集成在系统内，可通过单访问点提供“立即启动”，是部署操作系统以及内置驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断程序的一站式中心；提供服务器管理软件：主板内部集成可管理存储空间，集成管理软件及驱动，可实现在线升级，提供快速无盘布署和管理功能；单界面即可完成所有管理服务的管理软件；支持BMC，IPMI 2.0, Redfish 9、利用以加密方式签名的固件程序包和安全启动确保数据安全，借助服务器锁定防止未经授权的更改或恶意更改， 通过系统擦除快速、安全地从存储介质中擦除所有数据，其中包括硬盘驱动器、 固态驱动器和系统内存 ▲10、要求3年7x24 小时服务，原厂备件上门更换服务，配置专属金牌服务经理及专属800/400 技术支持电话。 ▲11、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 | 70000 |
| 服务器 | ▲1、处理器≥1个英特尔®至强W-2133（3.6GHZ,3.9GHZ Turbo. 4C,8.25MB缓存。 ▲2、芯片组≥英特尔® C422 。 ▲3、内存≥32GB(2*16GB)DDR4 2666MHZ RDIMM ECC。 ▲4、硬盘≥1块3.5”2TB 7200rpm SATA+1块M.2 512GB PCle NVMe Class40 SSD。 5、存储设备≥DVD-ROM；吸入式DVD+/-RW。 ▲6、显卡≥NVIDIA Quadro P2000,5GB,4 DP。 7、音频≥集成Realtek ALC3234高保真音频编解码器。 8、网络≥英特尔® i219千兆以太网控制器，支持英特尔远程唤醒、PXE和巨型帧。 ▲9、端口≥ 正面： 2个A类USB 3.1端口； 2个C类USB 3.1端口； 1个通用音频插孔。 内部： 1个USB 2.0端口； 1个2 x 5 USB 2.0接头； 8个6 Gb/s SATA。 背面： 6个A类USB 3.1端口； 1个串行端口； 1个RJ45网络端口； 2个PS2端口； 1个音频线路输出端口； 1个音频线路输入/麦克风端口。 插槽： 2个PCIe x16； 1个PCIe x16（串接为x8）； 1个PCie x16（串接为x4）； 1个PCIe x16（串接为x1）； 1个PCI 32/33。 ▲10、电源≥950 W（输入电压181 VAC – 240 VAC），效率高达90%（80PLUS金牌认证）； 11、机箱：高 x 宽 x 深：417.9毫米 x 176.5毫米 x 518.3毫米。 12、安全性要求：防盗开关；设置/BIOS 密码；I/O 接口安全；Kensington® 锁插槽、挂锁环、内置挡板锁。 ▲13、 保修：三年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门 ▲14、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 | 15000 |
|  | 控制总价合计： |  |  | 85000 |

二、商务要求：

1、报价要求：报价应是投标产品从生产、安装到交付使用所需的一切费用（包括出厂原价、包装费、运输费、装卸及吊装费、材料费、二次搬运费、检测工具费、备品备件费、预埋费、检测验收费、运杂费、保险费、安装费（包括设备及水电管线安装）、调试费、税金（包括进口关税及增值税等）、利润、成品保护费、质保期内维修保养服务费及操作维护培训费、政策性文件的规定等）。不接受任何有选择、有条件的报价，否则作无效标处理。

2、本项目所有货物要求同一品牌。投标单位投标时必须在投标页面中填写所投货物的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写或错误填写均视为无效投标，做废标处理；如果投标单位上传额外投标附件，必须保证附件中提供的货物品牌和型号与投标页面提供的品牌和型号完全一致，否则作无效标处理。

3、预中标供应商在预中标后三天内提供预中标产品明细清单、详细参数、偏离表、及所投产品的印刷彩页等各类证明材料，预中标后3个工作日内不能提供的，视为放弃成交资格。打“▲”技术等要求为必须满足项，所有参数、条件、要求不允许负偏离，投标产品必须满足，经验证技术参数无误后确认成交，否则做无效标处理。

4、为了保障产品来源及品质、要求预中标单位必须在预中标后3个工作日内提供原厂针对本项目的三年以上（含）质保承诺函原件， 未提供或者无法提供质保承诺函原件的，作无效标处理。

5、本项目整体质保要求≥三年。在质保期内供应商将免费上门对损坏的部件或设备进行安装、更换、调试，包括配件费，材料费，人工费等。质保期外设备出现故障需要维修的，只收取成本费。

6、本项目合同签订后要求15个工作日内完成供货及所有设备进行安装、调试，直到各系统设备能正常运行使用。

7、预中标供货商必修提供服务承诺函，要求安装、调试时中标人将指派专业技术人员现场参加，直至验收合格。接到用户报修电话，4小时内响应，应急时1小时内响应，8小时内赶到现场。相关产品的原厂工程师必须在规定的时间内赶赴现场，提供不间断服务直至排除故障（不可抗拒因素及因合理理由同业主沟通并得到采购人同意的除外）。

8、本项目中标供应商须向采购单位缴纳合同金额5%的履约保证金，质保期结束后无纠纷10个工作日内无息退还。

9、本项目付款方式为全部货物验收合格后，一次性支付全部货款。