# 宁波保税区海关监管系统及配套设备竞价需求

# 一、投标商要求

宁波地区具有售后服务机构。

二、需求说明

（一）、服务要求：

1、安装、调试和验收要求

（1）投标商应负责将所有投标产品运到用户指定地点和位置，并承担运输费用和运输中发生的其它一切费用。

（2）要求中标单位建立完整的技术档案，记录维护时间、故障现象、解决问题的方法，并进行质量跟踪。

（3）中标单位提供5×9小时应急响应及现场服务，内容包括故障排除、问题解决、优化调整、技术咨询等，每次服务完毕后提供独立的现场服务报告。

（二）、设备要求：

1、所有设备必须经正规渠道供货，不得提供旧货、水货、假货；所有设备需提供详细清单报价。

2、提供所有设备的上架、安装、调试、集成服务及相关配件，相关配件费用应包含在总报价中。

3、承诺严格按照投标书承诺的技术方案、设备配置、技术参数，并在约定工期内保质保量按时完成。

4、本工程实行一次性包干价。若因投标方漏报或少报造成的费用增加，采购人不再支付额外费用。经采购人同意删减项目，需扣除删减项目相应费用。

5、设备参数详见附件清单：

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动单兵 | CPU ：八核2.0 Ghz 操作系统：安卓8.0 RAM：3GB ROM：32GB 外置存储：micro SD(TF)卡 最大支持128G 触摸屏：4.7英寸 1280*720 康宁大猩猩III代，支持多点电容触摸屏 网络类型：4G双网双待单通 网路制式：全网通 ★插入SIM卡后，能够进行通话和短信收发（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） 录像分辨率：1080P 帧率：25帧 音频编码：AAC,AMR,OGG,ADPCM 视频编码：H.264/H.265 蓝牙：BT V4.0 WAPI/WIFI：802.11a/b/g/n支持 2.4/5GHz双频 定位：北斗+GPS定位 相机：后置1300 万像素防抖相机，前置800万相机 耳机接口：支持3.5mm耳机接口 闪光灯：单LED 电池容量：5200mAh 指纹识别：支持 传感器：★设备内置加速度传感器，数字罗盘，陀螺仪传感器，光线传感器，距离传感器，温度传感器，气压传感器，以及深度学习算法（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） ★具备本地车牌识别，并能够将识别的车牌号码及截图上传，支持新能源车牌识别（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） ★具备人脸识别功能，支持检出瞳距20像素点以上的人脸（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） ★检出齐刘海遮挡眉毛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） ★支持身份证、行驶证、护照、驾照、银行卡识别（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） ★出于稳定性以及兼容性考虑，本次投标产品要求与已有海关视频监控平台可无缝接入，并提供原平台厂商对接函并加盖公章 NFC ：支持NXP PN548芯片13.56MHz 模拟对讲：支持VHF 136-174MHz和UHF 400-470MHz USB接口：USB 2.0 底座：支持（整机与电池可同充） 工作温度：温度：-15℃～+55℃ 工作湿度：湿度：10%～90% 三防等级：IP68，防水、防尘、防摔（1.2米跌落） 主机尺寸：长度155mm*宽度75.7mm*厚度20.3mm 重量：330g ★三年原厂保修，投标时提供原厂三年质保函原件 | 套 | 40 |
| 2 | 外置笔筒摄像头 | 图像传感器：彩色 CMOS 1/3" 分辨率：1920*1080 帧率：25fps 动态范围:≥69.5dB 最低照度:0.1LUX at F1.2 视场角:80° 尺寸:17mmX59mm 重量:52g 工作温度和湿度:-30℃～+70℃，湿度0～90%RH 电源:+5V ★三年原厂保修，投标时提供原厂三年质保函原件 | 套 | 40 |
| 3 | 蓝牙耳机 | 捷波朗蓝牙耳机 搭配单兵、布控球使用 | 套 | 40 |
| 4 | 电池配件 | 电池规格：3.8V/5200mAh/19.76Wh | 套 | 40 |
| 5 | 座充 | 可以同时给一台单兵和一块单兵电池充电 | 个 | 40 |
| 6 | 台式电脑 | ★CPU:Intel第九代酷睿 i5-9500处理器 （6核，3.0GHz主频，9M缓存， 14nm制程） ★主板：intel 360系列以上芯片组 ，带6个USB 3.1 Gen 1 ★内存：配置8G DDR4 2400MHz 内存 ，2个内存插槽，最大支持32G内存 显卡：集成显卡 声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，具有5个以上音频接口的 ★硬盘：256GB M.2接口NVMe协议TCL 光驱：DVD 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 显示器：配置21.5宽屏低蓝光LED显示器，VGA+DVI接口（提供权威机构检测文件） 键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标 ★接口：≥10个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen1接口，前置6个USB接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） 电源：≤190W节能电源 安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；原厂商通过国家信息安全一级认证。 机箱：标准MATX立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，≤15L 环保功能：可拆卸防尘罩，光触媒风扇，具有光触媒功能，可有效清除空气中的苯、甲醛、TVOC和细菌，提供国家权威机构的检测报告。 ★售后服务及质量保证：投标时提供五年原厂保修承诺函， | 台 | 61 |
| 7 | 布控球套装 | 传感器：200W像素，1/2.8" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) 焦距：4.5-135mm 电子快门：1/1秒 ~ 1/30,000秒 变倍：光学变倍30倍，数字变倍16倍 图片：抓拍图片分辨率为2048*1080 水平旋转角度：360° 垂直旋转角度：-20°~90° 存储：支持双TF卡存储，单卡最大支持256GB 网络：全网通，具有3个SIM卡槽，支持三 3G/4G网络接入 定位：具备GPS/北斗/混合定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息 蓝牙：BT4.0，可接入蓝牙耳机，支持本地麦克风扬声器与对台对讲 音频输入输出：LINE IN 、LINE OUT 单块电池容量：13400 mAh WiFi：802.11a/b/g/n/ac，支持WIFI热点，可通过平板/手机控制 视频编码：H.264、H.265 防护等级：IP66 重量：约10.1KG ★可以通过无线网络或有线网络连接客户端，并应能响应客户端软件发出的水平、垂直和变焦命令（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） ★支持定时任务，当设备待机时间达到设定值时，可自动运行调预置位、巡航扫描、花样扫描等功能（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） ★支持自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K ~ 10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） ★具有电子防抖功能，能通过浏览器设置电子防抖功能开启/关闭（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） ★内置双拾音器，具备降噪功能；内置麦克风（投标时需提供检测报告证明并加盖公章） ★三年原厂保修，投标时提供原厂三年质保函原件 | 套 | 20 |
| 8 | 布控球三脚架 | 包含：三脚架、固定盘； 布控球磁吸式安装，可随时随地部署 负重30㎏ | 套 | 20 |
| 9 | 视频存储 | 4U机架式/36盘位/1536Mbps接入带宽/36块6T企业级SATA磁盘/64位多核处理器、4GB。 ★标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口（投标时提供公安部检测报告并加盖原厂公章）/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放 ★单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。（投标时提供公安部检测报告并加盖原厂公章）（/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）。 ★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；★支持NL-SAS 硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；★支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。（投标时提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ★支持大于4个容器，可在不同容器里存放不同业务模块，业务可做到故障隔离，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块。系统可自动重启业务模块并恢复原有业务（投标时提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ★三年原厂保修，投标时提供原厂三年质保函原件 | 套 | 1 |
| 10 | 运行平台接入 | 无缝对接原有平台，60路扩充 ★出于稳定性以及兼容性考虑，本次投标产品要求与已有海关视频监控平台可无缝接入，并提供原平台厂商对接函并加盖公章 | 项 | 1 |
| 11 | 笔记本电脑 | ★处理器：Intel酷睿i5-10210U处理器 1.6G-4.2GHZ 四核八线程，6M三级缓存 ★内存：16G DDR4 2666MHz内存 ★硬盘：512G M.2 PCIE NVME SSD 显示屏：14" FHD防眩光宽屏LED液晶显示屏（分辨率1920×1080），支持180度开合，适应各种使用场景 显卡：2G GDDR5独立显卡 网卡：千兆网卡以及802.11 AX 2x2无线网卡[WIFI6]（带蓝牙功能） 定位设备：触摸板+指点杆 键盘：防泼溅键盘 摄像头：720P高清摄像头，物理防窥开关 指纹识别器：按压式指纹识别器 ★接口：2*USB 3.0（1个PowerUSB），1个USB Type-C、1个雷电3接口、HDMI、耳麦二合一接口、线缆锁孔、读卡器； 电池≥50WHr电池 体积：重量≤1.5 KG、厚度≤18mm 数据安全 1、主机BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复，厂商需免费提供原厂数据安全擦除软件；提供原厂商通过国家信息安全一级认证证书。2、对重要数据支持水印功能，可对机器开启水印功能，支持生成用户名，终端名称，IP地址或者自定义文字生成水印，从而防止数据泄漏（提供水印功能配置截图和效果截图） 操作系统：配置 Windows 10 正版操作系统 配件：笔记本电脑包（原厂笔记本电脑包、USB光电鼠标） ★售后服务及质量保证 1、原厂工程师三年保修（可注册生效三年意外保修服务），365天全年无休，第二自然日上门服务；以上服务信息原厂400/800售后电话或官网可查； 2、提供制造厂商原厂售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证。制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定（工信部官网可查） 3、投标时提供原厂商服务承诺函原件 | 台 | 2 |
| 12 | 激光打印机1 | 黑白四合一（打印/复印/扫描/传真）A4一体机 打印速度：30页/分钟 分辨率不：600*600dpi 自动双面打印：支持 标配有线网络功能 首页打印输出时间：少于8.5秒 纸盒:250页 原厂一年保修 | 台 | 8 |
| 13 | 激光打印机2 | 分辨率：600x600dpi；打印速度：30页/分钟；首次打印时间：<8.5秒；内存：32MB；自动黑白激光双面打印；保修：全国一年免费上门 | 台 | 6 |
| 14 | 打印传真一体机 | 标配功能：彩色复印，全网络彩色打印，全网络彩色扫描 配双面器和自动双面输稿器，实现双面打印、复印 标配1个纸盒+旁路送纸，纸容量为：330张 打印速度：24页/分钟标准模式、34页/分钟经济模式 打印分辨率：最大4800*1200dpi 复印分辨率：最大600*1200dpi 最大份数：999 扫描分辨率：虽大9600dpi 首页输出时间＜4秒黑白、4.5秒彩色 缩放倍率：25%-400% 4.3英寸彩色液晶显示屏 接口：高速USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 工作能耗：约25w 原厂一年保修 | 台 | 5 |
| 15 | 系统集成 | 结合原有设备，平滑完成单兵设备的接入工作 | 项 | 1 |