文化馆户外P6全彩LED显示屏

| 序号 | 设备名称 | 型号及参数 | 数量 | 单位 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 模组参数 像素结构 表贴三合一 间距规格 P6 像素间距 6.0 模组尺寸 192×192 模组分辨率 32×32 像素密度 27777 灯板面罩 有 信号接口 HUB 75E 灯珠封装 SMD2525 显示参数 白平衡亮度 4500cd/㎡ 色温 3200-9300K可调 可视角 水平160°，垂直160° 对比度 3000:1 色度均匀性 ±0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性 ≥97％ 处理能力 驱动方式 恒流驱动 换帧频率 60Hz 刷新率 N:≥1920Hz 运行环境 工作温度 -10-40℃ 工作湿度 10%~80%RH 存储湿度 10%~85%RH 存储温度 -20~60℃ 资质要求： ▲1. 提供原厂LED屏技术参数证明材料，加盖原厂公章 ▲2.产品质量保障：要求提供技术部分所要求的第三方检测报告复印件并加盖显示屏厂家公章 | 96.186 | m2 |  |  |
| 2 | 控制卡 | 单卡 12 个标准接口，输出 24 组 RGB 数据，最大带载 98K 像素，支持高灰高刷、低亮高灰显示 细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果，支持各种 PWM 芯片、逐点检测芯片及通用芯片，支持一键回读所有配置文件信息，支持一键修复功能，换卡无忧，支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测，支持任意抽点，轻松实现各种异型屏 | 95 | 张 |  |  |
| 3 | 配电柜 | 自动控电、配电柜以及配套电源控制 箱体600*800*200 1台 总电源 CDM1-160A 1只 接触器 CJX2s-3210 5只 断路器 DZ47s-D2P/63A 15只 时控开关 KG316T 1只 时间继电器 JSZ3A-B 4套 中间继电器 CDZ9-54P 2套 控制回路断路器 DZ47s-C1P/6A 1只 按钮开关指示灯 1批 辅料、辅材 1套 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 视频处理器 | 支持U盘播放，即插即播，无需电脑 ·一键回读功能，更换二合一控制器无需重新调试 ·-键恢复功能，换卡无需重新调试 ·硬件调屏，无需计算机，让操作更加简便 ·淡入淡出特效无缝切换 输入端口： DV I * 1 , HDM I * 1 , CVBS* 2, VGA* 1、AUDIO* 2 输出端口：千兆网口* 4 AUDIO OUT* 1 控制端口： USB-CFG * 1、COM* 1 带载点数： 236万 最大宽度： 3840 最大高度： 1080 ▲提供视频处理器技术参数证明材料，加盖原厂公章 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 钢结构 | 定制结构、钢结构以及装饰包边，原有钢结构的拆除。 | 96.186 | ㎡ |  |  |
| 6 | 安装调试 | 设备拆旧、安装调试及运输 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 控制终端 | 台式机 酷睿I7-10700 八核心 8G 256G固态 无光驱 独立显卡2G 定制 23.8寸液晶屏 大机箱 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 工程布线 | 电源线、通讯线、音响线 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 空调 | 空调类型：挂式空调 产品功率：1.5P 冷暖类型：单冷型 能效级别：2级 室内机尺寸：850*290*185mm 室外机尺寸：843*540*250mm 室内机质量：9.5Kg 室外机质量：35Kg 室内机噪音：23-36.5dB 室外机噪音：50dB 制冷量：3500W 制冷功率：1000W 循环风量：650m3/h 电源性能：1-220-50 | 6 | 台 |  |  |
| 10 | 音响功放 | 80W音响２台 音响： 输入电压：0/100v 额定功率：80W 最大功率：100W 灵敏度90DB 频率响应：150-14KHZ 材质：铝镁合金外壳 防水防尘等级：IP66 可插U盘播放带前置功放一台： 100V,70V定压输出和4-16Ω定阻输出，带USB接口，4路分区，250W功率输出，5路输入（2路话筒，3路线路） | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 监听音响 | 尺寸:156*210*70MM 净重:1.4KG； 材料：框架/一体成型压铸铝 外壳/ ABS加固型 网罩/定制的Kvadrat面料 颜色：沙岩灰 声道:2.0 电池：可充电锂电池；使用电源适配器充电；可充电锂聚合物电池可持续播放音乐85小时，LED指示灯显示充电状态。 输入功率:100V-240V 50/60HZ 最大额定电源功率:25W 待机电源功率:<0.5W 扬声器单元： 全频单元：2x50 mm带软球顶和钕磁铁的Vifa扬声器单元。 低音单元：2x60mm带扁平三文治盆和钕磁铁的 Vifa扬声器单元，这些单元都是以背靠背方式安装在音箱内从而达到前后输出力度的平衡。 频响范围:50HZ-20KHZ+/-3DB 音箱控制:按键 技术特征：蓝牙4.0aptX，背靠背平衡输出的低音单元，DSP分频，优化失真与高精度，数字纯路径功率放大器 。 支持NFC 包装内含 ：Vifa Helsinki(赫尔辛基)包括短真皮皮带，电源适配器，AUX 3.5 mm迷你音频线，便携袋，用户手册及保修卡 | 1 | 只 |  |  |

体育馆室内P3全彩LED显示屏一（含软件及控制终端）

| 序号 | 设备名称 | 型号及参数 | 数量 | 单位 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 模 组 组 成： 像素结构 表贴三合一 SMD2121黑灯 像素间距（mm） 3.0 模组分辨率（W×H） 64×64 模组尺寸（mm） 192（W）×192（H）×15 模组重量（kg/块） 0.12 模组最大功耗（W/块） 10 像素密度（点/m2 ） 111111 维护方式 磁吸前维护 光 学 参 数： 显示屏亮度（nits） 600 色温（K） 8000—19000 可调 水平视角（°） 160 垂直视角（°） 160 对比度 4000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m） ≥2 电气参数： 峰值功耗（W/m2） 271 平均功耗（W/m2） 135 供电要求 AC220-240V 处理性能： 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz） ≥1920 使用参数： 工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60 工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 接口： 信号接口 HUB 75E接口 电源接口 VH4PIN 资质要求： ▲1. 提供原厂LED屏技术参数证明材料，加盖原厂公章 ▲2.产品质量保障：要求提供技术部分所要求的第三方检测报告复印件并加盖显示屏厂家公章 | 20.758 | m2 |  |  |
| 2 | 接受卡 | 16个HUB75E接口，无需转接板 ·独有的色彩还原，任意倍频，低亮高灰技术 ·支持所有PWM,双锁存及通用驱动芯片 ·支持75接口1~32S任意模组 ·支持逐点校正 | 16 | 张 |  |  |
| 3 | 配电柜 | 具备过压过流、短路断路以及漏电保护措施； 箱体 300*400*200 1台 总电源 DZ47s-D3P/63A 1只 接触器 CJX2s-3210 1只 分空开 DZ47s-D2P/63A 3只 时控开关 KG316T 1只 控制回路断路器 DZ47s-C1P/6A 1只 按钮开关指示灯 1批 辅料、辅材 1批 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 打分控制台、体育比赛记分软件 | 打分控制台 尺寸：265x220x100(mm) 材质：铁+PVC 通讯接口：USB*1, 航空接口*2 显示：彩色液晶屏（4.3寸） 记分系统功能： 连接到软件系统上，实现裁判独立打分，打分信息同步显示到大屏上。 支出比赛：篮球、排球、足球 可用于操作比赛记分、计时、进攻计时、赛队得分、赛队犯规。 可同步控制24秒计时器。 有记分主控台及1个计时手柄。 仅支持有线模式。功能： 支持篮、足、排、羽毛、乒乓、网球，并可扩展增加手球、五人制足球、曲棍球、橄榄球等其他比赛项目。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 视频处理器 | 支持U盘播放，即插即播，无需电脑 ·一键回读功能，更换二合一控制器无需重新调试 ·-键恢复功能，换卡无需重新调试 ·硬件调屏，无需计算机，让操作更加简便 ·淡入淡出特效无缝切换 输入端口： DV I * 1 , HDM I * 1 , CVBS* 2, VGA* 1、AUDIO* 2 输出端口：千兆网口* 4 AUDIO OUT* 1 控制端口： USB-CFG * 1、COM* 1 带载点数： 236万 最大宽度： 3840 最大高度： 1080 ▲提供视频处理器技术参数证明材料，加盖原厂公章 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 钢结构及包边 | 定制钢结构及包边 | 20.758 | ㎡ |  |  |
| 7 | 屏体工程布线 | 电源线、通讯线、音响线 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 安装调试 | 设备拆旧、安装调试及运输 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 控制终端 | 台式机 酷睿I7-10700 八核心 8G 256G固态 无光驱 独立显卡2G 定制 23.8寸液晶屏 大机箱 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 音响功放 | 80W音响２台 音响： 输入电压：0/100v 额定功率：80W 最大功率：100W 灵敏度90DB 频率响应：150-14KHZ 材质：铝镁合金外壳 防水防尘等级：IP66 可插U盘播放带前置功放一台： 100V,70V定压输出和4-16Ω定阻输出，带USB接口，4路分区，250W功率输出，5路输入（2路话筒，3路线路） | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 监听音响 | 尺寸:156*210*70MM 净重:1.4KG； 材料：框架/一体成型压铸铝 外壳/ ABS加固型 网罩/定制的Kvadrat面料 颜色：沙岩灰 声道:2.0 电池：可充电锂电池；使用电源适配器充电；可充电锂聚合物电池可持续播放音乐85小时，LED指示灯显示充电状态。 输入功率:100V-240V 50/60HZ 最大额定电源功率:25W 待机电源功率:<0.5W 扬声器单元： 全频单元：2x50 mm带软球顶和钕磁铁的Vifa扬声器单元。 低音单元：2x60mm带扁平三文治盆和钕磁铁的 Vifa扬声器单元，这些单元都是以背靠背方式安装在音箱内从而达到前后输出力度的平衡。 频响范围:50HZ-20KHZ+/-3DB 音箱控制:按键 技术特征：蓝牙4.0aptX，背靠背平衡输出的低音单元，DSP分频，优化失真与高精度，数字纯路径功率放大器 。 支持NFC 包装内含 ：Vifa Helsinki(赫尔辛基)包括短真皮皮带，电源适配器，AUX 3.5 mm迷你音频线，便携袋，用户手册及保修卡 | 1 | 只 |  |  |

体育馆室内P3全彩LED显示屏二

| 序号 | 设备名称 | 型号及参数 | 数量 | 单位 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 模 组 组 成： 像素结构 表贴三合一 SMD2121黑灯 像素间距（mm） 3.0 模组分辨率（W×H） 64×64 模组尺寸（mm） 192（W）×192（H）×15 模组重量（kg/块） 0.12 模组最大功耗（W/块） 10 像素密度（点/m2 ） 111111 维护方式 磁吸前维护 光 学 参 数： 显示屏亮度（nits） 600 色温（K） 8000—19000 可调 水平视角（°） 160 垂直视角（°） 160 对比度 4000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m） ≥2 电气参数： 峰值功耗（W/m2） 271 平均功耗（W/m2） 135 供电要求 AC220-240V 处理性能： 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz） ≥1920 使用参数： 工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60 工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 接口： 信号接口 HUB 75E接口 电源接口 VH4PIN 资质要求： ▲1. 提供原厂LED屏技术参数证明材料，加盖原厂公章 ▲2.产品质量保障：要求提供技术部分所要求的第三方检测报告复印件并加盖显示屏厂家公章 | 20.758 | m2 |  |  |
| 2 | 接受卡 | 16个HUB75E接口，无需转接板 ·独有的色彩还原，任意倍频，低亮高灰技术 ·支持所有PWM,双锁存及通用驱动芯片 ·支持75接口1~32S任意模组 ·支持逐点校正 | 16 | 张 |  |  |
| 3 | 配电柜 | 具备过压过流、短路断路以及漏电保护措施； 箱体 300*400*200 1台 总电源 DZ47s-D3P/63A 1只 接触器 CJX2s-3210 1只 分空开 DZ47s-D2P/63A 3只 时控开关 KG316T 1只 控制回路断路器 DZ47s-C1P/6A 1只 按钮开关指示灯 1批 辅料、辅材 1批 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 视频处理器 | 支持U盘播放，即插即播，无需电脑 ·一键回读功能，更换二合一控制器无需重新调试 ·-键恢复功能，换卡无需重新调试 ·硬件调屏，无需计算机，让操作更加简便 ·淡入淡出特效无缝切换 输入端口： DV I * 1 , HDM I * 1 , CVBS* 2, VGA* 1、AUDIO* 2 输出端口：千兆网口* 4 AUDIO OUT* 1 控制端口： USB-CFG * 1、COM* 1 带载点数： 236万 最大宽度： 3840 最大高度： 1080 ▲提供视频处理器技术参数证明材料，加盖原厂公章 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 钢结构及包边 | 定制钢结构及包边 | 20.758 | ㎡ |  |  |
| 7 | 屏体工程布线 | 电源线、通讯线、音响线 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 安装调试 | 设备拆旧、安装调试及运输 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 音响功放 | 80W音响２台 音响： 输入电压：0/100v 额定功率：80W 最大功率：100W 灵敏度90DB 频率响应：150-14KHZ 材质：铝镁合金外壳 防水防尘等级：IP66 可插U盘播放带前置功放一台： 100V,70V定压输出和4-16Ω定阻输出，带USB接口，4路分区，250W功率输出，5路输入（2路话筒，3路线路） | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 监听音响 | 尺寸:156*210*70MM 净重:1.4KG； 材料：框架/一体成型压铸铝 外壳/ ABS加固型 网罩/定制的Kvadrat面料 颜色：沙岩灰 声道:2.0 电池：可充电锂电池；使用电源适配器充电；可充电锂聚合物电池可持续播放音乐85小时，LED指示灯显示充电状态。 输入功率:100V-240V 50/60HZ 最大额定电源功率:25W 待机电源功率:<0.5W 扬声器单元： 全频单元：2x50 mm带软球顶和钕磁铁的Vifa扬声器单元。 低音单元：2x60mm带扁平三文治盆和钕磁铁的 Vifa扬声器单元，这些单元都是以背靠背方式安装在音箱内从而达到前后输出力度的平衡。 频响范围:50HZ-20KHZ+/-3DB 音箱控制:按键 技术特征：蓝牙4.0aptX，背靠背平衡输出的低音单元，DSP分频，优化失真与高精度，数字纯路径功率放大器 。 支持NFC 包装内含 ：Vifa Helsinki(赫尔辛基)包括短真皮皮带，电源适配器，AUX 3.5 mm迷你音频线，便携袋，用户手册及保修卡 | 1 | 只 |  |  |

技术参数打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，在投标时提供证明材料，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

一、预算：117万元

二、商务要求：

1.中标后提供LED屏设备生产厂家授权书及质保五年上门服务承诺函原件，未提供的投标无效。

2.资质保障：LED显示屏制造厂商具有低蓝光认证证书，视觉低疲劳电子产品认证证书，产品及平台开发体系CMMI3及以上证书，投标时提供证书复印件加盖制造商公章。中标后三个工作日提供原件审核，未提供的投标无效。

3.售后技术服务保障：投标时提供售后服务机构的营业执照和维保负责人的1年社保证明材料，未提供的投标无效。

4.签订采购合同前业主可以要求对中标产品进行功能测试（如防水测试、稳定性试验）

5.设备安装需要原厂工程师上门安装调试，提供现场培训，售后服务响应要迅速。

6.本项目为“交钥匙”项目，LED显示屏设备的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等。投标报价包括设备费、材料费、保管费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、招标代理费、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由供应商支付的所有费用。主要内容包括：管线布置，主框架焊接，设备安装调试，设备防水处理，后期维护工作等。

7.涉及到管线布置，主体框架焊接，设备安装调试等环节，为了避免项目实施中发生意外情况及存在的风险，投标人可以自行前往勘探，进一步了解采购单位的切实需求，提供更优的产品和更好的服务。

在线询价期间，投标单位可以联系采购单位，到现场实地踏勘，了解施工环境。文化馆联系人：王馆长 ，联系电话：0570-5017595，体育馆联系人：罗主任，联系电话：0570-5668020。时间：工作日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00。

8.LED显示屏推荐品牌：海康威视、利亚德、洲明；空调推荐品牌：大金、格力、美的。欢迎其他与推荐品牌同等或优于性能的品牌参与投标。

9.体育馆室内显示屏必须安装体育赛事所需软件，投标时提供证明材料或承诺函。中标后在显示屏安装完成后必须在显示屏中体现体育赛事所需的软件，如未安装视为未履行合同，采购单位有权终止合同并对货款不予支付。

三、付款方式：

合同签订后，采购人向中标人支付合同价款的40%，全部设备到货验收，安装调试、系统集成后支付合同价款的60%。

四、合同履行期限：合同签订后20日历天内完成供货、安装、调试等工作。

五、质保期

1.质保期：5年。

2.供应商提供至少5年保修期内的免费维修工作，以承诺形式格式自拟。

3.若质量保证期内出现货物的质量问题，中标方应及时免费更换，如发生较大质量问题则质量保证期顺延。

4.在质量保证期满后，中标方仍应提供售后服务，负责货物的终身维护和备品的供应。

5.由于中标方货物质量问题，而给予采购单位造成重大损失，中标方作相应的赔偿。

六、售后服务

保修期内，现场维修响应时间≤2小时，24小时内到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因中标方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

七、安装调试

1.安装地点：指定地点。

2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.安装过程中发生的费用由卖方负责。

4.投标方应在投标文件中提供其安装调试过程中采购人需配合的内容。

八、验收

1.供货方应提供设备的有效检验文件，经采购单位认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购单位对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

2.验收费用由产品投标方负担。

九、履约保证金

本项目履约保证金金额为中标金额的5%，由中标供应商在签订采购合同后5个工作日内向采购人财政账户以银行转账或者保函等非现金形式缴纳。在质保期结束后一个月内无息退还。

十、安全文明施工

在工程的施工及存续期间，严格按照相应的安全操作规程施工。财产安全、施工环境安全保护、施工人员安全、第三者安全等，一切由中标方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由中标方承担，并赔偿由此给采购单位带来的全部损失。