1、手动单摇床

1、规格：2140×980×500mm，允许偏差±20

2、升降功能：

背部升降：升降角度 0～75º，±5º。

3、床面板 ：

①▲床面板采用优质冷轧板材一次性液压拉伸成型，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑无毛刺。床面带有凹凸型防滑孔结构，易清洗，强度高、透气性好；床板四周加强筋采用 20×30≥1.5mm矩管焊接，中间三条加强筋采用 20×30≥1.0mm矩管焊接增加承载力。

②▲病床背板和腿板升降部位均采用固定式双支撑转轴结构，支撑板厚度≥3mm支撑管轴φ≥32mm，厚度≥2mm。避免使用过程中受力导致升降支撑跑偏位移损坏床板，双支撑有效将病员的重量均匀地分部在床梁上，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。

③▲床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

4、床身主要部件：

①床框采用 40mm×60mm≥1.5mm 优质碳钢矩管；

②床框四角带输液架插座。

5、护栏：

①▲电泳铝合金折叠护栏，规格：1480×420mm（允许偏差±5mm），上下金属基座连接处采用双重固定结构，金属基座厚度≥3mm冷轧钢板冲压成型彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，铝合金型材连接，使用方便，稳定可靠。

②▲高强度铸铝模具成型枪把手内置隐藏式锁紧机构，强度高安全可靠。

③▲加厚 D 形铝合金护手，铝型材料厚≥1.5mm表面硬化处理，下座横管为30×30≥1.5mm方管，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方。

④▲护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥350mm，方便在护栏上放置餐桌就餐和有效防治患者发生坠床风险。

⑤▲护栏折叠方向受拉力≥780N。

6、床头床尾板：

①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁色调柔和，便于清洁；四周均有防撞包角，以保护病床及医院设施。

②采用挂式结构，可快速拆卸床头便于抢救治疗，带锁紧装置，互换性强，非中空设计，强度高，稳定性强，床头推手位受力强度≥450N；

③床尾板带一次成型透明亚克力材料床位牌卡座。

④▲床头床尾中间装饰板采取一次性注塑成型，内外装饰板对扣式防脱落结构原理连接非胶粘不粘胶宝丽板防止气泡开胶。

7、床架加工：

①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。

②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。

8、传动装置：

①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。

②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

9、杂物架：采用 10*20≥0.8mm 矩管和床脚框架整体焊接成型。

10、床脚：采用 50×50≥1.5mm 优质冷轧型材焊接成型。

11、病床可选配引流勾，不锈钢伸缩式输液杆，ABS餐桌板。

12、▲床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

2、棕垫

规格：1950×850×60mm；绿色防水布面，可拆洗； 3cm高厚密度海绵，3cm厚海南椰棕棕丝，三折，有透气功能。、环保无气味。 2提供材质检验报告。

3、 ABS床头柜

1. 规格：480*480*760mm。

2. 材质：柜面为ABS蓝色台面，柜体ABS材质，表面经多次静电处理。

3. 一抽一柜，柜门和抽面为双层，门抽上下带蓝色面板，带餐板、带双边毛巾挂架、水壶座、手提袋挂钩、结实、耐用。整体拉伸为多边弧形，美观大方，防止撞伤或挂伤病人。

4、被褥

棉被棉胎由新疆二级品质棉花为原料，21S38S精网纱经纬网棉胎，重3.5kg。

执行标准GB/8383-2007包白布

棉褥棉胎由新疆二级品质棉花为原料，21S38S精网纱经纬网棉胎，重2.5kg。

执行标准GB/8383-2007包白布

中标公司按甲方要求刻字。

5、三件套

三件套采用全棉斜纹棉，双线缝制，拉链CL01A型。执行标准：GB/T22844-2009

中标公司按甲方要求刻字。

6、病号服

病号服为分体长袖，上衣是方领，明扣，上衣左上方有口袋，口袋上方用红线缝制单位名称和号码，下方两侧有口袋；裤腰带松紧，直通压线缝制，采用纱支32*32，密度130*72，40棉60涤，面料吸湿排汗、垂感好、抗皱性强；防透耐磨、略有弹性、穿着舒适。男士病号服为白底蓝道竖条，中标公司按甲方要求刻字。