纱窗技术参数

一、制作要求

（一）本纱窗要求具有防蚊功能，并具有良好的透气性、防火阻燃、耐腐蚀、易清洗不变形和使用寿命长。

（二）配件要求

1、窗框

材质：塑钢    规格：30mm×40mm×1.5  颜色：纯白

2、窗纱

材质：退热铁  网格尺寸：2mm×2mm以内

3、其他配件

铰链：选择连接可靠、不风化、耐用

拉手：塑钢拉手

碰卡：每扇安装2个，固定可靠，材料不风化、耐用

二、进场施工要求

（一）纱窗施工安装前，中标方需向我院提供样品，待我方认可后方可进行施工安装。

（二）施工人员必须遵守医院相关制度，施工人员文明礼貌；文明施工，安装完成及时将安装过程中产生的垃圾进行清理。

三、规格尺寸及预算价

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纱窗 | 530*1310mm | 8 | 扇 | 65.00 | 520.00 | 电生理科2，安保科6 |
| 2 | 纱窗 | 650*1200mm | 70 | 扇 | 75.00 | 5250.00 | 眼科20,妇科50 |
| 3 | 纱窗 | 570*1150mm | 5 | 扇 | 70.00 | 350.00 | 新生儿科5 |

四、其它要求

1.供货期：10天；

2.质保期：1年。

3.付款方式：安装完成经甲方验收合格后付合同总金额的90%，质保期满后无质量问题付合同总金额的10%。