拱棚建设参数

根据项目实施要求，为统一棉被、拱棚及棚膜规格并确保质量，拱棚棉被、拱棚及棚膜规格参数要求如下：

1、拱棚棉被

长8米，宽3米，厚度5厘米，棉被面料为牛筋防晒、抗老化、弹力强、质保2年以上，棉被充填物为灰色布头棉，棉被缝纫22道线，单条棉被重量19-20公斤之间（每平方800克-900克左右），棉被干湿度≥98%，每座工作需要棉被11条，尼龙绳180米。

2、拱棚

单座拱棚跨度为5m，长30m，高约2.2米，中间无立柱，横连接杆3排，骨架用2.2厘米镀锌钢塑管材，镀锌管壁厚1毫米，塑料层厚0.8毫米，拱杆间距1m，壁管材料为黑色，纵梁与拱架需用连接件和定位卡固定，所有附件要齐全。单座占地面积150㎡。（单座拱棚需要6米的直杆15根、4米的拱杆60根，压顶簧90个，直接管12个，弯接头30个）。

3、棚膜

EVA三层共挤双防流滴膜、厚0.1毫米以上。。

4、安装

▲成品Φ22㎜×2.0㎜（管壁厚度）;

▲恒载6.5㎏/㎡;

▲风载0.5KN/㎡;

▲雪载0.3KN/㎡。