宁波市中级人民法院执行指挥中心大屏建设项目

##### 一、项目概述

我院需对执行指挥中心大屏进行改造，拆除原3*8的拼接屏，改造成4*8的拼缝小于0.9mm的55寸LCD拼接屏。同时将拆除的拼接屏搬迁至我院新闻中心进行安装。

##### 二、采购要求

1、新建项目质保：自验收通过后三年。

2、项目工期：合同签订后15日历天内安装并验收完毕。

3、要求合理安排施工时间，不影响已经安排好的会议排期，同时保持现场清洁。

4、强弱电布线以暗线为主，如需破坏现有装修顶面、地面及墙面，需恢复成原样。

5、拆除的设备及材料由中标单位免费搬迁至建设单位要求的指定地点。

6、投标单位具有ISO20000信息技术服务体系证书资质，具有宁波地区售后服务机构，30分钟内响应，2小时内达到现场。

7、12月9日上午9点半组织现场踏勘，可联系陈老师，13736141164，地点：宁波市中级人民法院；

8、采购限价：788135.00元，最终的报价包含运费、服务费、税费、集成费、施工费等所有费用。

##### 三、项目设备清单

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 执行指挥中心大屏安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD拼接屏 | 海康威视、威创、锐丽 | LCD液晶显示单元；LG面板；尺寸：55英寸； 2、分辨率：1920 × 1080@60 Hz；物理拼缝：0.88mm； 3、视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 4、响应时间：8ms(G to G)； 5、对比度：1200:1； 6、亮度：500cd/㎡； 7、采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级； 8、液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K；（提供第三方检测报告复印件） 9、输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 10、输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1； 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 11、可定制接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 12、拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节； 13、寿命：≥60000 小时； 14、拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。 | 台 | 32 |  |  | 分辨率1920*8 *1080*4=15360*4320=8K+8K |
| 2 | 配套支架 | 定制 | 定制，LCD配套支架 | 套 | 32 |  |  |  |
| 3 | LED横幅屏 | 康辉 | 1、类型：室内双色Φ3.75 2、LED封装：国产 3、像素间距：4.75mm 4、投标产品的显示单元亮度≥600Nits。 5、像素密度：44321点/㎡ 6、视角：≥120° 7、产品经过抗振、抗冲击、抗碰撞、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作。 8、投标产品平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 | 平方 | 0.81 |  |  | 原横幅利旧，因新屏宽度增加，横幅需同步增加约0.81平方（0.46*1.75）。 |
| 4 | 拼接器输出板 | 海康威视 | 1、8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出； 2、支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码； 3、支持大屏拼接漫游； 4、1个DB15转8路音频输出； 5、产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏; 6、产品可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整; 7、产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms; 8、产品的拼接功能不仅应在多个视频输出端口组合显示视频输入图像，同时应支持在多台产品组成的集群内任意设备输出口实现拼接功能; 9、输出板要求跟原系统拼接控制器同一品牌，能无缝接入原系统拼接控制器进行正常工作。 | 套 | 2 |  |  | 原屏控设备利旧，增加两块输出板卡。 |
| 5 | HDMI线 | 国产 | 1、长度：20米HDMI 2.0光纤线； 2、线芯：四光七铜光纤线： 3、接头外壳：锌合金； 4、支持18Gbps、60Hz带宽传输速率；4K@60Hz/ 2K/1080P/1080i/720P 5、无需外部供电： | 根 | 8 |  |  |  |
| 6 | 辅材 | 定制 | 1、布线施工需要的PVC管、软管、线槽等； 2、RVV3*2.5电源线、6类工程网线一批； 3、2或3米6类成品网络跳线、音频线、光纤跳线、电源面板、电源插线板等安装调试所必须的配件和线材。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 原大屏拆除 | 定制 | 1、拆除原3.7平方P3.75 LED屏及支架； 2、拆除原24块46寸LCD大屏、24套LCD大屏支架、8套底座； 3、拆除原固定支架的钢结构， 4、设备保护的纸箱、保护保护薄膜等保护材料，用于设备保护的施工费用； 5、搬运到指定位置。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 大屏周边装饰 | 定制 | 拆墙、焊钢架、修补、墙面处理、大屏不锈钢包边等，整体美观处理。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 大屏集成费用 | 定制 | 大屏设备安装、调试。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 将拆除LCD搬迁至新闻中心安装 |  |  |  |  |  |
| 10 | 新闻中心原大屏拆除 | 定制 | 原LCD大屏与LED横幅拆除，设备保护与运输到指定位置 | 块 | 18 |  |  |  |
| 11 | 配套支架 | 定制 | 落地支架(后维护），原弧形支构，拉直，人工焊接钢结构 | 套 | 18 |  |  |  |
| 12 | 新闻中心大屏周边装饰 | 定制 | 拆墙、修补、墙面处理、大屏不锈钢包边等，使整体协调美观。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | LCD屏安装 | 定制 | 原执行指挥LCD屏搬迁到新闻中心后，安装调试，接入原有屏控、矩阵等设备，确保整体正常使用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 定制 | PVC管槽，部分电源线、部分高清线等辅材。 | 项 | 1 |  |  |  |

##### 四、项目附图