全自动核酸提取仪技术参数及配置

一．技术参数

1.用途：可处理多种样本，如血液、组织、细胞、分泌物等，所提取纯化的高质量核酸（DNA/RNA）可用于定量PCR等高灵敏的下游分析；

2.原理：磁珠法，转移磁珠及磁珠复合物而非液体；

3.样品通量：1~48

4.处理体积：20~1000ul

5.磁珠回收率：≥98%

6.提纯孔间差：CV＜5%

7.反应模块：16/32/48多种提取通量全覆盖，可根据客户实际需求定制；

★8.操控方式：自动舱门设计，配备≥10英寸舱门整合式触摸屏，无需连接电脑；

9.控制界面：图形化彩色软件界面，触屏编程，实时显示温度、实验进程，及剩余实验时间等信息；

10.裂解/洗脱温度：室温至120℃

11.震荡混合：混合方式可根据不同需求自定义，具有循环混匀功能

★12.运输锁功能：配备智能运输锁

13.数据储存：可存储，内置SD卡

14.内部程序：预设20个程序，可存储不少于255个自定义程序

15.程序管理：可对程序进行新建、编辑、保存、删除、导入、导出操作

16.污染控制：具备排气通风、紫外消毒（可定时）功能，自我清洁、防止交叉污染

17.安全性：封闭式实验舱，自动舱门，配合一次性耗材，最大程度保障操作者安全

18.仪器接口：USB

★19.配套试剂：开发试剂平台，兼容各类进口和国产品牌磁珠法试剂，并提供高质量原厂预封装试剂，能够满足各种样本自动化核酸提取需求

20.配套耗材：96深孔板和8联排磁棒套

二．配置要求

1.主机1台

2.说明书1份

3.电源线一根

三．保修：整机保修2年

四、售后服务：

1、维修人员在24小时内做出响应；48小时内到达现场； 零配件按最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应； 中标产品的制造商应提供免费软件升级；

2、培训要求：使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。

3、设备安装：中标人按照制造商的要求免费安装和调试。

4、验收方式：设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）

5、付款方式：安装调试验收合格后一个月内100%付清。