项目名称：纺织科学与工程浙江省一流学科2020年设备采购

一、技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 性能指标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体机电脑 | 内存容量不小于8G，CPU不低于 i5-8400T，屏幕尺寸不小于27’，内置GTX1050显卡。 | 1 | 台 |
| 2 | 云台支架 | 铝合金三脚架，1.8米以上，液压阻尼二维云台，最大承重不小于10kg，脚管节数不少于3节。 | 1 | 套 |
| 3 | 多功能一体机 | 彩色喷墨，支持A3/A4打印，A4复印/扫描/传真，支持有线/无线网络，支持自动双面打印。 | 1 | 台 |
| 4 | 投影仪 | 自带MIUI TV系统，AI语音遥控，分辨率不小于1080P，均值500ANSI流明，双频wifi，自带蓝牙音响，自动对焦，垂直梯形矫正，尺寸不大于120mm×150mm×150mm。 | 1 | 台 |
| 5 | 照片打印机 | 最大分辨率不小于300*300dpi，最大打印幅面B6，介质类型：卡片/照片质量喷墨打印纸/明信片，月打印负荷1000页，染料热升华，供纸盒容量10张，USB2.0，二级能效，支持远程移动APP打印。 | 1 | 台 |
| 6 | 静电纺丝注射泵 | 微量注射泵工作模式：灌注、抽取。流量范围：0-150.5ml/min，可安装2个注射器，能够卡装不同规格的注射器，最大行程不小于140mm，行程分辨率不小于0.15μm，线速度范围5μm/min-65mm/min，线速度调节分辨率5μm/min，行程控制精度：误差≤±0.5%（行程≥最大行程的30%时），额定线性推力＞180N。 | 1 | 台 |
| 7 | 静电纺丝用高压直流电源 | 输入电压90-240V AC，50-60Hz，输出电压0-10kV，输出电流1mA，波动0.1%；尺寸小于28cm（长）×25cm（宽）×15cm（高），重量小于5 kg。 | 1 | 台 |
| 8 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 定时范围0~9999min，控温精度0.1℃，温度波动度±1℃，RT+10～200℃，330W，不锈钢内胆，带观察窗。 | 2 | 台 |
| 9 | 集热式磁力搅拌器 | 温度范围：水室温±5-80℃，油室温±5-200℃，转速范围0-2000rpm，控温范围±1℃，最大可放置烧瓶3000ml。 | 1 | 台 |
| 10 | 玻璃仪器气流烘干器 | 温度设定范围：40~120℃，干燥时间8-10min，功率800W，出风口数量30，风管规格（外径*长度）：17*190mm，12*190mm，8*160mm。 | 1 | 台 |
| 11 | 紫外分光光度计 | 光谱带宽：1.8nm，波长范围190~1100nm，波长最大允许误差±0.3nm，波长重复性≤0.2nm，光度范围T:0～200.00%TA:-0.301～4.000Abs C:0～9999，透射比最大允许误差±0.3%T，透射比重复性≤0.1%T，杂散光 ≤0.05%T（220nm，340nm处），基线平直度±0.002A，显示器320*240大屏幕LCD（6英寸），噪声100%（T）线噪声≤0.1%（T）0%（T）线噪声≤0.05%（T） 功能：光度测量：定波长测试吸光度、透过率和浓度测量 光谱扫描：扫描速度可选，间隔可选(0.1、0.5、1、2、5nm)，峰/谷自动检测，图谱缩放等功能 定量测定：单波长法、一阶线性标准曲线拟合，最多可建立9个标样点的标准曲线 动力学测量(时间扫描)：对样品进行动力学测试，测试间隔时间可选，可保存1800个测试数据点。 | 1 | 台 |
| 12 | 超纯水机 | 出水等级：实验室一级用水，出水速度不小于18L/h，瞬间取水量：纯水不小于1.5L/min，超纯水不小于1.2L/ min，出水电导率：2～10uS/cm，UP出水电阻率：18.2MΩ·CM（25℃），总有机碳（TOC）:TOC＜10ppb，微生物：＜1CFU/ml。微颗粒物：＜1/ml（＞0.22um），重金属离子＜0.1ppb。 | 1 | 台 |
| 13 | 便携式pH计 | 测量范围：0.00-14.00 pH，-1999-1999mV，0-100℃；分辨率：0.01 pH，1mV，0.1℃；误差限：±0.01pH，±1mV，±0.5℃；校准：3点 数据库：30个测量数据，最近一次校准数据。电源工作大于500工作小时；液晶显示；三合一凝胶电极。 | 1 | 台 |
| 14 | 涡旋混匀器 | 远转方式：圆周；周转直径：不小于4mm；速度范围0-2500rpm，仪器输入功率60W。 | 1 | 台 |
| 15 | 恒温培养摇床 | 振荡频率：40～300rpm，振幅：不小于20mm，控温范围：RT+5～50℃，温度分辨率0.1℃，定时范围1-99小时59分，大屏幕液晶显示屏，大屏幕钢化隔热观察窗。 | 1 | 台 |
| 16 | 精密蠕动泵+泵头 | 转速范围：0.1rpm-100rpm，可正反转，转速调节分辨率0.1rpm，流量最大可达380mL/min。 | 1 | 套 |

二、其他要求：

1、投标人应对每个指标项的偏离情况做详细应答，不得遗漏；投标文件中的任一技术参数指标及提供的各种证明材料必须真实。否则作无效投标（废标）处理。
    2、投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于本标书中提出的要求；应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

3、交货期: 确定中标后7天内中标单位到使用单位签订合同，15天内到货，货到7天内完成仪器安装和调试。

4、合同签订及付款说明：签订合同的同时将中标价的5%交至使用单位账户上作为履约保证金（不计息）。验收合格正常运行15个工作日后付款100%；履约保证金自动转为质保金（不计息）。无质量问题1年后退还质保金，有质量问题延期退还质保金或有权扣除部分（或全部）质保金。

5、中标人应派技术人员负责设备的安装、调试，调试所需专用工具、设施、物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。并且提供相应的培训，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费。

6、中标方按质保期限免费上门服务，4小时响应，全年无休息日上门并修复。中标方在接到电话4小时内及时派技术人员到达现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。中标方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、至少提供1年质保期。

8、招标方如果对于预中标单位提供的产品在技术指标上有异议，须预中标后3个工作日内根据用户要求提供相应的证明材料，若无法提供招标方可以废标。