宿舍电表采购要求

可以采用单相4G双模预付费电能表，能实现以下功能：

1）在线收款：学校通过微信小程序，添加微信、支付宝收款账号，或通过PC电脑端绑定对公银行卡账户，学生缴纳电费后直接到达学校绑定的收款账号；

2）远程缴费：用户和管理员可以在手机端或者电脑端远程冲电费，实现在线缴费，实时到账，支持微信支付宝双平台（4G模式下不限距离；蓝牙模式下无障碍物条件10米）；

3）远程拉合闸：管理员可以在手机端或者电脑端远程强制拉合闸。

4）自动抄表：电表在有信号条件下，软件端电表首页间隔30分钟刷新电量。后台抄表记录，保存一天一条的记录。

5）无需布线：4G电表无需布置数据采集线路，每台电表24小时无线连接基站传输数据，信号稳定。

6）短信推送:电表剩余电量不多时，微信推送短信给用户，提醒用户及时充费。

7）预付费功能：当电表剩余电量为“0”时，系统自动拉闸。

8）双模充值：当4G模式网络不稳定时，可以切换到蓝牙模式充值。

9）全新配件：电表内部元器配件必须为全新产品，严禁使用旧翻新配件重新组装。

报价如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相4G远程电表 | Ddsy6558-5（60）A | 只 | 150 | 1200 | 180000 |
| 2 | 人工安装及调式 |  | 只 | 30 | 1200 | 36000 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 216000 |

制造厂对产品质量实行三包，产品自出厂之日起60个月内，用户在完全遵守本说明书的规定的条件下,使用时发现产品损坏，由厂家负责免费更换。质保5年。

安装方式：只需要安装电表，不需要铺架其他任何网线、数据线等，安装简单。

维修方式：维修方便，如有电表发生故障，更换相关电表即可，不会影响到其他宿舍用电、充值、管理等。

安装时长：20个工作日厂家负责把设备及软件安装好，如超期，厂家则按每天1%合同总金额赔偿违约金，运费由厂家承担。

参数如下：

1.硬件参数规格

1.1规格参数

| 型号 | 准确度等级 | 额定电压 | 电流 | 频率 | 仪表常数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDSY | 1.0级 | 220V | 5（60A） | 50Hz | 1600ipm/kWh |

1.2 电气机械参数

| 正常工作电压 | 0.9~1.1额定电压 |
| --- | --- |
| 极限工作电压 | 0.8~1.15额定电压 |
| 电能表自身功耗 | 小于1W |
| 继电器寿命 | 10万次以上 |
| 长宽高 | 157*115*57mm（根据外壳量下） |

1.3 基本误差

| 负载电流（A） | 功率因数 | 基本误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.05Ib | 1.0 | ±1.5 |
| 0.1Ib~Imax | 1.0 | ±1.0 |
| 0.1Ib | 0.5(L) | ±1.5 |
|  | 0.8(C) | ±1.5 |
| 0.2Ib-Imax | 0.5(L) | ±1.0 |
|  | 0.8(C) | ±1.0 |

注：Ib为标定电流，Imax为额定最大电流

1.4 启动电流

在额定电压、额定功率、功率因数为1.0的条件下，当负载电流为如下所示时，电能表可以正常工作。

| 准确度等级 | 负载电流 |
| --- | --- |
| 1.0等级 | 0.4%Ib |

1.5 潜动

具有逻辑防潜动电路。

2.软件参数规格

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 总电量/剩余电量显示 | 总电量与剩余电量同步显示 |
| 抄表记录 | 电表首页30分钟更新、记录1天1条 |
| 远程抄表 | 支持（管理端/租客端） |
| 远程拉合闸 | 支持（仅限管理端） |
| 低电量报警 | 管理员设置报警电量，微信通知/告警灯常亮 |
| 通讯距离 | 4G网络覆盖下，无距离限制。蓝牙空旷距离10米 |

后勤处

2022年9月5日