湖南省特种设备检验检测研究院

娄底分院钢瓶检验站升级改造预算编制

## 第一部分  服务需求

| 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湖南省特种设备检验检测研究院 娄底分院钢瓶检验站升级改造预算编制 | 1 | 项 | 298950元 |  |

- 服务内容

- 项目基本情况

湖南省特种设备检验检测研究院娄底分院钢瓶检验站位于娄底市南郊，占地9.345亩，建于2006年10月。该站由于建造规模较小，检验检测设备老化明显，并存在焚烧不彻底、喷涂质量差、气密试验效率低下、真空泵、场地过小及脱硫除尘装置不达标等问题，检验质量难以达到标准要求。为满足检验需求，须对该站进行技术改造。

（二）改造内容

一、场地改造、包括厂棚搭建、马路（场地）硬化等

二、新增一台空压机（3.0）与储罐（1立方米/3Mpa）以解决原空压机打压能力不足及稳定气体压力缓冲；

三、原真空泵、双面印字机、装阀机（且不便于将自闭阀）老化，需要更换；

四、焚烧炉维修（脱硫除尘系统）、喷涂设备（从4把改成7把喷枪），确保喷涂质量要求；

五、气密试验机原系自制，拟改造成下沉式水池。增加4工位推瓶车，提高检瓶效率等。

六、整理工程量清单编制基础资料；主要材料设备询价；确定各设备价格；（三）技术规格要求

| 序号 | 项目 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待检瓶区 | 液压升降平台，平台面积2.0*2.0米（每次25~30只气瓶），举升重量3吨。 雨棚，6*4米。立柱为DN100的镀锌圆管。彩瓦0.426厚840型. | 1 |
| 2 | 成品瓶区 | 成品区地面，回填土60立方米，及浇注混泥土18米*5米（90平方米），彻砖墙高70公分*长30米 | 1 |
|  |  | 钢结构，锌铁瓦雨棚长度20m*宽度6m。立柱为DN100的镀锌圆管。彩瓦0.426厚840型. | 1 |
| 3 | 拆阀机 | 1、机械式拆阀机 尺寸：1130×600×1890mm 电机型号：YFB2-90L-4,功率：1.5KW | 1 |
| 4 | 输送链条 | 一寸链条，9米，驱动装置 电机型号：YE2-90L-4,功率：1.5KW 减速器型号：BW21-253 控制器型号：YQ3000G11-402P2G | 1 |
|  |  | 转瓶上焚烧炉链条装置 | 1 |
| 5 | 焚烧炉 | 焚烧炉加Y型叉，约45支 尺寸：螺纹钢直径20×高200×宽200mm | 1 |
|  |  | 加装残液燃烧枪 | 1 |
|  |  | 加装两台350瓦鼓风机 型号：YSB02-2,功率：350W | 1 |
|  |  | 集烟斗尺寸1米*1米*1.5米，加长烟管直径300毫米，长度3米 | 1 |
| 6 | 除烟装置 | 除烟装置，水喷淋装置，循环水泵及管路修复，排空管修理和加固 | 1 |
| 7 | 喷柴油 | 旋转链条及电机550瓦，喷油枪2把，油桶，电气控制箱一个 | 1 |
| 8 | 喷粉控制柜 | 1、喷粉静电控制柜，喷粉枪8把，输粉泵8个，输粉管20米，精密型空气过滤器流化桶尺寸：580×480×2100mm 2、地坑建造：挖土方及护墙（流化粉桶放置地坑）。地坑长1.2米*宽1.0米*深0.5米及斜坡长1.2米 | 1 |
| 9 | 集粉柜 | 9个滤芯集粉柜长2.5米*宽1.0米*高1.8米，9路脉冲控制箱一个 | 1 |
| 10 | 气密试验机 | 15公斤瓶4工位，气缸SC80*2000推动 尺寸:1740×1500×2700mm 下沉式水池：完成尺寸1.6米*1.2米*0.7米 | 1 |
| 11 | 双面印机机 | 双面印机机，PLC控制，6气缸推动，尺寸：1500×1400×870mm。重量200公斤。 | 1 |
| 12 | 上角阀机 | 尺寸：1760×900×2100；显仪表型号：XSB2-AH1MT2V0 电机型号：YE2112M-4；油箱尺寸：560×850×250 油压机型号：BMR-160,10MPa,281N.M,330R/min | 1 |
| 13 | 角阀气密机 | 角阀气密机，十工位，气缸锁紧，高低压控制，尺寸：1120×560×1280 | 1 |
| 14 | 抽真空机 | 3~5千瓦，缓冲罐 尺寸：1900×800×2400mm | 1 |
| 15 | 低压空压机 | 螺杆式空压机0.8MPa，2~3立方/分， 尺寸：900×1150×1360；排气量：3.6m³/min；转速：4200r/min；吸入压力：0.1MPa；排出压力：0.8MPa；功率：22KW | 1 |
| 16 | 钢瓶螺丝堵头 | 圆环型吊杆长150毫米，锥型管螺纹G27.2 | 150 |
| 17 | 柴油房搬迁 | 拆除和重新安装房间3米*4米 | 1 |

第三部分  商务要求

一、资质要求

1、供应商须提供营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（新版营业执照三证合一或五证合一复印件）；

2、供应商具有良好的商业信用和健全的财务会计制度（提供2019年度或2020年度经第三方审计的财务审计报告）；

3、供应商须提供2020年度任意3个月有效的依法缴纳完税证明（纳税票据、银行纳税转账凭证、税务局出具的纳税证明，提供任一种均可）；

4、供应商须提供2020年度任意3个月有效的缴纳社会保障资金的证明（社保缴纳发票、交纳社保的银行转账凭证、社保局出具的正常缴纳社保证明，提供任一种均可）；

5、供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函）。

二、付款方式：签订合同后，在规定的交货时间内到采购人指定地点安装调试完成，并经用户验收合格后向采购人申请结算；采购人验收合格后7个工作日（财政支付时间除外，下同）内向供应商支付合同总价的95%；剩余5%于质保期满后的7个工作日内无息付清。

三、交货时间：合同签订后60天内完成项目的供货与安装，并经采购单位验收合格。

四、售后服务要求

（1）保证所提供的设备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。质量保证期内供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任；

（2）质保期内提供更换或维护服务，由此发生的费用由供应商承担；

（3）质保期内所有设备保修服务方式均为上门保修，即由供应商派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担；

（4）供应商应确保故障处理响应时间，提供7x24售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。如超过 4小时仍不能排除故障，供应商应在1个工作日无偿提供备用机或零件供用户使用，同时应备有一定数量的成套的设备和配件，供用户应急使用，直到原设备可以使用为止。

（5）质保期结束后，根据采购人和供应商双方另行签订的维修维护合同对设备提供维修服务，进行定期维护和修理，更换零部件时只收取配件的成本费用。

（6）因采购人不当而产生的设备损坏，供应商可以收取成本费。

（7）供货商有义务为采购人提供技术培训，培训地点双方协商决定，费用包含在合同金额内，不再另外收取。

（8）为保证设备交付后的正常运行使用，供应商应在各设备安装现场进行现场培训，培训时间和培训地点与采购人协商确定。