湖南有色金属职业技术学院

多媒体教室投影设备改造 项目政府采购需求

一、工程概况：

1、工程名称：多媒体教室投影设备更新改造项目

2、工程内容：更换投影仪.HDMI高清线材及维检修

二、对供应商的资质要求：

1、有效工商营业执照复印件

2、法人代表身份证或法人代表授权委托书复印件

3、税务登记证复印件

4、以上证明需加盖供应商公章，且不可使用二次复印件

5、供应商需提供投影设备相关案列（需提供相应佐证材料）

6、限株洲本地供应商.后期方便提供快捷的售后服务（保证4小时内正常使用）

7、提供多媒体投影仪生产厂商授权书及售后服务承诺函

8、前期需对安装现场实地情况调研，并由学院教务处开函提供调研证明。

三、工程量清单：

多媒体投影设备技术参数清单：

| 序号 | 设备名称及品牌 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 （宏基AX610） | 技术参数： ★DLP技术， 亮度≥4000流明,对比度≥20000:1，标准分辨率1024 x 768， 支持蓝光3D功能， 内置3W音箱，灯泡寿命可达15000小时（Extreme Eco模式） 镜头参数：F = 2.41 ~ 2.53, f = 21.85mm ~ 24.01mm, 支持光学变焦，投射比范围1.94 ~ 2.16 (51"@2m)，投100寸所需距离范围4-4.4米 接口：输入接口 Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2 Composite Video (RCA) x 1 S-Video (Mini DIN) x 1 HDMI/MHL (Video, Audio, HDCP) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 2 输出接口 Analog RGB (D-sub) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 DC Out (5V/2A, USB Type A) x 1 控制接口 Analog RGB (D-sub) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 DC Out (5V/2A, USB Type A) x 1 ★ColorBoost3D跃彩技术、ColorSafe II 色彩保真技术 ★具有防蓝光功能，保护使用者眼睛。 ★选配无线适配器可实现1080P 蓝光3D视频无线传输 ★+/-40度（Vertical）自动梯形校正，顶部换灯设计，图像自动翻转 噪音≤24dBA(ECO)，重量≤2.65kg | 台 | 30 | 2850 | 85500 |
| 2 | 投影幕布 （绿叶） | 幕布规格：100寸 比例：4：3 幕布类型：电动幕布 幕布材质：白玻珠 幕布尺寸：2030mm*1520mm | 副 | 10 | 378 | 3780 |
| 3 | 其他配件及安装调试 | HDMI线材更换 原利旧设备设施的检修保养（保证30间教室正常使用） 人工安装调试 | 项 | 30 | 300 | 9000 |
| 总价： | 98280.00元 |

四、对所需采购的货物简要说明

多媒体教室采购多媒体教学投影仪要求，亮度高，分辨率达1024*768，需要更换原来老旧投影仪，重新安装新投影仪，原有的幕布及线材需检修或更换全新的幕布及线材。保证30间多媒体教室全部都能正常使用。新投影设备保修两年，售后响应时间2小时，4小时内修复或提供备用设备使用。

五、验收标准和方法

1、招标采购单位应该按照采购合同规定的技术、服务、安全标准安装规范对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

2、验收标准:安装规范验收单、设备参数文件、采购合同规定的标准。

六、质量保证期、售后服务要求

签订合同日期起7个工作日供货，10个工作日安装检修调试交付使用。售后服务为两年，2小时内响应，4小时内修复或提供备用机使用。

七、履行合同的时间

1、交付成片时间：2022年11月15日17:00之前。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货方式：采购人指定方式。

八、付款方式

支付方式：1、支付方式：国库集中支付

2、支付条件：所有项目无预付款，项目建设完成并通过验收合格后甲方向乙方付至合同总价的95%，剩余5%作为质量保证金，12个月质保期满后一次性支付（不计利息）。甲方付款前，乙方须出具等额的正规税务发票，否则甲方有权顺延付款。