重庆市人民防空指挥中心卷帘门采购需求

我中心计划采购卷帘门两套，相关参数及要求如下：

一、设备参数

1.卷帘门材质选用铝合金双层型材，厚度大于1mm，带加强筋。门1尺寸（8m×5.9m），门2 尺寸（4m×4.3m）

2.电机提升重量大于等于2吨。

3.具有自动卡锁功能（防坠功能）。

4.具有防风、防火、防撬、耐腐、隔音等特点。

5.导槽宽度不小于15公分。

6.卷帘门门体样式应与现有门体匹配。

二、项目费用

该项目限价3万元整（叁万元整），包括原卷帘门拆除、运输费、材料费、人工工时费、检查费、税费等所有费用。

三、其他要求

1.投标前，各投标公司需现地进行勘察。勘察时间为2022年5月18日上午9时30分至11时。联系人：杨曦，电话：17338663027。其他未尽事宜由投标公司在现场勘察后自行补充。

2.产品质保要求5年，且投标商需缴纳合同总价5%的质保金。