根管预备机（APEX）技术参数

1   具备 LED 显示屏，360 度旋转的镍钛系统。

2.   具有单支锉系统的往复式旋转，机扩，根测和边测边扩模式。

3   6 个预设的镍钛系统设计及9个可调节存储的个性化系统，MO为单独根测模式。

4.   转速范围 120-500rpm ，转速比 16:1， 扭矩范围 0.6-4.0Ncm。

5.   电池电压：3.7Vdc

电池容量：1050mAh

机身净重：200g

电源适配器

额定输入电压 AC100-240V 50/60Hz

输出电压 5Vdc

输出电流 1A

产品特点：

1  外观小巧、重量轻—根管预备机的机身仅重 140 克，使用自带的充电电池，方便携带。您要是到别的诊所或医院指导，带上它，很方便！

2   使用简单 –控制面板设计简单，可以使您轻松简便地对根管锉针进行操作和设置。电动弯机头为快速连接插头，并可进行 6 个方向的调整。9个锉系统均可进行根测。设置参数可自动保留，下次直接使用。扭力和根测实时监控。

3   安全 – 具有可控制的扭矩和遇阻力自动回转，根尖自动反转和一键式切换旋转模式等功能。

4   自带根测模式，可自由切换根治或根测或边测边扩模式。

5  操作时振动和噪音都非常小，减轻患者的恐惧感！