一体机硬件参数

★屏幕显示尺寸≥75寸，有效显示面积≥1650.6*928.7mm，液晶显示屏幕采用京东方ADSDS技术A规液晶面板，屏体与整机一个品牌。

▲整机采用LED背光；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，亮度≥300 cd/m2，响应时间≤8ms，频率60Hz，对比度≥1200:1，色彩度1.07B，可视角度≥178°，色饱和度（sRGB）≥99%；（提供CMA或CNAS认证检测报告）整机外壳采用金属材质，抗撞、抗划、抗腐蚀；表面边框、转角处均做平滑处理，无尖锐边缘或凸起，保证客户安全使用；整机内置音响设计，扬声器功率≥10W*2；

▲在Android和Windows系统双系统下均支持≥20点触控，支持多人同时书写和擦除。触摸分辨率：≥32767*32767，触摸精度中间90%触摸区域为≤±1mm，触摸直径≤2.5mm，书写延迟时间≤35ms；（提供CMA或CNAS认证检测报告）触摸点数：20点书写，20点触摸；

▲整机具有悬浮菜单，可存在于内置 安卓系统界面、内置PC界面以及任意通道界面，用户可在屏幕上任何位置通过五指调用此悬浮菜单到屏幕上。悬浮菜单具有返回上一页、打开白板应用、进入ops通道、进入批注模式、查看正在运行的进程、返回主页，可通过设置实现悬浮菜单开启或关闭；（提供CMA或CNAS认证检测报告）

★整机内置 安卓嵌入式系统，Android 9.0 版本，CPU≥2核、GPU≥2，RAM ≥3G，ROM≥ 32G；（提供CMA或CNAS认证检测报告）对光线漫反射处理,防止反光：整机屏幕表面采用防眩光钢化玻璃厚度≤4mm，表面硬度≥莫氏7H，透光率≥90%，光泽度（AG）面80±15，雾 度4%-10%，表面应力≥100Mpa；

★整机后置接口具备≥1路 MIC IN 接口，≥1路 VGA接口，≥1路Audio接口，≥2路 HDMI接口，≥2路 USB接口，≥1路Coax out接口，≥1路 Earphone OUT 接口，≥1路 Touch USB接口，≥1路RS232接口，≥1路 RJ45输入接口；（提供CMA或CNAS认证检测报告）根据不同的使用场景，整机产品可以对输入信号源自动跳转进行设置，设置后信号源可以自动切换至 相应设备； 可自定义设置无信号待机时长，当设备在设置时间内处于无信号接收状态时，将会自动待机。节省能耗，支持自定义待机时间设置； 通道名称自定义：信号源通道名称支持自定义，方便客户识别；

▲当整机处于通电、系统处于未开机状态下，外部电脑设置通过HDMI接口接入，整机既能识别并自动开机，并可通过设置开启和关闭此功能；（提供CMA或CNAS认证检测报告）

★整机具备低蓝光保护技术，可有效过滤LED光源发出来的可见光中的含有的大量有害蓝光，蓝光危害符合IEC 62471标准，达到RG0等级，并可在设置中主动开启和关闭；（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲为满足客户 双系统切换使用要求，整机具备OPS插槽，可以随时插入Windows OPS，同时具备Android系统和Windows系统，并可通过一键切在双系统之间进行切换；（提供CMA或CNAS认证检测报告）整机具备开机信号源设定功能，设置开机时的信号源，可以固定到某一通道，也可以保存关机时的状态；整机具备双频率WIFI：2.4Hz和5GHz，支持一键自建热点，一边连WIFI上网，一边开热点共享。整机MTBF≥120000小时。整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证书写功能正常；

▲整机产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证；整机具备防盐雾锈蚀特性，满足GB/T10125标准中的防盐雾腐蚀10级，且满足 GB4943.1-2011 标准中的防火要求；软件参数

▲白板中提供五种大小笔粗，并预置40种颜色，可在0%-100%之间调整透明度；（提供CMA或CNAS认证检测报告）手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除

▲手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容（提供CMA或CNAS认证检测报告）白板内容保存：白板支持保存图片、PDF以及二次编辑模式，并可生成二维码，通过手机扫码的方式进行内容下载到手机（提供国家级第三方认证机构测试报告）

▲整机支持三大系统主题风格切换；（提供CMA或CNAS认证检测报告）为保证操作便捷，需具备全通道批注功能；

▲支持在任意通道下点击左右侧边栏展开功能菜单，分别是返回、主页、系统设置、最近进程、信号源、设置，批注，侧边栏展开状态下无任何操作后会自动隐藏，侧边栏图标长按后可以上下移动；（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲小工具：在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、触摸感应（提供国家级第三方认证机构测试报告）（提供CMA或CNAS认证检测报告）在嵌入式安卓操作系统下，能对本机以及读取到的外接设备文件进行自动归类，可快速分类查找文本、图片、多媒体等文件，检索后可直接在界面中打开，复制、粘贴等操作；在安卓系统主界面可以一键快速进入windows系统；为满足新老客户使用习惯，白板软件具备支持选择经典模式和标准模式；

无线投屏软件

整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。

▲手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接8台设备。（提供CMA或CNAS认证检测报告）支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.12及以上；传输延迟≤120ms，帧率达到20fps-30fps；无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率2.4G/5G；整机自带无线WIFI 5G局域网热点，无需外接设备或连接线；

▲支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求；（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲windows系统传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲windows系统传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲windows系统投屏，可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲windows系统传屏可通过传屏工具栏传屏模式，快速切换传屏方式（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对（提供CMA或CNAS认证检测报告）

▲windows系统传屏时，可以仅对一个应用窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供CMA或CNAS认证检测报告）无线投屏4k超高清 超广角：支持4k超高清，超高清晰度配合超高分辨率，最大可提供4k@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。宽视场角，水平视场角最大可达100°以上。

USB 3.0：全功能USB 3.0接口，供电、视频、音频于一体。

内置麦克风：内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离高达6米，独有的噪声抑制算法，让你的语音完美呈现。

低照度：星光级超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。

轻松安装：标配带阻尼旋转轴支架，适应市面上几乎100%的显示器，安装简便，稳定可靠。

无线投屏

最大连接数量：1 个接收端能同时连接 8 个发射端

最长连接距离：12米支持操作系统Windows7/8/8.1/10; mac OS 10.12及以上操作频率2.4GHz/5GHz帧率：Windows7：1920×1080@20fps/1366×768@20fps

Windows8(8.1)/OS X：1920×1080@30fps/1366×768@30fps

Windows10：1920×1080@30fps/1366×768@30fps

移动支架

颜色：银灰色，白色

材质：宝钢一级冷轧钢

承重119kg

适合尺寸60-110寸

★提供原厂叁年质保函。