采购方案

- 项目概况

本项目旨在优化B201报告厅音视频系统及环境，基于原有的LED屏、调音台、机柜、中控系统等核心设施，进行一系列升级改造。计划升级无源音箱以减少电流声，确保音质清晰；增设高清摄像机实现视频直录播功能，提升会议与活动的录制效果；改造讲台结构，使其更加符合会议需求，布线更加规范。主要采购设备包括音响4个、功放1个、无线话筒2组、抑制器1个、高清摄像机1个、讲台改造1套及安装。

项目完成后，将大幅提升B201报告厅的音视频效果，为师生提供更优质的会议体验。所有设备均为5年质保期，确保长期稳定运行。

- 采购清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音响 | 个 | 4 | 16000 |
| 2 | 功放 | 个 | 1 | 8000 |
| 3 | 无线话筒 | 组 | 2 | 16000 |
| 4 | 抑制器 | 个 | 1 | 4000 |
| 5 | 高清摄像机 | 个 | 1 | 4000 |
| 6 | 讲台 | 套 | 1 | 2000 |

- 特定资格条件

1、投标商须在中国境内注册、具有独立企业法人资格，注册资金在100万元以上。

2、投标商不得将本项目转包他人，需保证所提供的是符合本次招标要求及国家相关产品最新质量标准的全新货物，并保证所提供的是附有原厂商提供的质保书或产品更新换代合格证书及使用所必须的各类相关资料的货物，所有配置必须在原厂预装出厂，保证完整包装不开封。

3、采购单位有权要求对中标方提供的中标产品进行兼容性与稳定性测试。如果产品不符合招标要求，采购单位有权无条件终止该项目。

4、投标商中标公示期后7天内需供货，中标单位的施工员需该公司在杭州为其缴纳社保。

5、因项目建设要求，供应商在投标之前必须与用户沟通，全面了解学院项目建设的基础环境和建设需求。联系人：梅老师，电话：0571-82874548。

- 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音响 | 额定噪声功率：600W(AES) 持续音乐功率：800W (AES) 额定阻抗：8Ω 频率响应：55Hz-18kHz 灵敏度：96dB 覆盖角度：H100°×V60° 最大声压级：122dB 分频模式：无源二分频 分频点：2100Hz 接线方式：2×NL4speakon，（IN：1+、1-） 表面处理：黑色催化聚亚安酯漆 高频：B&C1.75″×1（44芯，25mm喉口）120磁钢 低频：12″×1（75芯），190磁钢 | 个 | 4 |
| 2 | 功放 | 支持一拖四 最大不失真功率(4Ω)：800W 最大不失真功率(8Ω)：600W 输入电压：AC220V，1KHz 最大谐波失真:0.5% 输入增益:41dB/38dB/35dB/32dB 输入阻抗:30k/15k，平衡，非平衡 频率响应:20-2000Hz (±0.3dB) 转换速率：≥12V/us 阻尼系数：≥300 通道隔离：＞60dB @1KHz 信噪比：＞100dB 总谐波失真+噪音:＜0.3% 8Ω，1W @1kHz 互调失真:＜0.5% 面板指示灯:电源,保护,削峰,信号 供电电压：220V/50Hz 外型尺寸：483×88×447mm（含把手） | 个 | 1 |
| 3 | 无线话筒 | 工作频率：D频段 656.125至678.500MHZ、E频段 800.550至813.150MHZ、G频段 722.125至744.500MHZ、I频段 484.125至506.625MHZ、F频段 854.900至864.900MHZ 调制方法：FM调频 额定频偏：士40KHZ 动态范围：>110DB A加权 总谐波失真：<1%(士17.5KHZ 频偏于1KHZ) 有效工作距离：一般100米(无干扰情况下)，有干扰或者遮挡小于100米 工作环境温度：41°F(5°c)到113°F(45°C) 频率响应：100HZ--15000HZ(+1d，-3db) 接收灵敏度：-95~-67dBm 频率稳定度：±10ppm 100×2个信道，信道间隔250KHz，具备极高的接收灵敏度 主机可选配手持/头戴麦克风实现多场合的使用场所（本次采购需要手持无线话筒） | 组 | 2 |
| 4 | 抑制器 | 独立双通道处理 实况使用（Live）与固定设置（Fixed）滤波模式 自动Live滤波 滤波应用选择（Music/Speech） 2输入通道位准计量独立电平显示 每通道24个输入电平指示灯 2*XLR & 2*TRS平衡式输入&输出 后板有按键锁定开关 | 个 | 1 |
| 5 | 高清摄像机 | 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持镜像、一键恢复功能 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90° 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持E家协议 会议摄像机支持接入多种视频会议系统 | 个 | 1 |
| 6 | 讲台 | 1.4人位 2.带电脑主机位及显示器位 | 张 | 1 |

- 资信商务要求

| 售 后 服 务 | 具体实施响应要求 | 质保期：5年 响应要求：1小时响应，2小时到达现场 |
| --- | --- | --- |
|  | 本地化服务要求 | 无 |
| 培训 | 1）投标人必须为采购人提供系统操作和管理维护培训，培训形式为现场培训；投标人必须列明相应的培训课程。 2）培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。 3）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 提供备品备件 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后10天内，交货地点：浙江建设职业技术学院萧山校区 |
| 付款条件 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的70%作为预付款，合同货物送达采购人指定地点，安装调试成功并经验收合格后，采购人于7个工作日内向中标人支付剩余合同价款。 |
| 经验或业绩要求 |  |