浙江同济科技职业学院体育设备反向竞价需求表

控制总价：121951元

| 序号 | 货物 名称 | (规格型号、技术参数 | 数量 | 品牌 型号 | 图片 样式 | 控制单价（元） | 控制总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终点裁判台 | 规格型号： 26 座、伸缩型 裁判台收缩时：占地面积为长×宽×高=3100×1850×2900（㎜）； 裁判台拉伸时：占地面积为长×宽×高=5100×1850×2900（㎜）； 技术参数： 裁判台主要采用槽钢和方管拼焊而成，同时装有轨道槽与滚轮，使裁判台能无滞碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆，扶手栏杆采用Φ32、Φ25圆管拼焊制作。 裁判台上10个踏步，踏步规格：长×宽×高=1600×500×250（㎜）。第一踏步采用方管与花纹铁板，能够防滑；其余踏步上装有长条椅，长条椅经过特殊的材料配方，可使座椅经常年风吹日晒后仍无褪色老化现象。 裁判台上装有支撑脚与走轮，通过手动泵控制，移动时，走轮接触地面，简单方便；固定时，由支撑脚接触地面，不易移动。 包安装：含设备、组装、调试，并安装在指定位置。 | 1台 | 品牌： 金陵体育CPT-2 |  | 27000 | 27000 |
| 2 | 跳高海绵垫 | 规格型号： 尺寸：长×宽×厚=6×4×0.7（m） 技术参数： IAAF 认证、NSCC 国体认证 海绵垫主要由海绵垫主体、覆盖层和防水罩组成； 海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中，海绵垫中层结构配以“井”字形框架组合，用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求。 海绵垫覆盖层厚80mm，用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不得外露，以免伤人； 海绵垫表面罩PVC防水套，套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。 包安装：含设备、和HMJ-4、HMP-4组装在一起、调试，并安装在指定位置。 | 1套 | 品 牌： 金陵体育HMB-4 |  | 43000 | 43000 |
| 3 | 跳高海绵垫底架 | 规格型号： 尺寸：长×宽×高=5.8×3.8×0.1（m） 技术参数： 1.跳高海绵垫底架由9小块底架拼装组成，采用连接片连接，每块底架主要采用口30×20×1.5、20×20×1.5方管拼焊组成； 2. 产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。 3. 包安装：含设备、和HMB-4、HMP-4组装在一起、调试，并安装在指定位置。 | 1套 | 品牌： 金陵体育 HMJ-4 |  | 5500 | 5500 |
| 4 | 跳高海绵垫防护棚 | 规格型号： 尺寸：长×宽×高=6.49×4.7×1.18（m） 技术参数： 框架：采用40×40和40×20方管拼装焊接而成； 顶棚：采用25×25和21×14方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦，设有漏雨槽，能防止漏雨，防护棚底部设有滚轮； 产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。 包安装：含设备、和HMB-4、HMJ-4组装在一起、调试，并安装在指定位置。 | 1套 | 品 牌： 金陵体育HMP-4 |  | 22800 | 22800 |
| 5 | 普通高单杠 | 规格型号： 尺寸：长×宽×高=3610mm×800mm×2300mm 立柱埋入地下部分：800mm 技术参数： 单杠杠面长1900mm，选用φ28毫米的拉光圆制作； 高度调节范围：2200-2500mm； 立柱选用φ89x3毫米的钢管制作，下端焊有加强筋； 包安装：含设备、组装、调试，将设备安装在指定位置，埋入地下800mm，并将周边地面整平。 | 5副 | 品 牌： 金陵体育PDG-1 |  | 1675 | 8375 |
| 6 | 平梯 | 规格型号： 平梯埋入地下后基本尺寸：长x高x宽=3500x（2100-2300）x800（mm） 埋入地下部分：600mm 技术参数： 1.采用Φ60x3、Φ32x2圆管拼焊而成，接部位焊缝均匀，无虚焊； 2. 包安装：含设备、组装、调试，将设备安装在指定位置，埋入地下600mm，并将周边地面整平。 | 1副 | 品 牌： 金陵体育PPT-1 |  | 2350 | 2350 |
| 7 | 肋木架 | 规格型号： 埋入地下后基本尺寸：长x宽x高=2000x365x2615（mm） 埋入地下长: 510mm。 技术参数： 肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用□ 80x40x3焊管，通过M10螺栓连接，横杆采用Φ32x2焊管，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内； 肋木中设有限位件，使得横杆自身不能转动；所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖； 包安装：含设备、组装、调试，将设备安装在指定位置，埋入地下510mm，并将周边地面整平。 | 1副 | 品 牌： 金陵体育PLM-1 |  | 3350 | 3350 |
| 8 | 直饮水机 | 规格型号： 外形尺寸：长X高X宽= 65x163x53（cm） 型号：RSD-A30 额定功率：3KW 出水方式：触控出水 技术参数： 出水口：一开、一常温； 水胆容量：25升 容积：90升 产水量：50L/H 过滤级别：五级超滤 适用人数：60-120人 包安装：（含空气开关、进水角阀、三通、管线等配件，配两年滤芯），组装、调试，并安装在指定位置。 | 2台 | 品 牌：荣事达RSD-A30 |  | 4788 | 9576 |
| 合计（元） | 121951 |

商务要求：

- 报价须知：

1）报价含设备、配件、安装辅料、包装运输、安装调试、人员培训、人工费、税费等涉及此项目完成所需的全部费用，不得超出控制价。

2）设备送至学校指定位置，成交方安排技术现场配合使用人员安装调试到位。

- 质量保证：

质保期：质保期3年。

  - 所有产品必须保证为原厂原包装全新产品，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，学校要求免费更换。

  - 质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

  - 提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。

- 售后服务保障要求：

  - 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

  - 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

  - 发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在24小时内响应并提出解决方案，72小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过72小时。

- 中标单位需做好设备的运输、安装、调试等过程中的安全管理，运输、安装、调试等过程中发生一切安全问题或事故，由中标单位承担相应风险和责任。

机动车进入校园后，禁止鸣笛，减速慢行，进出校门时速度应不超过5公里/小时，校园内行驶速度最高不得超过20公里/小时。

- 交货时间及地点:

  - 交货时间：合同签订后 5个工作日内完成供货、安装、调试。

  - 地点：浙江同济科技职业学院

- 付款方式：货物自验收合格并正常运行后15个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。

- 项目联系老师：周老师18205817696