浙江交通职业技术学院万能工具铣床设备配置参数清单

| 序号 | 货物 名称 | (规格型号、技术参数 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 品牌 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能工具铣床 | 一、规格型号：X8126 二、机床主要规格参数 1．水平工作台 工作台面积（长x宽）（mm）.....................700 x 280 水平主轴中心线至工作台面的距离 第一安装位置 35-385mm 第二安装位置42-392mm 第三安装位置132-482mm 工作台纵向行程（mm）................ 350 工作台升降行程（mm）............... 350 工作台进给级数.......... .........8极 工作台纵向和升降进给量范围........... 25-285mm/min 工作台纵向和升降快速移动速度..........1000mm/min T型槽数.......................... 6槽 T型槽宽（mm）.................... 14 T型槽间距（mm）................. 45 2.垂直工作台 工作台面积(长x宽)（mm）............ 750x260 T型槽数.......................... 5槽 T型宽（mm）....................... 14 T型槽间距（mm）......................... 45 3.水平主轴 主轴锥孔锥度 X8126 ............. 莫氏4号 主轴体横向移动行程(mm) ........... 200 刻度盘每转移动行程（mm）............... 1.5 主轴转速级....................... 8极 主轴转速范围.................110-1230r/min 主轴进给量级数........................ 8极 主轴进给范围............... 25-285mm/min 4.垂直主轴 主轴锥孔锥度 X8126.... .... ..........莫氏4号# 主轴轴向手动移动量(mm).............80 刻度盘每格移动量(mm) ............... 0.5 主轴体回转角度..................... + -45o 垂直主轴套筒垂向行程............... 80mm 主轴转速级数......................8极 主轴转速范围..................... 150-1660r/min 三、部件间主要尺寸 水平主轴中心线与上梁下平面间距（mm）........ 96 水平主轴中心线与水平工作台上平面距离（mm）... 35-385 （若按第三种安装位置水平工作台上平面还可降97mm） 水平工作台前边沿因安装位置不同至床身垂直导轨前平面间距（mm）. 212-412 垂直主轴中心线与床身垂直导轨前平面间距（mm）...... 155 垂直主轴下端面与水平工作台上平面间距（mm）...... 0-285 (水平工作台按第一、第二种安装方式) 动力参数、外形尺寸、重量 电源总容量（千伏安）....................... 4 主电机功率（kw）............. ........... 3 主电机转速（r/min）........................1430 冷却水泵电机(w)...............................40w 机床外形尺寸（长x宽x高）（mm）...............1450x1445x1650 包装箱外形车床（长x宽x高）（mm）............ 1700x1270x1980 机床型号净 重毛重（kg）............. X81261200 1400 三、其他要求 必须是职业院校技能大赛高职组“船舶主机和轴系安装”专用设备 | 1 | 85000 | 85000 | X8126 | 昆明国铣机床有限 |

商务要求：

- 报价须知：项目为交钥匙工程，报价含设备、辅材费、包装运输、人工安装、调试、税费等涉及此项目完成所需的全部费用。不得超出控制价。

- 质保期：质保3年，自交货验收合格之日起计。

- 质量保证：

  - 产品必须保证为比赛专用，产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，学校可要求免费更换。

  - 质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

  - 提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。

- 售后服务保障要求：

  - 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

  - 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

  - 发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

- 交货时间及地点:

1) 交货时间：竞价成交后5个工作日内完成供货、安装、调试。

2) 地点：浙江交通职业技术学院

- 付款方式：货物自验收合格并正常后十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。

- 以上技术参数、服务要求和商务要求不接受负偏离，负偏离视为虚假应标，将取消成交资格并追究相关责任。

浙江交通职业技术学院资产管理处