病床及床头柜采购项目电子卖场竞价文件

项目名称：

项目编号:

竞价人 ：

年    月   日

注：竞价文件中无单位章，无法定代表人或其授权的代理人签字，属于无效竞价文件。

一、报价一览表

金额单位：人民币元

| 项目名称 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目代码 |  |
| 报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

说明：1、竞价价格不得超过控制价，否则竞价无效。竞价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、多品目项目需提供分项报价。

竞价人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：　　年　　月　　日

# 二、采购要求响应/偏离表

| 序号 | 竞价采购需求 | 竞价商响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

竞价人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：　　年　　月　　日

# 三、采购需求响应需提供的证明文件(复印件加盖公章)

１、

２、

３、

...

四、竞价人具备竞价资格的证明文件

（附件提供资料均要求盖公章，无公章竞价文件作废）

附件1

竞价人法人营业执照副本复印件

附件2                             医疗器械经营许可证

附件3

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（文字及身份证号码不能辨别作废）

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

附件4

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我          (姓名)系                       (竞价单位名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我单位代理人,以本单位的名义参加长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）                     采购项目的采购活动。委托代理人在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：          年龄：

单位：                   部门：          职务：

竞价人名称：（盖章）

法人（经营者）：（签名）

日期：      年  月  日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（文字及身份证号码不能辨别作废）

附件5

参加采购活动前三年内（新注册单位自营业至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致                                      ：

我单位在参加采购活动前三年内（新注册单位自营业至今）在经营活动中没有重大违法记录，包括：

1.我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚；

2.我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

竞价人（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件6

采购需求

一、项目名称：  病床及床头柜采购

二、项目预算： 21.2万元

三、采购项目清单：数量、质量、参数要求

| 序号 | 设备 名称 | 参数 | 数量 （台） | 单价 预算 （元） | 总价 预算 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS床头柜 | 1、参考规格： ≥470mm×470mm×825mm。 2、采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、国产高档五金件、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型，采用天蓝色面板。 3、配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。 4、配置可折叠隐蔽式毛巾架。 5、柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。 6、造型美观，使用性强，抗冲击力、抗压力。 7、承载过35kg以上。 8、提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的ABS塑料检测报告扫描件，并加盖投标人公章 9、成交供应商先了解颜色外形后再定制，配送货物要求和医院原ABS床头柜颜色、外形、型号一致 10、参考图片 | 120 | 400 | 48000 |
| 2 | 不锈钢约束床 | 1、参考尺寸：2000*1200*600 mm；背部升起角度为0—80度。 2、材质：全不锈钢（方管式）；304标准材质；管壁厚度≥1.5mm工业管，板面厚度为贴标≥1.2mm。床体两个侧部有可以安装约束带的圆管.可以多位置固定约束带，可以控制戒毒病人治疗时不会轻易解开约束带，保持安静治疗。 3、要求：有配套约束带。 4、整床重量大于65KG。 5、整床配备床垫。 6 床垫： 技术参数：高密度海绵加棕，厚度8cm，防水透气，耐磨布，规格与床相匹配。 （1）规格与床配套，略小于整个床面。 （2）军绿色、细帆布面，防水耐磨。 （3）大于或等于80㎜高度优质高弹海绵和天然棕或椰棕组成内层，一面海绵厚度60㎜，另一面棕厚度20㎜，且经防虫处理，长宽依床体大小确定。 7、提供具有CMA资质的第三方检验机构出具的304不锈钢检验报告扫描件，并加盖投标人公章。 8、成交供应商先了解科室对外形、尺寸的需求再定制，配送货物要求满足科室需求。 9、参考图片 | 3 | 2500 | 7500 |
| 3 | ABS床 | 1、规格尺寸2160*970*500mm，床体重量≥70公斤. 2、升降功能： 双摇升降①背部升降：升降角度 0～75º，±5º； ②腿部升降：升降角度 0～45º，±5º。 3、床身主要部件： ①床框采用 30mm×60mm×≥1.5mm 优质碳钢矩管； ②床框四角带输液架插孔，配备输液架；③床框两侧具备≥4个引流挂钩 ；④配备杂物架。 4、 *护栏： ①六立柱电泳铝合金折叠护栏，全金属构件，护栏必须与床体床架焊接连接，增加护栏的稳固性无螺丝固定，非与床厅用螺丝固定连接 ②高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠整体造型更为美观、大方；③护栏升起后护栏上缘距离床面高度30CM，有效防治患者发生坠床风险。 5、床头床尾板： ①颜色为天蓝色贴板，表面光洁，便于清洁； ②采用挂式结构，有锁固装置，强度高，稳定性强，拆卸方便； ③床尾板带一次成型亚克力病历卡座；④颜色根据病房装修主题色可选 6、床架： ①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳；②喷塑前床体采用节能高效表面除油除锈工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。 ③静电喷涂：全自动喷涂流水线作业，涂层均匀耐腐蚀、耐褪色等特性。 7、传动装置： ①金属可折叠摇把，丝杆采用钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作； ② 丝杆具备双向双向过载保护装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用钢制万向节连接。 8、床腿采用 50×50×≥1.5mm 优质冷轧型材焊接成型，脚轮采用四个125mm防缠绕静音刹车脚轮（其中14个床带轮，31个床不带轮）。 9、床面动态载荷≥170KG，有效载荷≥400KG。 10、 床含配件：配有80mm厚半棕半海绵床垫，杂物架，带轮，铝合金护栏，引流钩。 11、 ①尺寸及分段与病床配套； ②床垫选用20mm 厚天然棕丝压铸成型+≥60mm厚高密度海绵，久压不变形，四周有透气孔； ③面料：采用小帆布防水面料，内侧有防水涂层； ④床垫侧面带拉链，可拆卸清洗、消毒； ⑤床垫整体无虫蛀腐朽、霉变现象。 12、床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用，属于绿色健康环保产品。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。（提供第三方机构出具的涂料粉末微生物分析检测中心的检测报告扫描件，并加盖投标人公章） 13、病床金属件要求：提供第三方检测机构出具的病床金属件检测报告，测试项目：耐腐蚀、附着力测试、耐冲击性、抗盐雾、铅笔硬度、可溶性重金属等项目，并加盖投标人公章） 14、成交供应商先了解颜色外形后再定制，配送货物要求和医院原ABS床颜色、外形、型号一致。 15、参考图片 | 45 | 2500 | 112500 |
| 4 | 普通病床 | 1、床头、床尾、床框为优质304不锈钢（含床头卡）氩弧焊接，管材直径≥38mm，管壁（床头、床尾）实际厚度≥1.00mm，板材(长、宽)实际厚度≥1.1mm；床面板为304不锈钢板，厚度≥1.00mm，：负载≥240kg 2、规格：2000mm×900mm×500mm，床头高940mm，床尾高840mm； 3、可以选配插入式护栏、放物架、盐水杆，床框每侧设置2个盐水杆插孔和2个引流袋挂钩；放物架采用两根吊杆；盐水孔与护档孔可互换。 4、可以选配脚轮：采用5寸医用豪华静音脚轮，φ125mm，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。 5、提供具有CMA资质的第三方检验机构出具的304不锈钢检验报告扫描件，并加盖投标人公章。 6、成交供应商先了解颜色外形后再定制，配送货物要求和医院原普通病床颜色、外形、型号一致。 7、参考图片： | 22 | 2000 | 44000 |

四、供货范围

1.采购清单内的所有货物及货物安装所需的辅助材料；

2.货物的安装、检测和调试，直至验收合格后交付采购人使用；

3.货物安装调试完毕并经采购人验收合格之前的所有货物运输、装卸和保管等；

4.货物运输、保管和安装等过程中的人身和财产保险；

5.货物标准配置所包含的附件和备品备件；

6.货物质保期内的质量保证和免费售后服务。

五、附件、备品备件及零配件（包括专用工具）的要求

1.货物标准配置应包含的附件、备品备件和采购人进行日常维护所需的专用工具，供应商应在本采购项目验收前向采购人提供清单及对应物品；

2.货物的安装、检测和调试所需的设施和工具，均由供应商自行提供；

3.质保期内的任何货物质量问题或技术故障，均由供应商负责维修或更换货物，包括维修和更换所需的零配件及货物。采购人不再另行支付任何费用。

六、验收标准和方法

1.本项目按省电子卖场要求验收；

2.验收的标准和依据：包括本采购项目的竞价文件、采购合同和有关国家标准与行业规范；

3.如验收不合格，供应商须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与供应商签订的采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。供应商须承担因验收不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失；

4.如验收过程中发生纠纷，将委托国家质量技术监督管理部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为供应商原因，一切费用由供应商承担。

七、安装调试及技术服务（含培训）要求

1．货物安装调试要求

（1）货物的安装调试由供应商负责；

（2）安装调试完毕，供应商自行检测合格后，方可申请采购人进行验收。

2．技术支持要求

（1）投标人须承诺并实施任何时期的24小时技术咨询服务，及时答复使用方的技术咨询；

（2）竞价文件中必须提供在采购人当地设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话等技术服务信息。

六、售后服务要求

1.货物质保期：项目自验收合格之日起整体质保期5年，负责终身维护，竞价文件中提供质保承诺函；

2.货物维护措施：竞价文件中，必须提供货物的售后维护计划和措施；

3.故障响应时间：接到使用方的故障维修要求后，供应商一般必须在1小时内回应具体维修安排和措施，并在4小时内排除故障；使用方有特别要求的，必须按使用方要求进行处理。竞价文件中必须提供具体的响应和处理方案。

七、其他要求及说明

1.交货时间、地点和方式

（1）交货时间：签订本项目采购合同之日起30天内

（2）交货地点：采购人指定的安装地点

（3）交货方式：所有货物（含辅材、附件、备品备件等）送达交货地点，并安装调试完毕，现场交货，即供应商负责办理运输和保险事宜，将货物运至现场，一切费用均由供应商负责，途中所发生的损失均由供应商负责。

2.支付方式：经甲方验收后一次性支付合同款项。

# Text boxes

法定代表人身份证正面复印件粘贴处

法定代表人身份证背面复印件粘贴处

委托代理人身份证背面复印件粘贴处

委托代理人身份证正面复印件粘贴处

法定代表人身份证背面复印件粘贴处

法定代表人身份证正面复印件粘贴处