长沙理工大学能动学院储冷冷链储运装备加工服务采购需求

- 项目预算金额：190000.00元

二、技术要求：

具体服务内容和标准等。

1、装备加工规格和参数要求

（1）箱体基本尺寸:外部尺寸1600（长）×1200（宽）×1600（高）mm,内部尺寸1500（长）×1100（宽）×1500（高）mm。

（2）集装箱箱体主要由底架总成、侧板、顶板、前框组成、前墙组成、后框组成和后门等六部分组成，保温层填充聚氨酯发泡层。

（3）相变储冷单元可分为顶部（侧部）储冷单元和底部储冷单元。由顶部储冷单元作为主要冷源，底部储冷单元为辅助冷源。

（4）使用环境温度要求：-40℃～+50℃，相对湿度：不大于95%5RH（25℃）。

（5）箱内温度满足0℃～5℃，续航时间最少为4天。

2、装备加工完成后其工作条件要求：

（1）储运阶段将提前预冷至满足冷量需求的顶部储冷单元装入集装箱内，蓄冷板模块通过蓄冷剂释放的冷能，直接对箱体内部进行降温，进而维持货物所需低温环境；

（2）底部储冷单元可在顶部储冷单元冷量不足时进行辅助制冷，底部储冷单元含蓄冷板和充冷管路以及冷风机对流换热模块，在底部储冷单元放冷阶段，蓄冷板模块通过蓄冷剂释放的冷能，直接对箱体内部进行降温，同时，结合冷风机对流换热模块以强制对流的方式将换热器内的载冷剂运载的冷能吹向货仓，进而维持货物所需低温环境。

（3）在底部储冷单元冷量不足时，可将冷链运输车驶入充冷站先对相变储冷单元进行充冷，或者直接更换相变储冷单元的蓄冷板进行换冷；

（4）当货仓温度与设定温度存在偏差时，工业控制计算机根据货仓内温湿度信号控制调节风机和水泵启停，实现智能控温。同时，相变储冷单元中的温度探测模块可将实时温度数据发送至工控机。

3、装备具有GPS定位、箱内温度、蓄冷剂温度、箱内实时影像等信息采集与远程监控技术。产品符合ISO1496-2标准，同时配套产品计算报告。

4、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

集装箱箱体附件及零配件、备品备件：

- 门锁钥匙4把；

- 顶部备用螺栓10套，规格M10x30；

- 滚轮4套；

- 显示器安装盒1套。

相变储冷单元附件及零配件、备品备件：

- 顶部蓄冷板18套；

- 底部蓄冷板1套；

- 底部充冷管路、阀门系统、水泵1套；

- 冷风机和换热器模块及其安装板1套。

电气装置附件及零配件、备品备件：

- 2路温湿度传感器，一路安装在箱内，用于风机控制，一路安装在底部蓄冷板前端，显示蓄冷板内蓄冷剂温度。

- 箱内安装照明灯和光敏传感器各一个，当箱门开时，照明灯开；关门后，照明灯关。

- 箱体端部安装蓄电池用于维持风机和水泵应急工作。

- 箱内摄像头一台，用于实时观测箱内情况。

5、需现场踏勘。联系人：晏忠钠，联系方式：13975127209，踏勘时间：2024年4月2日 上午8：30-11：30，下午：2：30-5：30。

五、供应商特定资质要求

供应商需具备集装箱业务资格，作为本次投标的依据之一。

六、商务要求：

1.履行合同的时间、地点及方式

时间：中标后1月以内，地点：武汉和长沙，方式：装备加工后运输至长沙理工大学校内新能源大楼2栋。

2.售后服务（含质量保证期、伴随服务、响应时间等）。

在正常使用条件下，加工装备的质保期为自用户接收起36个月，在此期间，因元器件产生的质量问题或损坏，由乙方免费修理或更换。质保期外需要维修更换零配件，乙方应以优质优价保证供货。乙方应及时的提供售后服务，在2小时内对用户有反馈处理意见。乙方应按用户要求及现场需要，派员提供现场服务与协助等，并将工作进展及时通知用户。