### 询价采购文件

### 一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大足区公安局视频会议终端设备采购 | 86100 | 财政预算资金 |  |

### 资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

### 三、采购服务内容

| 序号 | 产品类别 | 产品参数 | 产品描述 | 图片示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | 1. 采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2. 终端采用国产嵌入式操作系统；核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。（需提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 3. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 4. 支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 5. 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6. 支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。本次配置1080p30fps编码能力，4K30解码能力。 7. 支持不少于6路高清视频输入接口、6路高清输出接口，支持不少于6进5出独立的音频输入输出接口。 8. 支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。 9. 支持多视功能，终端可将3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 10. 终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 11. 终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义；终端支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。（需提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 12. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 13. 终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。（需提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 14. 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。（需提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 15. 终端设备能直接接受市公安局调度，开会过程中能实现轮询提醒。 | 1）1.5U机架式分体式高清终端，接口丰富； 2）标配6路高清视频输入接口（1*HDBaseT、2*HDMI、1*3G-SDI、1*DVI-I、1*VGA）、6路高清视频输出接口（3*HDMI、1*3G-SDI、1*DVI-I、1*VGA)； 3）支持智能特性，配合智能摄像机可实现人脸识别、签到、人数统计、电子名牌等智能特性； 4）支持对称编解码,解码能力支持4K30，主视频编码能力1080P 5）国产化、标配国密芯片，配合国密平台召开SM1、SM4国密会议 |  | 国产化终端 2、接口：6路输入、6路输出 3、性能：解码4K30，编码1080P 4. 需无缝接入市公安局视频会议系统 |
| 2 | 1080P摄像机 | 1. 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 2. 支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于72°。 3. 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 4. 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 5. 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 6. 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 7. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 8. 支持根据安装方向自动翻转图像。 9. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。（投标人需提供权威机构检测报告复印件证明） | 1）高清PTZ摄像机,最高1080p30输出,12倍光学变焦,72°水平视角,最低照度0.1Lux,F1.6 2）1个HDBaseT、1个3G-SDI、1个DVI-I输出接口 3）支持正装或倒装，支持ZigBee/红外控制 4）摄像机标配一个遥控器，也可以共用终端遥控器 |  | 1、1080P 12倍光学变焦，72°水平视角 2、支持SDI、HDBaseT、HDMI接口 3、支持ZigBee控制 |

四、服务期

自合同签订之日起  5 天。

五、付款方式

签定合同前交5%履约保证金到采购人指定账户，验收合格，开具发票15天内一次性付款100%，质保期满后无息退还履约保证金。

六、验货方式

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

### （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

### （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

### 4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

### 七、联系方式

采购人：大足区公安局

联系人：李老师

电  话：13594091370

地  址：重庆市大足区棠香街道一环南路东段153号

### 八、其它有关规定

1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·网上竞采下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

九、评选方法

最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。如报价相同，则采取按照响应时间先后确定供应商。

### 十、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时须上传响应文件一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商上传的响应文件应按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，并扫描成PDF格式电子文档，未按要求制作响应文件的作废标处理。

响应文件格式

一、报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的询价活动。

- 愿意按照询价文件的一切要求，提供本项目的交货和技术服务，报价为

人民币大写：元整；人民币小写：     元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次响应文件的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购通知的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号等相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、服务部分（若有，格式自定）

服务方案

### 三、商务部分

商务应答（格式自拟）

根据本项目“四、项目商务要求”中所列条款进行应答（格式自拟）。

### 四、资格条件及其他

1．具有独立承担民事责任的能力。

提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

2．法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

3．法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、响应、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

4.诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

### 五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）