重庆市巴南区莲花街道社区卫生服务中心

医用冰箱采购项目

采购文件 （最低价成交法）

项目名称：医用冰箱采购项目

项目编号：BNLHWS2024009

采购单位：重庆市巴南区莲花街道社区卫生服务中心

二〇二四年四月

# 第一篇 采购文件

## 一、采购项目

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏冰箱1 | 台 | 2 | 14210 | 103,000 |  |
| 2 | 医用冷藏冰箱2 | 台 | 4 | 5900 |  |  |
| 3 | 医用冷藏冰箱3 | 台 | 6 | 2680 |  |  |
| 4 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 台 | 1 | 9300 |  |  |
| 5 | 温度采集模块 | 个 | 10 | 2000 |  |  |
| 6 | 中继模块 | 个 | 2 | 2800 |  |  |

注：1.采购项目的技术参数请见采购文件第二篇技术部分要求。

2.合同履行期限：成交供应商在采购合同签订之日起10个工作日内交货并完成安装调试，待培训完成后组织验收。

3.本项目是/否接受联合投标：否。

## 二、资金来源

资金池资金和单位自筹。

## 三、供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件

（1）所投产品属于医疗设备的，须提供有效期内的医疗器械生产许可证、医疗器械备案凭证（不属于医疗器械的无需提供）、医疗器械注册证（不属于医疗器械的无需提供）；

（2）以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖投标人单位鲜章。

## 四、供应商报价时间、地点

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，自行在“重庆市政府采购云平台-网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”免费下载本项目采购文件、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）投标地点：重庆市政府采购云平台竞价平台系统。

（三）上传响应文件开始时间：以重庆市政府采购云平台竞价平台系统显示北京时间为准；

（四）上传响应文件截止时间：以重庆市政府采购云平台竞价平台系统显示北京时间为准；

（五）开标时间：以重庆市政府采购云平台竞价平台系统显示北京时间为准；

（六）开标地点：重庆市政府采购云平台竞价平台系统。

## 五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或网上发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（八）本项目不接受联合体参与投标。

（九）本项目不接受合同转包、分包。

## 六、质疑

投标人如对采购文件有实质性疑问的，应向采购人提出书面质疑，且该书面质疑文件必须在公告结束前送达重庆市巴南区莲花街道社区卫生服务中心，否则即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。

## 七、响应文件

（一）供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（二）响应文件递交

1. 在响应文件上注明项目名称、供应商名称、文件所属部分。所有文件加盖供应商鲜章。

2. 中标供应商在采购中标结果公示之日起3日内将响应文件原件（纸质件）送达采购人。

3. 响应文件一经收取不予退还。

## 八、中标结果公示和中标通知书的发放

采购结果在重庆市政府采购云平台竞价平台系统上进行公示，中标结果公示期以政府采购云平台竞价平台公示期为准，公示期满无异议，发出中标通知书。

## 九、联系方式

采购人：重庆市巴南区莲花街道社区卫生服务中心

联 系 人：彭老师

联系电话：17764878366

联系地址：重庆市巴南区莲花街道丰华路15号

# 第二篇 技术部分要求

## 一、医用冷藏冰箱1

1、有效容积：箱内有效容积≥650L，外部尺寸≤1200*600*2000；

2、温度控制: 微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，双开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，外壳/内胆采用喷涂钢板外壳；

4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂；

5、制冷系统：采用翅片式蒸发器设计，丝管式冷凝器设计；

6、温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤2℃，波动性≤1℃，并出具国家级检测中心检测报告；

7、控温技术：搭配高精度5路传感器设计，包括主传感器、监控传感器、箱内上部温度传感器、箱内下部温度传感器、风道传感器、电加热门机械温控器，当主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；

8、双重显示：感温探头置于上下甘油感温盒内，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值，并且可选择检测温度或者仿生温度；

9、门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体可实现自动关门，防止用户开门后忘记关门，采用中梁电加热设计，有效防止箱体凝露；

10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；

11、温度监控：产品配有两个测试孔，对箱内温度进行监测；

12、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调；出厂标配12个搁架，搁架带价目条；

13、柜内照明：内设LED照明灯；

14、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

15、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发；

16、节能降噪：投标产品的噪音值声功率级不大于46Db(A)，并出具国家级检测中心检测报告；

17、断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；

18、保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

19、安全保障：门体带暗锁，一套钥匙一把锁设计，保证存储物品的安全；

20、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用；

21、产品认证：产品具有医疗器械注册证；

22、资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书。

## 二、医用冷藏冰箱2

1.用途：储存检验试剂、药品、样本

2.技术规格及要求：

2.1容积 ≥310升，立式;

2.2箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为1℃，分辨率0.1℃；

2.3报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警等多种报警；

2.4.采用风冷系统，专业风道，保证箱内温度稳定均匀，箱内温度波动范围±3℃。

2.5.环保无氟制冷剂；

2.6采用进口名牌压缩机和冷凝风机。

2.7 多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间，

2.8宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V），

2.9.安全门锁设计，防止随意开启。

2.10产品具有医疗器械注册证，所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485、ISO20387认证，具有医疗器械生产许可证。

## 三、医用冷藏冰箱 3

1.用途：储存检验试剂、药品、样本

2.技术规格及要求：

2.1容积 ≥50升，立式;

2.2箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，分辨率0.1℃；

2.3报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警等多种报警；

2.4 采用风冷系统，专业风道，保证箱内温度稳定均匀，箱内温度波动范围±3℃。

2.5环保无氟制冷剂，

2.6采用进口名牌压缩机和冷凝风机，

2.7宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V），

2.8安全门锁设计，防止随意开启，

2.9产品具有医疗器械注册证。

四、医用冷藏冷冻冰箱

1、有效容积：总有效容积≥310L。冷藏室容积≥210L，且冷冻室容积≥100L；

2、温度控制：微电脑控制，LED显示，冷藏采用风冷系统。冷藏室2～8℃可调；冷冻室-20～-30℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度；

3、安全系统：可实现高低温报警、传感器故障报警，断电报警；声音、灯光两种报警方式；

4、内风机:国际知名品牌风机，保证箱内温度均匀性；

5、压缩机: 国际知名品牌压缩机，保证性能稳定；

6、均匀性：冷藏室±3℃，冷冻室±3℃，冷藏室设有内风机，保证温度均匀性；

7、配置要求：冷藏室内配置搁架，冷冻室内配置抽屉3个，方便分类存放；

8、内部照明灯：采用LED照明灯，节能省电，方便观察样本；

9、安全设计：两个门体分别带锁扣,每个锁扣双锁鼻均可加双挂锁，满足安全要求；

10、具有医疗器械注册证，投标产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485、ISO27001认证，具有医疗器械生产许可证。

五、温度采集模块

1、温度采集范围：-80℃～+100℃，温度测量精度：±0.5℃；提供第三方出具的设备校准报告及传感器校准报告

2、电源：无需电源线供电，5分钟采集一次电源可以使用1年。同时电池是可充电锂电池，用户即可选择电池供电也可选择电源供电。

3、配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温湿度、电池电量、信号、断点条数等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。

4、无线传输，zigbee无线通讯模式

六、中继模块

1、具有数据接收、中转集中传送致电脑工作站功能和远程微信、短信报警功能。

2供电：220V/后备电池供电，后备电池可以保证断电后模块正常运行4小时以上，确保服务器能够检测到温度超限并及时远程短信报警;

3、无线传输，zigbee无线通讯模式

4、报警功能：监检测到温度数据超标后，可立刻进行声光报警，并发送报警信息到监控服务器。具有电池电量不足和市电停电报警功能，并发送报警信息到监控服务器。

5、软件服务系统

5.1、模块软件系统基于B/S（浏览器/服务器）架构模式的客户机模式，终端无需安装软件，工作人员通过授权的方式，打开浏览器即可随时随地查询设备温（湿）度数据。中继可接入用户局域网，局域网内任何电脑都可通过IE浏览器访问主机，从而实现冷链监控;

5.2、模块软件系统温度数据查询：支持多用户如：设备名称、规格型号、设备编号、标准温（湿）度、起始时间及结束时间等查询。用户在客户端监控软件上面，可以对查询的温湿度数据进行分析，除了各种报表之外，还能够提供图形放大、缩小，数据转存到Excel、txt等格式文件的功能;数据云存储，可以和市疾控中心温度冷链监控数据联网共享。

5.3、模块软件系统客户端温度实时监测功能：用户能够查看实时的监测数据，数据与总温湿度监控中心同步。

5.4、模块软件系统所有温湿度测量结果不能被人为修改。

5.5、软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件；

5.6、产品生产厂家具有CMMI3级或以上的等级认证,提供复印件加盖投标企业公章。

# 第三篇 商务部分要求

一、实施时间、地点及验收方式

1.实施时间：成交供应商在采购合同签订之日起10个工作日内交货并完成安装调试，待培训完成后组织验收。

2.交货地点：重庆市巴南区莲花街道社区卫生服务中心指定地点。

3.验收方式：

(1)货物到达现场后，供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

(2)供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

(3)供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试，验收合格条件如下：

a货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

b货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

c在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

d在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

(4)供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

(5)产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，项目为总价包干，包括但不限于产品基价、包装费、材料费、运费、税费（含关税）、保险费、安装调试费、验收费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等一切与此项目有关的所有费用；因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付其他任何费用；并有法定代表人或授权代表签字，加盖公章。响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准。

三、供应商承诺的质量保证及售后服务

1.质量保证期:

整机质保3年；

质量保证期从验收合格之日算起，出具售后服务承诺，供应商的质量保证期承诺优于上述年限的，按供应商实际承诺执行。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务:

(1)质保期内服务要求

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在1小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

c其他服务要求:

(a)承诺提供终身维修服务，并保证零配件供给≥10年。

(b)质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退(指产品整体、非部件)，并承担修理、调换或退货全部费用。

(c)同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换或退货，全部费用由供应商承担。

(d)发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。

(e)符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且买方满意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

(f)换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

(g)因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

(2)质保期外服务要求

a.质量保证期过后,供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b.质量保证期过后，采购人需要继续由供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，供应商和厂家应在1小时内做出响应并到场，采取相应措施，4小时内解决故障。

## 四、付款方式

安装调试完成经验收合格，在收到发票后30个工作日内支付合同总价的60%，剩余尾款分次支付，每次支付距上一次支付之日起12个月内支付合同总价的20%，付满合同总价100%止（供应商垫资不计息）。

## 五、履约保证金

无。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持，现场配合采购人进行技术学习与改进，做好培训记录，直至使用人完全掌握。

## 八、其他

1.响应人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.根据采购人具体情况，可能存在分批送货安装调试。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇 采购程序及评定方法

## 一、采购程序

（一）按采购文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查

评审小组按照采购文件的规定对供应商提交的资格文件进行资格审查。

2.符合性审查

符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件符合采购文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内容 | 必须响应采购文件全部要求。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 必须响应采购文件全部要求。 |

通过资格审查和符合性审查的供应商进入价格评审。

## 二、评定成交的标准

（一）开标在重庆市政府采购云平台竞采平台系统上进行。

（二）评标方法

采取最低价成交法。在符合采购需求，完全满足采购文件中所有要求的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商。

（三）关于技术、商务偏离

1.1. 技术部分条款有一条及以上不能满足采购文件要求的，供应商将失去成为中标候选人的资格；

1.2. 商务部分有一条及以上不能满足采购文件要求的供应商将失去成为中标候选人的资格；

1.3. 评审小组认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

## 三、成交供应商的变更

（一）成交供应商拒绝签订采购合同的，排名其后第一位的供应商报价不高于原成交供应商5%的，可以确定其为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 四、无效投标

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应视为无效投标：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第五篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的总报价超过最高限价或单项报价超过单项最高限价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（四）投标人的报价均超过了限价，采购人不能支付的；

（五）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（六）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇 响应文件格式要求

一、响应文件封面格式

二、资质部分及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

三、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他技术（质量）资料

四、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他商务资料（格式自定）

五、经济部分

（一）报价及承诺函

（二）明细报价表

六、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

七、投标人廉洁承诺书

## 一、响应文件封面格式

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人签署或盖章：

联系方式：

年    月     日

## 二、资质部分及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

项目编号：

致：                     （采购机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

项目编号：

致：                     （采购机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          供应商法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 三、技术部分

（一）技术响应偏离表；

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人或授权委托人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 技术部分要求”中全部内容进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3.可附相关技术支撑材料（格式自定）

4.该表可扩展。

（二）其他技术（质量）资料。

## 四、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人或授权委托人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 商务部分要求”中所列商务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3.该表可扩展。

（二）其它商务资料（格式自定）

## 五、经济部分

（一）报价及承诺函

报价及承诺函

（采购机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子版   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按采购文件规定，交纳采购文件要求的保证金（如有）。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳采购文件规定的采购代理服务费和交易服务费（如有）。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签署或盖章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币） | 大写： 小写： |

供应商：                                法定代表人或授权委托人：

（公章）                                      （签署或盖章）

年    月     日

## 六、其他部分

其他与项目有关的资料（自附）

## 七、投标人廉洁承诺书

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1.不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2.不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3.不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4.自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5.中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签署或盖章）