直属支队高新区大队定制厨房设备项目招标公告

一、采购项目名称

直属支队高新区大队定制厨房设备项目

二、项目最高限价

¥110099.00元（均含安装、运输及维护等），总的投标报价不能超过本项目最高限价。

三、项目内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 参考图片 | 尺寸规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开水器6kw连底座 |  | 500*450*1090 | 台 | 1 | 1.电功率：380V/6KW； 2.需采用201，1.0mm厚优质不锈钢制作；设缺水防干烧保护装置、内胆304 板。 |
| 2 | 热水器 |  | 900*300*300 | 台 | 1 | 1.圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节； 2.蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。 |
| 3 | 微波炉 |  | 520*350*350 | 台 | 1 | 产品需支持不同微波功率选择，烹饪时节能，使用安全。 |
| 4 | 双层工作台 |  | 1000*600*800 | 台 | 1 | 1.所有不锈钢采用优质SUS304磨砂不锈钢板； 2.面板采用1.2mm厚不锈钢板，面板下垫18mm的细木工板； 3.下层板采用25*13*1.2mm不锈钢管制作； 4.管脚为直径38*1.2mm不锈钢配调节脚； 5.结构合理，手接触部位无飞边毛刺，受力部位均需满焊连接。 |
| 5 | 四门双温柜 |  | 1200*700*1980 | 台 | 2 | 需采用201#优质不锈钢板；经久耐用； 2.全封闭式压缩机； 3.环保环戊烷发泡技术，保温性能佳；环保制冷剂； 4.回归铰链门，避免冷量流失； 5.微电脑智能控制，柜内温度一目了然；柜身需配脚轮，方便移动； 6.高强度可调式层架，配3层浸塑层架，方便物品放置； 7.可拆式门封条，清洗方便； 8.功率：220V/497W，温度范围：0°C~6°C；-18°C~。 |
| 6 | 三星盆台 |  | 1600*700*800+100 | 台 | 1 | 1.不锈钢需采用优质SUS304磨砂不锈钢板； 2.面板和洗槽采用1.2mm不锈钢板； 3.面板配作有结构加强筋板； 4.支撑脚管采用φ38*1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有φ38mm可调节脚； 5.连接横管采用38*25*1.2mm不锈钢管； 6.配优质水龙头。 |
| 7 | 双层工作台 |  | 1200*600*800 | 台 | 1 | 1.不锈钢需采用优质SUS304磨砂不锈钢板； 2.面板采用1.2mm厚不锈钢板，面板下垫18mm的细木工板； 3.下层板采用25*13*1.2mm不锈钢管制作； 4.管脚为直径38*1.2mm不锈钢配调节脚； 5.结构合理，手接触部位无飞边毛刺，受力部位均满焊连接。 |
| 8 | 洗手池柜 |  | 1800*600*800+100 | 台 | 1 | 1.不锈钢需采用优质SUS304磨砂不锈钢板； 2.面板和洗槽采用1.2mm不锈钢板； 3.面板配作有结构加强筋板； 4.支撑脚管采用φ38*1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配φ38mm可调节脚； 5.连接横管采用38*25*1.2mm不锈钢管； 6.配优质水龙头。 |
| 9 | 双门消毒柜 |  | 1200*500*1950 | 台 | 2 | 1、中温热风循环消毒柜，臭氧+光波、红外线杀菌多重消毒； 2、360°消毒无死角杀菌； 3、需采用全不锈钢结构，持久耐用，不生锈； 4、定做平板冲孔不锈钢存放架； 5、电功率：220V/2.5KW。 |
| 10 | 双通工作台 |  | 1500*800*800 | 台 | 2 | 1.不锈钢需采用优质SUS304磨砂不锈钢板；； 2.面板采用1.2mm厚不锈钢板，面板下垫18mm的细木工板，并将细木工板用0.6mm厚不锈钢板全封底； 3.门板及围板采用为1.0mm不锈钢腹膜磨砂板并采用左右推拉式滑门； 4.台脚采用φ51*1.5mm厚不锈钢管、配可调节脚； 5.结构合理，手接触部位无飞边毛刺，受力部位均满焊连接。 |
| 11 | 五格保温售饭台 |  | 1800*700*800 | 台 | 1 | 1.不锈钢需采用优质SUS304磨砂不锈钢板； 2.面板和加热水盆采用δ1.2mm不锈钢板； 3.装有自控温电热管，功率：4KW/220V，配有优质1/1份盆； 4.支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚。 |
| 12 | 煮面桶（带熄火保护） |  | 610*500*850 | 台 | 1 | 1.商用燃气煮面桶，高效节能，快速加热； 2.精准控温，人性化设计，保持口感，精准调节温度30℃-150℃； 3.精钢制作，急速沸腾，多重规格，一机多用。 |
| 13 | 单头矮汤炉（带熄火保护） |  | 650*700*550+200 | 台 | 1 | 1.不锈钢需采用优质SUS304磨砂不锈钢板； 2.台面板及水围基为1.5mm不锈钢板； 3.炉身、炉背板为1.2mm厚不锈钢板； 4.炉体骨架采用40*40优质角钢,炉膛材质：采用3mm厚冷轧板焊接而成； 5.炉脚采用直径为50mm的无缝钢管外套镜面不锈钢管，并可调炉身高度； 6.炉膛内采用优质耐火砖及高铝耐水泥； 7、灶具采用熄火保护装置，自动打火装置。 |
| 14 | 燃气单门蒸饭车（带熄火保护） |  | 700*700*1550 | 台 | 1 | 1、不锈钢需采用优质SUS304磨砂不锈钢板； 2、柜身采用1.2mm不锈钢板；后背板、顶板、和底板采用1.2mm不锈钢板，门板采用1.2mm不锈钢板，下座面板采用1.2mm不锈钢板；下座框沿采用1.2mm不锈钢板，前群板、侧板采用1.2mm不锈钢板； 3、主骨架采用40*3mm优质角钢,底座采用3mmA3铁板； 4、炉脚采用DG50钢管，下部装M24可调节脚； 5、安装优质气阀、风阀，配有点火棒； 6、火排式燃烧器，柜体为双层加保温棉制作； 7、灶具采用熄火保护装置，自动打火装置。 |
| 15 | 炉拼台400 |  | 300*1200*800+400 | 台 | 1 | 1.不锈钢需采用优质SUS304磨砂不锈钢板； 2.面板采用1.2mm厚不锈钢板，面板下垫18mm的细木工板； 3.下层板采用25*13*1.2mm不锈钢管制作； 4.管脚为直径38*1.2mm不锈钢配调节脚； 5.结构合理，手接触部位无飞边毛刺，受力部位均满焊连接。 |
| 16 | 大锅连小炒炉（带熄火保护） |  | 2000*1200*800+400 | 台 | 1 | 1.不锈钢需采用优质SUS304磨砂不锈钢板； 2.台面板及水围基为1.5mm不锈钢板； 3.炉身、炉背板为1.2mm厚不锈钢板； 4.炉体骨架采用40*40优质角钢,炉膛材质：采用3mm厚冷轧板焊接而成； 5.炉脚采用直径为50mm的无缝钢管外套镜面不锈钢管，并可调炉身高度； 6.炉膛内采用优质耐火砖及高铝耐火水泥； 7、灶具采用熄火保护装置，自动打火装置； 8、采用双风机进行独立控制。 |
| 17 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1550 | 台 | 6 | 1.不锈钢需采用优质SUS304磨砂不锈钢板； 2.主横骨采用38*25*1.2mm不锈钢矩管； 3.搁条采用厚25*13*1.2mm不锈钢管制作； 4.立柱采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，配φ38mm可调节脚。 |
| 排烟部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 |  | L*1300*550 | 米 | 4.5 | 罩体板实厚≥1.0mm，采用SUS304不锈钢板制作，滤板实厚≥0.6mm，配防雾烟罩灯 |
| 2 | 不锈钢滤油网 |  | 500*500 | 米 | 4.5 | 1、面板采用201，1.2mm不锈钢制作； 2、侧板、围板采用304，1.0mm不锈钢制作。 |
| 3 | 风柜 |  | 7.5KW | 台 | 1 | 需采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理容易；主轴采用优质45#钢精工制作，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果；25寸 功率：7.5KW/380V 排风量：30000m³/h 风压(Pa)：780-820 主轴转速（r/min）：550 |
| 4 | 高效油烟净化器（净化效率98%） |  | 18000风量 | 台 | 1 | （1）油烟净化器产品属于低能耗产品，满足ERP能效检测要求，提供ERP能效检测证书（需提供相关原件备查）； （2）油烟净化器设备通过GB/T5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》（需提供带CMA或CNAS的第三方权威机构检测报告，原件备查）；▲预中标供应商须在中标后1日内将上述1-4项原件交采购方查验，在规定时间内未交采购方查验的，采购方有权取消其预中标资格。 |
| 5 | 集烟管 |  | 500*500 | 平方 | 10 | 1、镀锌板，1.2mm； 2、风管接缝处用密封胶条为法兰密封,管道接缝处内外两侧都用专用密封胶进行二次密封，并做防漏油、漏风处理，大大降低日后使用漏油的可能性。 |
| 6 | 风管 |  | 500*500 | 平方 | 35 | 1、镀锌板，1.2mm； 2、风管接缝处用密封胶条为法兰密封,管道接缝处内外两侧都用专用密封胶进行二次密封，并做防漏油、漏风处理，大大降低日后使用漏油的可能性。 |
| 7 | 弯头 |  | 550*550 | 平方 | 15 | 1、镀锌板，1.2mm； 2、风管接缝处用密封胶条为法兰密封,管道接缝处内外两侧都用专用密封胶进行二次密封，并做防漏油、漏风处理，大大降低日后使用漏油的可能性。 |
| 8 | 变径 |  | 500*600 | 平方 | 12 | 1、镀锌板，1.2mm； 2、风管接缝处用密封胶条为法兰密封,管道接缝处内外两侧都用专用密封胶进行二次密封，并做防漏油、漏风处理，大大降低日后使用漏油的可能性。 |
| 9 | 风机支架 |  | 1200*900 | 套 | 1 | 1、材质需选用优质40*40国标镀锌角钢制作； 2、需根据风机具体放置位置进行定制，安全牢固。 |
| 10 | 净化器支架 |  | 1100*1000 | 套 | 1 | 1、材质需选用优质40*40国标镀锌角钢制作； 2、需根据风机具体放置位置进行定制，安全牢固。 |
| 11 | 综合控制箱 |  | 60A | 套 | 1 | 1、配置智能电动阀门配套设计的新颖控制装置，操作简单，质量可靠； 2、风机控制箱由功能强大的伺服控制器、面板、控制按钮、电源开关、指示灯、交流接触器等构成； 3、可以完成风机的启闭和松开、手动和自动切换、状态指示、电机过载保护等功能。 |
| 12 | 软接头 |  | 550*550 | 个 | 2 | 1、需选用优质防火帆布制作并拥有高密封性。 |
| 13 | 接油盘 |  | 1200*1200 | 套 | 2 | 1、镀锌板，1.0mm制作；密封性完好； 2、配有放油球阀。 |
| 14 | 防火阀 |  | 550*550 | 套 | 1 | 1、遇火险自动关闭； 2、熔断温度280度，钢板材料喷漆。 |
| 15 | 止回阀 |  | 800*600 | 套 | 1 | 1、有效阻止油烟倒灌； 2、钢板材料喷漆。 |
| 16 | 减震器 |  | / | 个 | 4 | 1、载荷260-320KG； 2、国标铸铁外壳，安全性高，使用寿命长； 3、加厚橡胶底座，防震效果更佳； |
| 新风部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风风机 |  |  | 台 | 1 | 1.需为厨房专用新风设备，密封金属外壳强劲风压； 2、纯铜芯电机保证排烟效果最佳状态。 |
| 2 | 新风风管 |  | 300*300 | 平方 | 32 | 1、镀锌板，1.2mm； 2、风管接缝处用密封胶条为法兰密封,管道接缝处内外两侧都用专用密封胶进行二次密封，并做防漏油、漏风处理，大大降低日后使用漏油的可能性。 |
| 3 | 新风弯头 |  | 300*300 | 平方 | 8 | 1、镀锌板，1.2mm； 2、风管接缝处用密封胶条为法兰密封,管道接缝处内外两侧都用专用密封胶进行二次密封，并做防漏油、漏风处理，大大降低日后使用漏油的可能性。 |
| 4 | 驳风口 |  | 210*210*85 | 套 | 3 | 1、不锈钢出风口，口径160；调节气流，控制风量； |

五、资格条件

（一）基本资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且已在本系统注册的供应商。

### 1.具有独立承担民事责任的能力，经营范围覆盖本采购项目内容；

### 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

### 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

### 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

### 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特殊资格条件：

对列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单的服务商或政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商，将拒绝其参与投标。

六、交货时间

合同签订后3个日历天完成。(未在规定时间内完成采购方有权不予验收)

七、质保期及售后服务：

（一）产品质量保证期

1.投标整机产品质量保证期一年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标人所提供的投标产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购单位调查核实后报相关职能部门对其进行处理。

（二）售后服务内容

竞标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.电话咨询：成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在4小时内到达现场(远郊区6小时内到达现场)进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（三）质保期外服务要求

1.质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.质量保证期过后，采购人需要继续提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

八、违约责任：

1、中标人需在规定时间内按要求完成相关项目要求。每超一日，扣合同总金额3‰，超过规定交货期三日，则采购人有权终止合同执行，不再与该投标人进行合作，同时，投标人将视其对该项目的影响追求其法律责任。

2、本合同签订后，双方须严格履行本合同条款的规定，如因不可抗力的原因造成的延误，不在此条款内。中标方不得将本合同义务转委托第三方。若中标方将本合同义务转委托第三方实施，采购方有权单方解除本合同，中标方需按合同总额的10%支付采购方违约金。如有单方申请解除合同、拒不履行合同约定或者其他行为导致违约的，违约方需向未违约方支付违约金（合同总金额×10%）。

九、报价要求

1、本次报价须为人民币报价，包含设计费、设备费、材料费、安装运输费、服务费、税费及不可预见费用等完成本项目的所有费用，因本采购项目包含设计服务内容，采购方要求潜在投标单位实地踏勘，认真核算后进行报价，未踏勘现场的潜在投标人，其投标文件若与采购人需求偏离（不完全响应），视为无效。因成交供应商自身原因造成漏报、少报等皆由其自行承担责任，后期不再予以补偿。

2、如需报名踏勘，请在2024年04月28日17:30前与业主现场代表杨老师联系，联系电话：65390021，超过时间不再接受报名，参与现场踏勘的法人或受委托人需持公司营业执照复印件一份并签到确认，不接受未报名的供应商提交的投标文件。

3、报价需明确产品规格等信息，未填写或未明确废标处理。

4、采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。

十、验收方式

1、验收单位：由采购人负责验收。

2、验收标准：

（1）中标人应在收到中标通知书3日内提供本项目的施工图纸和隐蔽工程的施工图一份（A2版幅），货物安装调试完毕后，向采购人提出书面竣工验收申请，采购人根据实际情况安排组织验收。

（2）中标人应加强对施工人员的安全责任教育，在合同履行期间如出现安全责任事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

（3）采购人按照国家及行业相关标准、招标文件规定及中标供应商的服务品质承诺进行验收。项目质量指标不得低于文件要求的质量指标，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行，对于验收不合格的，限期内进行整改。具体整改期限由双方协商确定，但最长不得超过5个日历日，整改后仍验收仍达不到规定要求，采购人有权终止合同，对采购人造成一定的损失的，中标人应承担一切责任，并赔偿所造成的损失，对于已施工的部分，采购人不予补偿。

十一、付款方式：

货到后安装完毕并经验收合格，无任何质量问题，5个工作日内以转账的方式据实支付合同金额的100%。

十二、其它：

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·竟采平台网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

4、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

5、其他未尽事宜由中标人与采购人在采购合同中详细约定。

附：格式

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

- 愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：

元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为30天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌及详细技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

注：1、请供应商按需求完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）技术服务响应偏离表

# 项目名称：

| 序号 | 采购需求（品名、数量及详细技术参数） | 响应情况（品名、数量及详细技术参数） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目采购服务需求”中项目要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询比采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）服务响应偏离表

# 项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目采购服务需求”中项目要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询比采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（三）其他商务承诺

### 三、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日