商务车采购商务技术条款

采购人为满足教学培训、公务出行等用车需求，拟在重庆市机关事务管理局核定编制范围内购置1台5座SUV。根据《重庆市机关事务管理局关于核定市委党校（重庆行政学院）公务用车编制的函》（渝机管车〔2019〕168号，附件1），市机关事务管理局、市财政局《重庆市市级行政事业单位公务用车配备审核表》文件批复要求购置车辆。

一、购置车型及技术指标

（一）购置车型

5座中型SUV商务车

（二）技术指标

1.车身尺寸：4770*1930*1625（长*宽*高）mm、轴距2880mm。

2.动力类型：增程式 125马力

3.发动机排量：1.5T及以上

4.电机总功率：200kw

5.电机类型：电动机永磁同步

6.驱动电机数：单电机

7.保修政策：3年或10万公里及以上

8.变速箱类型：自动固定齿比变速箱

9.悬挂类型：双叉臂式独立悬架、多连杆式独立悬架。

10.安全配置：主副驾安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊、胎压显示、ABS/EBD/ASR/ESC、车道偏离预警、主动刹车、DOW开门预警、前方碰撞预警、低速行车警告、内置行车记录仪。

11.驾驶辅助配置：驾驶模式切换（运动/舒适/经济/个性化）、能量回收系统、自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降、前后驻车雷达、360度全景影像、5个摄像头、12个超声波雷达、3个毫米波雷达、全速自适应巡航、L2辅助驾驶等级、倒车车侧预警、卫星导航系统、高德地图、并线辅助、车道保持系统、道路交通标识识别、自动泊车。

12.外观配置：铝合金轮毂、电动后备箱、全车无钥匙进入、无钥匙启动、隐藏电动门把手、远程启动、电池预加热、对外放电。

13.车窗配置：不可开启全景天窗、前后电动车窗、全车车窗一键升降、车窗防夹手功能、后排隐私玻璃、后雨刷、雨量感应式雨刷、外后视镜功能（电动调节/电动折叠/后视镜记忆/后视镜加热/倒车自动下翻/锁车自动折叠）。

14.屏幕系统：15.6寸触控液晶中控屏、蓝牙/车载电话、语音识别系统、面部识别、HarmonyOS车载系统、麒麟990A车机智能芯片、车联网、4G网络、OTA升级。

15.内部配置：真皮方向盘、电子挡把换挡、多功能方向盘、10.25英寸全液晶仪表盘、前排手机无线充电、皮座椅、座椅布局（2+3）、前排座椅功能（通风/加热）、扬声器数量（15个）、车内环境氛围灯128色、自动空调、温度分区控制、车载空气净化系统、PM2.5过滤系统、负离子发生器。

16.灯光配置：LED近光灯、LED远光灯、LED日间行车灯、自适应远近光灯、自动头灯。

17. 车窗配置：不可开启全景天窗、前后电动车窗、全车车窗一键升降、车窗防夹手功能、后排隐私玻璃、后雨刷、雨量感应式雨刷、外后视镜功能（电动调节/电动折叠/后视镜记忆/后视镜加热/倒车自动下翻/锁车自动折叠）。

18.车内配置：真皮方向盘、电子挡把换挡、多功能方向盘、10.25英寸全液晶仪表盘、HUD数字抬头显示、前排手机无线充电、皮座椅、座椅布局2+3、前排座椅功能：通风/加热、第二排座椅功能（加热）、扬声器数量(15个)、车内环境氛围灯128色、自动空调、温度分区控制、车载空气净化系统、PM2.5过滤系统、负离子发生器。

19.车身及内饰颜色：黑色外观、棕色内饰。

二、服务要求

1.投标人提供的车辆必须满足车型及技术指标。

2.中标后不得转包或分包。

三、投标报价

1. 报价不高于24万元人民币。

2. 报价为车辆裸车价格。