广播电视备品备件购买项目

采购需求

- 投标人资格条件

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有有效的营业执照；

投标人营业执照生产或经营范围应符合本项目采购货物和服务的要求，并具有相应的货物供货和安装、调试、培训能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 投标人必须是在中华人民共和国注册，合法运作，具备独立法人资格.

6、在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力，没有处于被责令停业、投标资格被取消或暂停、财产被接管、冻结、破产状态。

（二）特定资格条件

1、营业执照中具有相应业务范围，同时具有相应服务能力。

2、具有独立法人资格，且营业执照经营范围符合本次采购相关要求（经营范围须包含：广播电视设备销售、售后服务）

本项目不接受联合体投标

- 服务内容及要求

- 是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

  - 招标设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 制造商 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆交换机 | H3C S5130-52S-EI | H3C | 台 | 1 |
| 2 | 机箱 | IM-FM 2RU | 捷成 | 台 | 2 |
| 3 | 机箱电源 | IM-PSW | 捷成 | 个 | 4 |
| 4 | 播出系统二级存储专用硬盘 | F1S 2124N 4T | 精一 | 块 | 4 |
| 5 | 广播播出EDI磁盘阵列硬盘 | F1S 2124N 2T | 英夫美迪 | 块 | 6 |
| 6 | 摄像机三脚架 | EC604P | 意美捷 | 个 | 4 |
| 7 | 摄像机大容量电池 | AG-VBR118MC | 松下 | 块 | 6 |

1.2、技术参数需求

1.2.1、H3C万兆交换机H3C S5130-52S-EI 1台

- 48*10/100/1000Base-T电口4*10G BASE-X SFP+万兆光口；包转发率：132Mpps；交换容量：256Gbps                                                                                    支持GE/10GE端口聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合

- 支持IRF2智能弹性架构；支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠；★支持堆叠，主机堆叠数不小于9台支持分布式设备管理，分布式链路聚合

- 支持静态路由；支持RIPv1/v2、RIPng；支持OSPFv1/v2，OSPFv3；支持VRRP/VRRPv3

- 支持基于端口的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持VLAN Mapping；支持Voice VLAN；支持Guest VLAN

- 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类；支持时间段（Time Range）ACL；支持基于端口、VLAN、全局下发ACL；支持双向ACL

- 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制；支持报文重定向；每个端口支持8个输出队列；支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

- 支持DHCP Client；支持DHCP Snooping；支持DHCP Snooping option82；支持 DHCP Relay；支持DHCP Server；支持DHCP auto-config（零配置）

- 支持端口镜像;支持远程端口镜像RSPAN;支持流镜像                                                                                                   支持用户分级管理和口令保护;支持802.1X认证/集中式MAC地址认证;支持Guest VLAN;支持RADIUS认证;支持SSH 2.0;支持端口隔离;支持端口安全;支持MAC地址学习数目限制;支持IP源地址保护;支持ARP 入侵检测功能;支持IP+MAC+端口多元组绑定;支持EAD

- 支持XModem/FTP/TFTP加载升级;支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置;支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管;支持RMON告警、事件、历史记录;支持iMC智能管理中心;支持系统日志，分级告警，调试信息输出;支持NTP;支持Ping、Tracert;支持VCT电缆检测功能;支持DLDP单向链路检测协议;支持Loopback-detection 端口环回检测;支持电源、风扇、温度告警;支持CPU防护;支持BFD

（10）OAM 支持802.1ag

（11）支持802.3ah★节能 ★符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准

（12）配置2个万兆SFP

（13）中标方负责上门安装、调试及培训

1.2.2、捷成IM-FM 2RU机箱 2台

- 2RU机箱，含1块电源(含1块电源,可插10块板,可支持双电源)；

- 2RU机箱必须与电视播出机房原音、视频板卡兼容，即插即用；

- 产品质量：提供原厂检测报告加盖原厂公章原件。

1.2.3、捷成IM-PSW机箱电源4个

- 机箱电源模块需与IM-FM 2RU机箱配套

- 产品质量：提供原厂检测报告加盖原厂公章原件

1.2.4、精一播出系统二级存储专用硬盘F1S 2124N 4T 4块

- 采购播出系统二级存储专用硬盘,4TB 7.2k SATA企业级专用高速硬盘，该产品能够适配于精一存储，硬盘fireware含有精一品牌的磁盘阵列认证码信息数据。

- 数量:4块(含电视播出二级存储管理系统软件)；

- 产品质量：提供原厂电视播出软件产品彩页加盖公章证明；

- 服务：提供技术支持承诺函加盖公章证明；

- 中标方负责上门安装、调试及培训

1.2.5、英夫美迪广播播出EDI磁盘阵列硬盘 F1S 2124N 2T 6块

- 广播播出系统中心128盘位存储盘柜系统硬盘,2TB 7.2k SAS 企业级阵列柜专用高速硬盘，520Byte/Sector，该产品能够适配于SAN架构的EDI6100磁盘阵列，硬盘fireware含有NEC品牌的磁盘阵列认证码信息数据，并要求上门安装、调试。

- 数量:6块(含广播播出二级存储管理系统软件)；

- 产品质量：提供原厂广播播出软件产品彩页加盖公章证明；；

- 服务：提供技术支持承诺函加盖公章证明；

- 中标方负责上门安装、调试及培训；

1.2.6、意美捷摄像机三脚架EC604P 4个

- 云台可推拉摇移，倒拍功能。架体自动弹簧锁紧结构，可拆卸，与云台组成独脚架拍摄使用。

(2)云台承重：3-5kg

(3)垂直阻尼：无极可调

(4)拍摄角度：-90°-+75°

(5)架体材质：碳钎维

(6)架体结构：四段式架体，板扣式锁紧结构

(7)脚管直径：26mm

(8)工作高度：59-168cm

(9)收缩高度：59cm

(10)产品重量：2720g

(11)独脚架高度：57-168cm

(12)标配配件：手柄*1，脚架软包*1

1.2.7、松下摄像机大容量电池AG-VBR118MC 6块

- 锂离子电池， 7.2-8.4V

- 适用松下EVA1, DVX200, PX298 UPX360等机型

- 兼容松下VW-VBD58/AG-VBR59/AG-VBR118电池

- 可用松下DE-A88充电

- 可用视威S-3602D充电

- 11800mAh大容量

- 多重安全保护电路

2、是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

地点:克拉玛依广播电视台

交货期：签订合同后最多不超过七天

付款方式：签订合同后，货到经安装、调试,设备正常使用后30日后验收合格后付全款。

（一）技术服务及质量保证

1、保证交付设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同要求。

2、国内具有备品备件库，具有专业工程师维修。

3、合同设备质量保证期从本项目有关部门验收合格开始，免费质保修期≥1年。期间中标供应商应提供一切免费维修服务和免费更换零配件、耗材等。

4、中标供应商应在收到故障通知后即时响应，设法于4小时内（技术要求另有规定除外）排除故障；若无法解决，须在24小时内派员到现场维修消除故障。若中标供应商未能消除故障，采购人有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由中标供应商承担。

5、保修期满后中标供应商对设备终身负责维修，长期以优惠价提供零配件。

6、中标供应商应提供技术资料的内容应包括但不限于：

（1）使用手册或使用说明书；

（2）安装说明书及安装图。；

（3）设备技术规格；

（4）设备系统故障判断及维修说明书；

（5）设备系统维护、保养说明书。

（二）人员培训

提供用户现场培训跟台服务。培训的内容应包括但不限于：

（1）设备的基本构造及工作原理；

（2）设备的安装、调试、测试、校准及接口技术；

（3）设备常规操作和使用方法，设备的特殊操作；

（4）设备系统故障判断及维修方法；

（5）设备系统日常维护和保养方法。

（三） 验收要求

1、验收依据：招标文件、投标文件、报关单及货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、采购人按招标文件、投标文件及国家有关的质量标准规定、要求对全部产品、配置配件、软件及文档资料、文件进行数量、完备性方面的验收。

3、中标供应商根据招标文件及采购人要求进行安装，调试、测试、稳定运行后，由采购人进行使用方面的验收，中标供应商必须向采购人提供关于产品及软件系统（若有）的安装、运行、使用和维护的技术文件。

4、验收时中标供应商代表必须在场，验收合格后，出具《验收报告》。

3、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案、应急方案目标等基本要求。

合同中另行约定提供设计方案、解决方案或者组织方案、应急方案目标等基本要求。

（一）招标项目名称、预算、服务期限

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 （万元） | 采购方式 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播电视备品备件购买项目 | 7 | 反向竞价 | 签订合同之日起一年 |  |

（二）项目基本情况及服务内容

1、项目基本情况

广播电视播出的核心设备和技术设备，因长期运行使用，设备已到使用年限，为确保节目的安全播出，需采购相应设备的备品备件。

2、项目服务内容及要求。

2.1、服务内容:

本项目为交钥匙工程，供应商必须依据清单技术要求完整交付设备，并在确保备品备件的质量前提下，按照采购方要求，与原有必须匹配及使用，其中，遇施工所需且未列入设备清单的材料和人工，由供应商负责补齐。采购方不再追加任何费用供应商中标后七天内供货。

2.2、服务要求：

1、中标供应商按照采购人要求供货，质量及技术参数要求与中标响应之约定技术参数一致，产品所包含操作系统和应用软件必须使用正版

2、中标方提供售后维修相关行业资质证书原件加盖原厂公章原件。
3、中标乙方应按询价文件规定的服务和技术要求、质量标准向甲方提供货物。

4、质保期内提供7x24小时响应，1小时到达现场。发生质量问题，在2小时内进行修复。

5、提供原厂技术支持承诺函加盖公章原件；。

6、投标人所采用的技术标准、技术指标及性能参数应高于或等于采购标的要求。

三、服务地点

克拉玛依广播电视台（克拉玛依市天山路100号）

四、付款方式

甲乙双方签订合同后，乙方按合同内容采购、安装、调试。确保设备正常使用，经验收合格后付款合同总价97%，留3%待一年后质保期满无质量问题再行支付，无需一次性支付。

五、履约保证金

无

六、拟签订的合同文本

中标之后拟约定合同

七、采购单位咨询电话

联系人：覃海洪

联系电话：

手机号：15809904801

地址：克拉玛依市天山路100号克拉玛依广播电视台

1、买家要求：提供原厂检测报告加盖原厂公章原件；提供原厂针对本项目技术支持承诺函加盖公章原件，投标供应商所投产品必须为清单要求品牌、参数、与产品清单不一致的品牌、参数视为恶意投标，甲方有权直接废标。

2、响应附件要求:以压缩包形式上传营业执照、原厂检测报告加盖原厂公章原件、提供原厂针对本项目技术支持承诺函加盖公章原件、原厂家检测报告及彩页加盖原厂公章原件

3、商务要求

| 商务项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 违约责任 | 1.甲方无故逾期验收和办理支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 2.乙方无故逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期3个工作日不能交工的，甲方可解除本合同，乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 3.乙方所提供设备不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。 |
| 售后服务： | 1、中标方提供售后维修相关行业资质证书原件加盖原厂公章原件。2、乙方应按询价文件规定的服务和技术要求、质量标准向甲方提供货物。3、质保期内提供7x24小时响应，1小时到达现场。发生质量问题，在2小时内进行修复。4、从验收合格之日起，质保贰年。 |
| 付款方式 | 零预付款，有单位组织相关人员根据竞标交件、合同、货物清单进行审验，经安装、调试,设备正常使用后30日后验收合格后付全款。 |
| 培训 | 必须现场培训，确保使用人员培训到位，提供机器的操作和维修手册，免费开放端口相关信息系统及接口费由中标方承担 |
| 安装要求 | 送货上门安装、调试。采购完成后我单位将严格按照招标参数逐条验收，若有一项不满足，即为虚假应标，不予验收，并报政采云维权中心以及上级采监部门进行处理。 |
| 报价 | 中标后需提供营业执照、类似广播电视台维保中标通知书（至少2个）、产品检测报告及技术支持和售后服务承诺函，我单位将按照招标参数、资质逐条对照，参与本次项目报价供应商报价必须严格遵守商务条款，如有恶意报价或虚假应标企业通过政采云维权中心上报上级采监部门进行处理; |