篮球场木地板保养施工步骤：

1、使用高精度地板打磨机按顺方向用粗砂布打磨地板表面，使原旧地板表面打磨平整至使地板露出原来木质面；

2、使用中砂型号的砂布进行地板表面打磨；

3、使用细砂型号的砂布进行地板表面细磨；

4、使用圆盘抛光机进行细抛光至确认光滑即可；

5、清理场地，用大型吸尘器进行场地清理吸尘；

6、据现场情况而定，如须地板与地板之间嵌缝的，用木地板专用透明腻子进行整体嵌缝修补；

7、用圆盘抛光机进行抛光；

8、用大型吸尘器进行第二次清理吸尘；

9、人工进行涂刷第一遍底漆；

10、用圆盘抛光机进行漆面拉毛；

11、人工进行涂刷第二遍底漆；

12、人工进行涂刷第一遍面漆；

13、用专用耐磨漆进行划线；

14、人工进行涂刷第二遍面漆；

15、划线，清理现场。

验收标准：

1、使用油漆、清洗剂必须达到FIBA国际篮联官方认证，DIN 18032防滑认证，EN14904防滑认证，EN13051防火认证，EN UNI 10559耐磨认证，欧盟A+最高级环保认证 ，正规厂家有合格证书。

2、CHIMIVER PANSERI SPA 运动木地板修缮保养企业技术规范

3、《实木地板检验和试验方法》GB/T15036.2-2001；

4、《体育馆用木质地板》GB/T20239-2015；

5、欧盟 EN14904:2006 防滑标准 和 DIN18032-2 工业标准

6、FIBA 国际篮联认证标准和技术指标

7、施工必须符合施工步骤要求。