政府采购云平台服务市场竞价审批单

申请科室：博尔塔拉蒙古自治州人民医院总务科

项目名称：博州人民医院屋面防水维修项目

指定商品方式（ ）;自定义描述（√）； 具体详见《博州人民医院政府采购电子卖场暂行管理办法》

采购目录：B05040000、防水工程；

面向中小微企业：是（√）否（ ）预留份额：216884.76元

数量（服务期限）：1983.8㎡。

预算金额：216884.76元（大写贰拾壹万陆仟捌佰捌拾肆元柒角陆分）

资格资质要求： ①投标方须提供中小微企业声明函； ②投标方提供防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质； ③投标方须提供有效的施工员、安全员证件、人员身份证及施工人员保险证明并承诺到场人员与证件相符； ④投标方提供及有效的安全生产许可证； ⑤此工程不接受联合体投标； ⑥以上材料投标方需加盖公章以PDF格式上传至政采云。 技术参数(可附页）：

项目名称 项目特征描述（工程内容） 计量单位 工程量 备注 刚性层拆除 1.刚性层厚度:原有屋面 防水等，平均厚度40mm 2.运距:人力20m以内的挑 运装、卸车，场外运距15 km ㎡ 1983.8 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度 :3+4厚聚酯胎SBS沥青防 水卷材（面层附砂） 2.屋面做法:20厚1：2.5 水泥砂浆找平层，3+4厚 聚酯胎SBS沥青防水卷材 （面层附砂） ㎡ 1983.8 找平层 楼顶防水找平层 ㎡ 1938.8 拆除工程 楼顶原防水层拆除 ㎡ 1983.8 排水槽、下水孔 排水槽、下水口防水铺设、管道管材的更换 项 1 屋面卷材防水 12T汽车式起重机 天 1

交货时间、地点、标准及方式: ①施工时间：合同签订后一周内完成施工； ②施工地点：博州人民医院外科楼、精神卫生科门诊（原体检中心楼）； ③施工方式：人工现场施工。 基本要求： ①乙方施工前须详细勘察现场、提供施工人员资质、采购材料清单、材料合格证件、质量检验证等； ②准备工作：在施工前，须拆除原有防水层、铲除旧炉渣、拆除雨帽、透气孔，清理楼顶表面，去除杂质、灰尘和积水。同时，检查结构层的质量，确保没有裂缝、渗漏等问题。 铺设找平层：在结构层上铺设水泥砂浆，确保找平层的平整度和光滑度。在铺设过程中，要避免出现空鼓、裂缝等问题。 安装防水卷材：将沥青卷材或高分子防水卷材按照要求尺寸铺设在找平层上，确保卷材的搭接和粘结牢固。对于一些特殊部位，如排水口、阴阳角等，需要进行加强处理。 涂刷防水涂料：对于一些需要涂刷防水涂料的部位，按照产品说明进行稀释和搅拌，然后均匀地涂刷在找平层上。确保涂刷均匀、无遗漏。 铺设保护层：在防水层上铺设水泥砂浆或细石混凝土等保护层，以保护防水层不受外力破坏和老化。在铺设过程中，要避免对防水层造成破坏。 ③两层防水材料使用沥青防水卷材铺设；第二层防水处理以在基础防水层和保护层之间添加一层增强防水层，增强防水层通常使用玻璃纤维增强防水纸、聚合物增强防水卷材； ④作业时，乙方应当对施工场地封闭围护；严禁高空抛物、饮酒施工、安全员全过程监察施工不得缺岗、现场全部工作人员做好安全防护，施工废弃物做到日产日清，严禁堆积在楼顶； ⑤屋顶表面，落水口标高较低，雨水口和天沟要低于大面找平层20mm，使其形成一个漏斗状的水坡，便于排水； ⑥处理细部节点及重点部位时，需对落水口、天沟等细部节点设置附加层，采用密封膏密封处理； ⑦大面涂刷基层处理剂后可以满粘铺贴高聚物改性沥青防水卷材，卷材搭接缝必须均匀、全面地烘烤，保证搭接处卷材间的沥青密实熔合。 3、施工方案要求 ①施工部署：提供屋顶防水施工、安全生产详细的施工方案； ②乙方应充分考虑到项目所在单位特殊性，施工时不得影响秩序，制定贴合实际的施工方案； ③文明施工、环保措施、质量标准、目标及保证措施、消防、节水节能措施、成品保护措施、噪音、扬尘污染控制措施； ④现场综合治理措施：安全保卫管理措施、生产安全应急预防案及与其他相关方的协调、配合措施等； 注:施工方案必须严格按要求制作附件，加盖公章以PDF的格式上传，未按照要求制作及未上传者，将视为资料审核不过，竞价无效。 4、验收要求： ①按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001标准及验收规范执行，达到合格标准交付使用； ②楼顶防水工程施工完毕后，基面无灰尘、杂物。对于防水防潮铺筑基层，坡度应符合施工要求，表面应平整，无空鼓、翘边、开裂等现象，基层的阴阳角应为扇形或角度较缓； ③涂刷防水涂料时，底部不得外露，腻子涂刷应均匀，不得堆积，基层处理剂验收，处理剂刷涂是否均匀，有无漏刷、堆积等缺陷。如有上述现象，应立即进行修补或重涂防水涂料； ④楼顶管根、檐口、分隔处应加铺一层附加层以加强防水。对楼顶作附加层，其宽度不得小于500mm，两侧宽度的范围不得小于250mm。附加层验收时，检查其宽度及两侧间距是否符合设计规范，粘贴时应充分占用，附加层表面是否出现褶皱、凹陷等缺陷； ⑤防水卷材的铺设是否严密，接缝、搭接是否牢固，卷材防水层周围无翘边，防水卷材聚乙烯表面有无破损、空鼓、开裂甚至脱落； ⑥所有工程合格后，对其进行蓄水试验，以保证其实际防水性能。蓄水试验时，要做到蓄水高度的最高水位，对于坡度大于5%的屋顶，须做闭水试验，蓄水试验时间大于48小时； ⑦使用水平仪监测，屋顶表面，雨水口和天沟须低于大面找平层20mm，使其形成一个漏斗状的水坡，便于排水； ⑧经甲方现场验收合格后签署验收单。 履约期限： 履约期限为5年。 6、售后服务要求： 乙方工程质量不符合要求的，甲方提出整改要求1天内承包人仍未予以整改的，甲方有权另行安排其他单位按完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的履约期如下： 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 7、违约责任： 依据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定甲乙双方必须认真履行合同，双方不得违约，若有下列任何行为之一，发现一次违约的，乙方须按总承包价3%的金额向对方支付违约金并承担相应的法律责任： ①对合同所约定的事项，迟延履行或未履行的； ②逾期交付工程的； ③乙方施工期间如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任； ④乙方在施工前未提供消防安全施工措施； ⑤未向医院消防安全部门书面报备； ⑥施工现场未设置必要的消防器械； ⑦安全员及施工员无证作业； 8、其他要求： 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 9、付款方式：自交付之日起30日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。