## 中华人民共和国乌鲁木齐出入境边防检查站训练器材、设备需求清单

| 序号 | 名称型号 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 终端售价 | 总计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐姿划船训练器 | 舒华SH-G6904 正伦CS-811 施菲特SF5019 | 1 | 台 | 12000 | 12000 |
| 2 | 大飞鸟 | 舒华SH-G6852 正伦CS-826 施菲特SF5030 | 1 | 台 | 18306 | 18306 |
| 3 | 单双杠训练器 | 舒华SH-G6851 正伦CS-813 施菲特SF5014 | 1 | 台 | 16455 | 16455 |
| 4 | 哈克深蹲 | 舒华SH-G6913 正伦LCS-S621 施菲特SF7210 | 1 | 台 | 12000 | 12000 |
| 5 | 史密斯机 | 舒华SH-G6853 正伦CS-858 施菲特SF5020 | 1 | 台 | 14200 | 14200 |
| 6 | 商用跑步机 | 舒华SH-T5918 正伦Ai62 施菲特T1E | 2 | 台 | 12000 | 24000 |
| 7 | 椭圆机 | 舒华SH-B6500E-Y1 正伦590D 施菲特E5 | 2 | 台 | 9000 | 18000 |
| 8 | 推肩训练器 | 舒华SH-G6905 正伦CS-801 施菲特SF5003 | 1 | 台 | 15840 | 15840 |
| 9 | 大腿伸展训练器 | 舒华SH-G6908 正伦CS-820 施菲特SF7121 | 1 | 台 | 10200 | 10200 |
| 10 | 划船器 | 舒华SH-R8100 正伦R405 施菲特W7 | 1 | 台 | 8999 | 8999 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 150000 |

1：坐姿划船训练器

| 名 称 | 坐姿划船训练器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ≥1230x≥1160x≥1190mm |  |  |
| 图 片 |
| 功能说明 | 背部肌群，三角肌后束，肱二头肌锻炼 |
| 注意说明 | 严禁敲打、攀爬等破坏行为。 |
| 参数说明 | 外形尺寸：≥1230x≥1160x≥1190mm（长x宽x高） 锻炼部位：背部肌群，三角肌后束，肱二头肌等 主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭120x50x≥T3.0。 主转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ25 主轴轴承：人本轴承：6205 座垫：座垫可调，材质：PU发泡成型或再生棉； 把手护套：材质：PVC/塑胶； 、净重：≥123KG 最大人体质量：≥150KG 最大训练载荷：≥300KG 阻力形式：杠铃片 12、执行标准 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |

2：大飞鸟

| 名 称 | 十字架拉力训练器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ≥3775x≥952x≥2290mm |  |  |
| 图 片 |
| 功能说明 | 锻炼部位：胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌等 |
| 注意说明 | 严禁敲打、攀爬等破坏行为 |
| 参数说明 | 1、外形尺寸：≥ 3775x≥952x≥2290mm（长x宽x高） 2、锻炼部位： 胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌等 3、主框架：平椭120x50x≥T3.0。 4、导杆：实心、镀铬；规格：∮19x1250 5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：∮117 6、配重铁：材质：铸铁 7、最大配重：≥90KG 8、最小配重：5KG 单组≥90KG，共两组； 9、执行标准 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 10、检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |

3：单双杠训练器

| 名 称 | 单双杠训练器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ≥975x≥1425x≥2235mm |  |  |
| 图 片 |
| 功能说明 | 锻炼部位：肱三头肌、胸大肌、背部肌肉 |
| 注意说明 | 严禁敲打、攀爬等破坏行为 |
| 参数说明 | 1、外形尺寸：≥975x≥1425x≥2235mm（长x宽x高） 2、锻炼部位： 肱三头肌、胸大肌、背部肌肉 3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭150x50x≥T3.0，副架平椭120x50x≥T3.0。 4、导杆：实心、镀铬；规格：∮19x1250 5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：∮117 6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂7、半透明，δ=3mm 8、配重铁：材质：铸铁 9、最大配重：≥135KG 10、最小配重：5KG 11、执行标准 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 12、检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |

4：哈克深蹲

| 名 称 | 哈克深蹲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ≥1760x≥1445x≥1620mm |  |  |
| 图 片 |
| 功能说明 | 大腿/小腿肌肉群 |
| 注意说明 | 严禁敲打、攀爬等破坏行为。 |
| 参数说明 | 1．外形尺寸：≥1760x≥1445x≥1620mm（长x宽x高） 2．锻炼部位：大腿/小腿肌肉群 3．主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭120x50x≥T3.0 4．主转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ25 5、主轴轴承：人本轴承：6205 6．座垫：肩垫材质：PU发泡成型； 7、背垫材质：再生棉；颜色：墨绿色或黑色树皮纹 8、把手护套：PVC;黑色 9、贴地盘：橡胶，规格：Φ175x120x23.5 10、整机颜色：主架：黑色银砂纹 摆动架：户外高光橙 11、最大人体质量：≥150KG 12、最大训练载荷：≥300KG 13、阻力形式：杠铃片 14、执行标准 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 15、检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |

5：史密斯机

| 名 称 | 史密斯机训练架 | 型 号 | SH-G6853 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ≥2185x≥1535x≥2485mm | 品 牌 | 舒华 |
| 图 片 |
| 功能说明 | 锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌 |
| 注意说明 | 严禁敲打、攀爬等破坏行为 |
| 参数说明 | 1、外形尺寸：≥2185x≥1535x≥2485mm（长x宽x高）； 2、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌 3、主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平椭120x50x≥T3.0，立管￠114x≥T3.0 4、最大训练载荷：≥150KG 5、配重支撑杆：∮50 镀铬 6、机台净重：≥165KG 7、执行标准 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 8、检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |

## 6：跑步机

| 产品名称 | 跑步机 | 型号 | SH-T5918 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 单台 用途 商用 型号 SH-5918 颜色 香槟灰,闪银 电源 220V(AC) 马达 ≥AC7.0HP 速度范围 1.5-20km/h 跑带 ≥2.2mm 坡度范围 -3%-15%(前坡度) 心率感应 手握心率测试片/无线心率感应 跑步面积 ≥580x1570mm 占地面积 ≥2190x960x1580mm 减震系统 全跑台多重减震 净重 ≥198kg 毛重 ≥226kg 最大使用者重量 ≥180kg 执行标准 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |

## 7：椭圆机

| 名 称 | 椭圆机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ≥1703x≥722x≥1794.2mm |  |  |
| 图 片 |
| 功能说明 | 下肢锻炼 |
| 注意说明 | 严禁敲打、攀爬等破坏行为 |
| 参数说明 | 1、电子表屏幕:7寸LCD背光显示 2、仪表显示:時間輸入/速度/距離/卡路里/心跳//总里程、阻力、瓦特值。 3、Ipad架/水壶架/置物架/风扇:有 4、滑轮：4轨，高强度铝合金 5、阻力系统:电磁控系统 6、阻力等级:≥24等级 7、心率测试:手握心率片侦测 8、扬升：5度，10度，15度（手动三段） 9、堆叠层数：3 10、 最大承重:≥150kg 11、功率：≥200W 12、音响：有，3.5mm音频输入接口 13、步幅尺寸：≥20英寸（508mm） 14、减震系统：EVA软性脚踏 15、尺寸：≥1703x≥722x≥1794.2mm（长x宽x高） 16、飞轮重量: ≥10kg 17、执行标准 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 18、检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |

## 8：推肩训练器

| 名 称 | 推肩训练器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ≥1920x≥1385x≥1315mm |  |  |
| 图 片 |
| 功能说明 | 三角肌，肱三头肌锻炼 |
| 注意说明 | 严禁敲打、攀爬等破坏行为。 |
| 参数说明 | 1、外形尺寸：≥1920x≥1385x≥1315mm（长x宽x高） 2、锻炼部位：三角肌，肱三头肌等 3、主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭120x50x≥T3.0。 4、主转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ25 5、主轴轴承：人本轴承：6205 6、座垫：座垫可调，材质：PU发泡成型或再生棉； 7、把手护套：材质：PVC/塑胶； 8、净重：≥157KG 9、最大人体质量：≥150KG 10、最大训练载荷：≥300KG 11、阻力形式：杠铃片 12、执行标准 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 13、检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |

## 9：大腿伸展训练器

| 名 称 | 大腿伸展训练器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ≥1480x≥1415x≥1075（长x宽x高） |  |  |
| 图 片 |
| 功能说明 | 大腿股四头肌锻炼 |
| 注意说明 | 严禁敲打、攀爬等破坏行为。 |
| 参数说明 | 1、外形尺寸：≥1480x≥1415x≥1075mm（长x宽x高） 2、锻炼部位：大腿股四头肌 3、主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭120x50x≥T3.0。 4、主转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ25 5、主轴轴承：人本轴承：6205 6、座垫：座垫可调，材质：PU发泡成型； 7、把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破； 8、净重：≥105kg 9、最大人体质量：≥150KG 10、最大训练载荷：≥300KG 11、阻力形式：杠铃片 12、执行标准 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 13、检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |

## 10：划船器

| 名 称 | 划船器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ≥2412x546.5x822mm |  |  |
| 图 片 |
| 功能说明 | 全身锻炼 |
| 注意说明 | 严禁敲打、攀爬等破坏行为。 |
| 参数说明 | 1、预设程序： 集成无线心跳接收器材； 2、4 种自定义训练模式；12组固定程序； 3、目标训练程序：USER PROGRAM；RECOVERY；H．R．C程序；RACE人机竞赛程序" 4、阻力系统： 磁控+风力 5、电源： 插电，220±10%V，器械输入6V，2A 6、心率控制： 可选配无线心率带 7、阻力等级： 16段阻力调整 8、蓝牙： 有 9、无线心率：有 10、拉绳： 高密度织带 11、传动系统： 皮带 12、最大载重：≥150kg 13、执行标准 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 14、检验及保险 产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |