喀什水文勘测局会议电子大屏,声控系统采购安装项目项目

一、本项目的特定资格要求：

1.投标人须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。提供合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照等相关企业资料；

2.供货商签订合同后。需30分钟响应，中标单位送货上门，必须原厂全新。在甲方指定位置进行安装，需派遣至少1位工程师在现场进行指导和使用培训，在运输途中出现损坏，中标单位必须在3天内重新更换配送，所产生的费用乙方自行承担。

4.提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明；

5.提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。

6.被行政主管部门处罚或在处罚整改期限内的单位不能参加此次报价；

7.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

8.售后需求：必须保证所提供的全套设备必须满足全年365*7*24设备在线如有问题需2小时安排人员到达现场并解决问题

9.其他:

（1）供应商在中国政府采购网(www.ccgp gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国网站(www creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.c|n/) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的将拒绝其参本次采购活动，查询结果以询价开始查询为准; 供应商须提供投标单位 (供应商)《反商业贿赂承诺书》、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

（2） 未按照商务要求盲目竞价者的供应商，我单位保留投诉权力并上报喀什地区采购中心和政采云进行处理。      （3）供货期：5天内完成供货，超过时限视为违约。

(4)需提供设备报价。

附件1：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46英寸液晶拼接显示单元 | 46英寸 采用液晶高清 超窄边液晶拼接单元支持分辨率：1920*1080（3840*2160）单屏尺寸：1022.5*577.2*104.2 双边拼缝：3.5mm显示模式：支持单屏显示， 支持全屏显示控制方式：遥控器和软拨码输入接口：DVI、、HDMI、CVBS、RS232(RJ45）高性能数字图像拼接处理器，分辨率1920*1080（3840*2160），支持2路复合视频输入，1路VGA输入，1路HDMI输入，1路DVI输入, 信号在大屏上，快速单屏显示，全屏显示，组合显示，不同信号单屏显示或任意画面组合显示。控制软件，中文界面，一步到位，操作方便。省电模式，软件开关机。画面静止模式和多种组合功能显示模式等。 | 块 | 9 |
| 2 | 9路高清视频解码器 | 支持蓝光，最大分辨率3840*2160所有输入支持独立的EDID管理，1080p信号输入加输出传输距离大于40米。支持全屏显示，支持M*N 多屏组合拼接显示分屏显示不同的画面，画中画，画外画拓展，二次升级的功能控制方式：遥控器或软件控制 | 台 | 1 |
| 3 | 定制前维护液压支架 | 全工业钢前维护液压支架可称重50公斤 | 套 | 9 |
| 4 | HDMI高清线 | 长度10米、分辨率支持4K/30Hz、2K/60Hz、1080P/120Hz。线规26AWG.屏蔽：铝箔+编织+底线、外皮：PVC、线芯：无氧铜 | 条 | 9 |
| 5 | 功放 | 输出功率：8Ω 300W，4Ω 450W，8Ω桥接900w 信噪比：>100dB A计权 失真度：<0.1% A计权 灵敏度：0.775V 输入阻抗：20KΩ 平衡 阻尼系数：>200/8Ω 频率响应：20HZ-20KHZ, ±0.5dB 通道分离度：>95dB 冷却方式：无级变速风扇散热 功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 重量：毛重：≦5kg 产品特点： ▼本机采用全铁1.3mm冲压成型机箱整机体积紧凑，功放板整板设计方式，有效避免线材间产生的电磁干扰。 ▼采用美国SEMITEH功放管作电路电流放大，让声音表现更加通透、洪厚、饱满。 ▼采用AB类设计，使输出电流更大，带载能力更强，并且可以带更低阻抗的喇叭负载。 ▼采用专业音频电容对整流后的电源进行滤波，让电源纹波更加干净。 ▼使用步进式电位器，避免电位器在使用一段时间后出现的接触不良。 ▼加入限幅电路，保证存在前级输入过载时有效保护功放及喇叭。 ▼完善的输出保护电路，具有过流、中点漂移、过热、欠压、软启动保护作用。 ▼采用小环路负反馈技术消除了瞬态互调失真。 ▼大功率环形变压器，采用优质进口铁芯使输出能量更多饱满有力。 | 个 | 2 |
| 6 | 调音台 | 系列提供≦8路单声道输入. 每路3段EQ均衡器. 60mm长寿命高分析推子. 1个内置效果发送. 内置高音质USB播放器. +48V幻象电源 内置16种数码混响效果 蓝牙播放显示 尺寸L×W×H(长宽高)≦：39.5×37.5×9CM | 台 | 2 |
| 7 | 无线会议话筒 | 1. 内置4编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机四套使用. 2 具有IR红外线自动对频功能,独立式的防误触系统锁键. 3. 四通道音量独立可调. 提供4+1共5通道音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器有会议式/手持式/领夹式 可以混搭使用 5. 彩色LED显示屏指示了话筒编号与RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 6. 主机四通道频率范围精心设计,使得发射器可以随意配对任意通道.和随时互换,增强了操作的灵活性. 7. 采用UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有良好的RF性能和音频性能，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 各个通道信道及频率范围： 本厂可提供500MHZ~900MHZ 频率范围. 默认出厂频段.610MHZ--670MHZ CHANNAL A: 0-50 FREQUENCY: 610.050MHZ-624.750MHZ CHANNAL B: 51-100 FREQUENCY: 625.050MHZ-639.750MHZ CHANNAL C: 101-150 FREQUENCY: 640.050MHZ-654.750MHZ CHANNAL D: 151-200 FREQUENCY: 655.050MHZ-669.750MHZ |  |  |
| 8 | 壁挂会议音响 | 采用多层复合优质中纤板，与夹板质地相似，特殊喷涂制作，高质量单元配置，高强度箱体，多吊挂点支撑配合，操作简单快捷。适用于全音域扩音、多功能厅、高级酒店会所流动商演、乐队扩声会议室等。 高音34芯频率响应：35Hz 18kHz 声压灵敏度（1W/1M）：93dB 最大连续声压级：120dB 峰直声压直 ：126dB 输入阻抗 ：≦8Ω 额定输出功率：≦100W 峰直输出功率：≦300W 音响尺寸：≦20*40*15CM 净重：≦5KG 外包装尺寸：≦33*46*20CM | 个 | 4 |
| 9 | 12U机柜 | 会议机柜 | 个 | 2 |
| 10 | 120寸高清电视 | 一线品牌、分辨率8K、多方式信号输入具有丰富的信号输入接口 | 台 | 1 |

以上材料需加盖公章上传！！！！