超声洁牙机技术参数

一、功能要求：

1.用于牙齿洁治具有洁牙、牙周、龈下刮治、种植体维护、根管治疗、窝洞制备功能。

2.由电路、水路、超声换能器等组成。

3.工作过程采用微处理器全自动控制，可进行频率自动跟踪，搜索达到最佳工作状态。

4.接插式手柄，操作方便，效率高。

5.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。

6.最新自动供水系统，噪音小；供水稳定，可使用专用药液（如双氧水、洗必泰、次氯酸钠）。

7.接插式带光手柄，选用钛合金航空材料，手柄采用全新封装技术，不开裂。

二、主要技术参数要求：

1.电源输入：〜220V-240V 50Hz/60Hz 150mA

2.主机输入：〜24V	 1.3A

3.输出的尖端主振动偏移：≤100um

4.输出的尖端振动频率：28kHz 土 3kHz

5.输出的半偏移力：＜2N

6.尖端输出功率：3W〜20W

7.主机保险：T1.6AL   250V

8.电源适配器保险：T0.5AL   250V

9.进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA)

10.运行模式：连续运行

三、主要配置要求：

1.接插式带光手柄	                  1支

2.工作尖(用于去除龈上和牙颈部结石，及去除牙尖硬物) 1枚

工作尖（用于去除所有牙齿的龈上结石）             1枚

工作尖（用于去除龈上和牙颈部结石）               1枚

工作尖(用于去除龈上大块结石)                      1枚

工作尖(用于去除龈下结石)                          1枚

工作尖(用于去除龈下及牙周袋深处结石)              1枚

工作尖(用于确定根管位置以及去除根管系统中冠部 1/3处钙化物)1枚

3.根管转接器	                  1枚

4.脚踏	                  1个

5.限力扳手	                  1个

6.根管扳手	                  1个

7.工作尖支架	                  1个

四、设备质保一年。

第七师医院

2024年4月19日