特种车辆技术参数和服务要求

一、技术服务方案要求：

注意：标记“★”的技术参数必须满足，否则将导致无效报价。

★1、本次采购车辆是特种专业技术车辆，应符合工信部对改装车的相关规定，并取得改装车辆的整车出厂合格证，技术参数需满足参数配置表内容，格式详见下表：《特种车详细技术参数配置表》。

2、车辆需按公安部警用特种车要求改装，外观喷涂符合警用车辆外观制式涂装规范 。

3、售后服务：包含协助车辆上线检测、维修、养护、咨询（不含保险）等相关内容。

4. 响应的服务:技术工作人员需要提供 2 小时以内响应，并到达现场进行处理的服务（必要时应加急响应）；投标单位应设有 24 小时专人值班的服务电话，并提供联系方式。

★5、本次采购的核心产品是车辆底盘，须为长安福特锐界多用途乘用车。

二、特种车详细技术参数配置表（一）：

| 1、车体尺寸mm： | 长≥4878mm 宽≥1925mm 高≥2200mm |
| --- | --- |
| 2、轴距mm | 轴距≥2850mm |
| 3、排量ml | 排量≥1999ml |
| 4、发动机 | 涡轮增压发动机 |
| 5、变速箱 | 8档自动 |
| 6、驱动方式 | 前置四驱 |
| 7、最大功率（KW） | 功率≥182 |
| 8、燃油种类： | 92#及以上汽油 |
| 9、排放 | 国六 |
| 10、座位数 | 7座 |
| 11、灯光/外观 | LED大灯/LED雾灯、外后视镜电动调节带加热功能/全景天窗 |
| 12、座椅 | 皮质座椅/主副驾驶电动调节/电动要靠/第二排排座椅前后调节、靠背调节 |
| 13、安全配置 | 主副驾驶安全气囊、前后排侧气囊、驾驶员膝部气囊、制动力分配EBD/CBC 刹车辅助EBA/BAS/BA牵引力控制ARS/TCS/TRC车身稳定控制ESC/ESP/DSC后驻车雷达/发动机电子防盗/胎压监测 |
| 14、舒适便利 | 四门电动车窗（一键升降功能/防夹手功能）、中控门锁及遥控钥匙、无钥匙进入、一键启动、自动启停、电子手刹、倒车影像、倒车雷达、定速巡航 |

三、特种车详细技术参数配置表（二）：

| 序号 | 系统分类 | 设备要求 | 参数/型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆改装 | 合格证 | 蓝速牌BYN5030XKC | 1 | 套 |
| 2 |  | 设备供电 | 采用原车电瓶供电，前端加设控制开关 | 1 | 套 |
| 3 |  | 云台支架 | 车顶云台摄像机专用支架 | 1 | 套 |
| 4 |  | 云台控制箱 | 云台车内显示器、控制器专用箱 | 1 | 套 |
| 5 |  | 器械装备仓 | 备胎沉降部分骨架填平、底部铺设钢板、表层防滑铝板 | 1 | 套 |
| 6 |  | 装备柜 | 冲压焊接成型，三层独立单侧开门柜体 | 1 | 套 |
| 7 |  | 五金辅料 | 密封胶、卡扣、紧固件、油漆补漆、云台专用线缆、接头等 | 1 | 套 |
| 8 |  | 警车外观喷涂 | 按2004制式警车油漆喷涂 | 1 | 套 |
| 9 |  | 警灯警报器 | LED警灯警报器 | 1 | 套 |
| 10 |  | 搭载设备 | 4KG干粉灭火器、救生圈、 | 1 | 套 |
| 11 |  |  | 救生衣 | 2 | 件 |

四、供货要求

合同签订后20个工作日内完成全部车辆交付；由采购人组织验收；培训、经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

五、货款支付：车辆验收合格后，一次性支付。

六、质保（服务）期：底盘车辆要求提供不少于三年或十万公里质保服务，改装部分不低于一年质保服务。

七、应标报价：有关本项目建设所需的技术方案编写、验收、质保期运行维护、技术支持、测试、售后服务等费用均计入报价。