网络阅卷专用扫描仪采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌与型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络阅卷专用扫描仪 | 柯达i3200com | 台 | 58000.00 | 1 | 58000.00 |

二、招标主要参数表

| 序号 | 主要功能 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲吞吐速度（横向，letter/A4，黑白，灰度，彩色） | 300 dpi彩色扫描大于等于每分钟 65 页/130 个影像 |
| 2 | 扫描技术 | 双 CCD ;灰度输出位深为 256 级（8 位）；彩色采集位深为 48 位 (16 x 3)；彩色输出位深为 24 位 (8 x 3) |
| 3 | 光学分辨率 | 600 dpi |
| 4 | 照明 | 双 LED |
| 5 | 输出分辨率 | 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi |
| 6 | ▲最大/最小文档长度 | 自动进纸：863.6 毫米（34 英寸）/ 63.5 毫米（2.5 英寸） 手动进纸：863.6 毫米（34 英寸）/ 50 毫米（2 英寸）（仅限后部出纸） 长文档模式：> 4.1 米（160 英寸）最大长度（扫描仪支持不间断扫描模式） |
| 7 | 最大/最小文档宽度 | 自动进纸：305 毫米（12 英寸）/ 63.5 毫米（2.5 英寸）， 手动进纸：305 毫米（12 英寸）/ 50 毫米（2 英寸） |
| 8 | 纸张厚度和重量 | 34-413 g/m2 (9-110 lb.) 纸张 |
| 9 | ▲进纸器 | 大于等于 250 张 75 g/m2 (20 lb.) 纸张 |
| 10 | ▲纸张通道选项 | 直通道或U型通道：如果手动选择直通纸张通道选项，文档可退出到前面的出纸盘或扫描仪的后部 |
| 11 | ▲文档感应 | 采用空气间隙超声波多进纸检测；智能文档保护 |
| 12 | 连接性 | USB 2.0（与支持 USB 3.0 的 PC 兼容）；包括 USB 3.0 缆线 |
| 13 | ▲捆绑软件 | Joy V 3.1.1 批量扫描处理软件；kodak capture pro 采集软件C组 ； |
| 14 | ▲软件及功能 | 柯达专业版采集软件Capture Pro Software C组；专业版power pdf编辑软件。 软件功能：支持条 码数据验证、页面识别条码数量不受限制,支持条码正面，背面读取识别,支持条码旋转识别、识别条码类型支持3/9,2/5,QR,UPC-A等世面上所有条码类型；模版OCR识别区域定义数量不受限制,支持页面正面，背面OCR识别；模版OMR标记识别区域不受限制,支持页面正面，背面的OMR标记识别、支持OMR标记群组功能及框架识别；将页面按照固定的宽度拆分成4份，或者6份，或者8份；设置批量处理的序列运行序列创建一个监视文件夹作业监视文件夹的使用批量转换 TIFF 和 PDF；在 PDF 页面上添加注释文本在文本中添加标记插项目或标记文本打开并使用注释面板， 总结文档的注释迁移，注释实时协作；对单个文档打开并使用页面汇编视图，对多个文档使用页面汇编视图，预览要添加的页面;对页面重新编号， 对特定页面添加水印，更多页面编辑操作；可修改 PDF 文件中的文本，修改 PDF 文件中的图像，使用打字机工具添加文本 ，使用高级编辑(Advanced Edit)修改文档，添加 PDF 文件注释；可对指定页面添加水印； |
| 15 | 影像功能 | 完美页面扫描；智能阈值处理；自适应阈值处理；纠偏；自动裁剪；相对裁剪；强制裁剪；电子滤色；双流扫描；互动的色彩、亮度和对比度调整；自动调整方向；自动颜色检测；智能平滑背景颜色；智能图像边缘填充；图像合并；基于内容的空白页检测；条纹过滤；影像孔填充；锐化过滤；自动亮度调整；特殊文档模式；连续扫描模式；补丁码；自动照片裁剪；黑白影像分区处理 |
| 16 | 文件格式输出 | 单页和多页 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜索 PDF |
| 17 | ▲可选附件 | 可以根据业务需要连接A3 、A4零边距 平板扫描仪 |
| 18 | 电气要求 | 100-240 V（国际），50-60 Hz |
| 19 | 功耗 | 关闭模式：<0.5 瓦；运行时：<75 瓦；睡眠模式：<4.5 瓦 |
| 20 | 环境因素 | Energy Star（能源之星）扫描仪 工作温度：15-35° C (59-95° F) 工作湿度：15% 到 76% 相对湿度 |
| 21 | 声学噪音(操作员位置的声音压力水平) | 关闭或就绪模式：<40 dB(A) 工作模式：<60 dB(A) |
| 22 | 建议的 PC 配置 | Intel Core 2 Duo，每个核 2.66 GHz（或同等产品），3 GB RAM |
| 23 | 可用的耗材 | 辊子清洁垫，除静电用品、消耗品（进纸模块、分离模块、分离块、前部输送辊） |
| 24 | 尺寸 | 重量：15.8 kg (35 lbs.) 深度：输入盘关闭时 371 毫米（14.6 英寸） 宽度：431.8 毫米（17 英寸）高度：237.5 毫米（9.4 英寸） |
| 25 | ▲要求 | 做到与海云天网络阅卷扫描系统无缝对接，无需设置扫描仪参数，实现无障碍扫描； |
| 26 | ▲其他 | 1、中标单位必须提供扫描培训； 2、合同签订前提供原厂一年保修函； 3、中标公示后二个工作日内签订合同，合同签订后三个工作日供货，最晚在2020年7月10日之前必须供货完毕，不能影响全区统考，否则负法律责任。 4、每次考试，必须安排一位工作人员到校进行考试卷制版、答题卡制作、试卷切题、扫描答题卡、出各类成绩报表； |

备注：打“▲”参数为关键要求，必须响应，否则做无效响应。