新蕾室内P2mm全彩屏技术参数要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、LED显示屏型号：国星定制P2室内全彩 |
| 二、全彩LED显示屏 |
| （一）屏体外形尺寸 |
| ★1 | 项 目 | 显示面积范围 | 整屏尺寸（宽×高） | 数 量 |
|  | P2室内全彩显示屏 | 6.39㎡ | 3328mm*1920mm | 1块 |
| （二）LED发光管参数 |
| ★1 | 封装方式：SMD1515 品牌：优质品牌灯芯；线性排列、非OEM灯芯。 |
| （三）屏幕像素参数 |
| ▲1 | 像素间距：纵向：≤2mm，横向：≤2mm。 |
| 2 | 像素组成：1R1G1B（1515SMD表贴三合一）。 |
| ▲3 | 像素密度：≥250000点/㎡。 |
| （四）屏幕模组参数 |
| ★1 | 模块解析度及尺寸：256mm*128mm*14.5。 |
| ★2 | 模组分辨率:128*64 |
| 3 | 模块级CPU存储：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能。 |
| 4 | 板子间连接：板子之间信号连接采用沉余连接方式。 |
| 5 | 板子内部连接：最优连接方式，避免模块出现连续性故障。 |
| （五）屏幕系统参数 |
| ★1 | 屏幕亮度：整屏白平衡时≥600cd/㎡。 |
| 2 | 亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.003 Cx,Cy之内，像素光强，显示模块亮度均匀；全屏显示白色时，无明显花屏，无明显“马赛克”现象。 |
| ★3 | 屏幕水平视角：≥160°；屏幕垂直视角：≥140°。（提供检测报告） |
| ★4 | 平整度：板子拼接间隙<0.5mm。（提供检测报告） |
| 5 | 逐点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能。 |
| ★6 | 色温：3000K—10000K可调。 |
| 7 | 灰度等级：≥8bit。 |
| 8 | 灰度校正：采用灰度技术及反伽马校正技术，≥12bit。 |
| ★9 | 对比度：≥5000:1。(投标时需提供权威机构检测报告) |
| 10 | 亮度调节：100%无级连续调节，根据环境亮度，亮度降低时不损失灰度。 |
| ★11 | 峰值功耗：≤360W/㎡，平均功耗：120/㎡。 |
| 12 | 驱动方式：恒流驱动；采用LED专用驱动器件芯片。 （品牌：国际、国内知名品牌） |
| 13 | 换帧率：50/60 Hz。 |
| ★14 | 刷新率：≥1920Hz。(投标时需提供权威机构检测报告) |
| ★15 | 模块间亮度均匀性：≥97%。(投标时需提供权威机构检测报告) |
| 16 | 软件接口：Windows NT、Windows2000、Windows XP。 |
| ★17 | 开关电源：超薄型、有过压、过流、短路等自保功能 与LED显示屏为同一品牌(须提供原厂证明文件并加盖公章） |
| ★18 | 安全要求：显示屏通过国家3C认证。 (投标时需提供权威机构检测报告) |
| ★19 | 低亮高灰：低亮高灰：100%亮度时，16bits；20%亮度时，12bits灰度（投标时提供权威机构检测报告并加盖原厂公章） |
| （六）屏幕系统工作特性 |
| 1 | 连续工作时间：大于72小时。 |
| 2 | 平均无故障时间：5000小时以上。 |
| 3 | 屏幕寿命：大于10万小时。 |
| 4 | 杂点率：≤0.00003，出厂时为0。 |
| 5 | 屏幕温升: ≤15℃。 |
| 6 | 运行环境：温度：-10℃- +50℃；湿度：10%-80%RH，无凝结。 |
| 7 | 防护功能：防潮、防盐雾、抗震、等防护功能。 |
| （七）屏幕其他要求 |
| ★1 | PCB具有使用阻燃材料（提供第三方权威检测报告） |
| ★2 | 屏幕面罩使用阻燃材料（提供第三方权威检测报告） |
| 3 | 整屏保修年限：不少于两年。 |
| ★4 | 为降低蓝光对用户眼睛伤害，模组为低蓝光产品（须提供原厂证明文件并加盖公章） |
| ★5 | 模组商标必须与显示屏厂商注册商标一致，必须是真实的生产厂商，不接受OEM产品或不干胶贴商标 |
| 三、显示屏控制系统 |
| 1 | 智能化模块设计，每个模块出厂前经过单点亮度校正，通过控制软件可随时对系统进行升级。 |
| 2 | 当更换模块或由于需要增大面积而增加新的箱体时，可通过控制软件对每个模块的颜色值和亮度值调整，保证整个显示系统在整个寿命的使用过程中，保持极佳的亮度均匀性和色彩一致性。 |
| 3 | 模块化结构设计，方便安装、调试和维修。 |
| 4 | 可定时开关显示屏，工作电压：AC100V～240V（50/60 Hz）。 |
| 5 | 具有LED单点检测、通讯检测、电源检测、温度监控功能。 |
| 6 | 电气防护方面满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 |
| 7 | 控制方式：点点对应，同步控制。 |
| 8 | 控制系统采用：PCTV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选）。 |
| 9 | 控制距离：0-100M（超五类网线传输），100M-500M（多模光纤）,500M-10KM（单模光纤）。 |
| 10 | 远程监控:系统具有远程监督控制功能, |
| ★11 | 与LED为同一品牌（并提供相关证明文件或软件著作权加盖原厂公章） |
| 四、播放控制软件 |
| 1 | 包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述。 |
| 2 | 利用视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目像安装了定时器一样能自动按照编排好的节目自动播放，能满足客户需求。 支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 ★所投产品制造商提供产品具有先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题，需提供由国家版权局颁发的“边缘亮暗线调节软件”的计算机软件著作权登记证书（提供复印件加盖制造商公章） ★为了后续软件服务需要,LED显示屏厂商具有CMMI软件开发业务成熟度等级证书 |
| ★3 | 具有自主知识产权，与LED显示屏为同一品牌。（提供软件著作权相关证书复印件） |
| 5.视频拼接处理器 |
| 1 | 图像处理器支持图像静止、图像截取、图像放大、部分/全屏显示、定制输入分辨率； 输入接口：1*AV，1*VGA，1*DVI，1*HDMI；输出接口：2*DVI ★为了确保兼容性，视频处理器与LED显示器为同一品牌(提供相关证明文件并加盖公章) |
| 六、控制计算机 |
| 1 | 控制主机：I3-2120/2GB/500GB/DVD/独立显卡/键鼠/20寸显示器，操作系统：WINDOWS（98、2000、XP、Vista、7）中文版。 |
| 七、配电系统 |
| 1 | ★配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。 具体配置根据各投标人相关控制要求自行配置（但需包括避雷器、时间继电器、电压电流表、微电脑时控开关及远程控制口等），具备防腐防尘防水等功能，防护等级IP43，并自述配电柜的相关配置。 ★且与LED显示屏为同一品牌。（提供3C认证证书和PLC软件著作权） |
| 八、LED显示屏钢支架框架制作安装及屏体铝板外装饰 |
| 1 | 与屏体相关的LED钢支架设计（中标后需提供详细施工图）、制作及安装。 |
| 2 | 屏幕安装平整度：模块拼接间隙≤1㎜；发光点中心距：偏差小于3%。 |
| ★3 | LED钢支架必须由具有钢结构施工三级或以上并提供安全生产许可证，及电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 |
| 九、施工用的线材、线缆、及其他附件 |
| 十、★投标人投标前必须到现场实地查看，否则为技术不入围。 |