智能测温安检门详细参数

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能测温安检门 | 海康威视 | ISD-SMG5XXHD-JR | 【测温、金属检测、联网】 测温：热成像相机测温 热成像分辨率：160*120 测温精度：±0.5℃ 测温范围：30-45℃ 非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度可达 ±0.3℃ 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线； 门体双屏显示：前部4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 系统参数 电源输入 220V 功率 小于25W 工作温度和湿度 半球：5℃~40℃，＜95% RH 金属门：-20℃─85℃，99%，无冷凝 防护等级 半球：IP66 金属门：IP53 重量 小于75kg 外形尺寸 (mm)2287(高)x872(宽)x663(深) 通道尺寸 (mm)2005(高)x730(宽)x600(深) ★声音联动报警功能：可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义 ★双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。 ★在温度突变触发报警模式下，当温度急剧变化超过预设阈值时，温度显示变成报警颜色。 | 套 | 18 |

备注：

1、★中标供应商必须完成系统集成工作。

2、★所有产品必须经正规渠道供货，合同签订前须提供详细配置清单。

3、★原厂三年质保，提供相关证明文件。

4、★供货要求：中标供应商在中标后10个日历天内完成所有供货并安装验收到位，验收以要求品牌、型号、参数为标准，验收或检测不符合参数要求的，整批货物做退换货处理，延误采购进展耽误货物使用，将追究其相关责任。

5、为保证医院系统的正常运行，中标单位完成安装调试，并提供上门技术操作培训服务。

6、★为保障本项目后续售后服务，要求供应商在宁波本地设有固定的售后服务机构，提供24小时上门服务，如遇紧急情况发生故障，1小时内必须到达现场，并在签订合同时作出相应的书面服务承诺保证。

7、标“★”的为重要参数，必须响应，否则视为无效投标。