北仑玫瑰社区室内屏幕

一、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2.0LED全彩屏体 | 5.11 | ㎡ | 利亚德 | SV2 |
| 2 | 控制系统（含发送接收卡及使用软件） | 1 | 套 | 利亚德 | 75E |
| 3 | 视频处理器 | 1 | 套 | 利亚德 | M572 |
| 4 | 无线投屏器 | 1 | 台 | 宝疆 | Y100 |
| 5 | 平台控制系统软件 | 1 | 套 | 升维 | SW2018 |
| 6 | 移动平板 | 1 | 台 | 华为 | M5 |
| 7 | 钢结构和边框及包边装饰 | 1 | 套 | 国产 | 定制 |
| 8 | 电源线 | 1 | 项 | 国产 | 定制 |
| 9 | 通讯线 | 1 | 项 | 国产 | 定制 |
| 10 | 备品备件 | 1 | 项 | 利亚德 | 定制 |
| 11 | 安装运输等 | 1 | 项 | 国产 | 定制 |

二、招标参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内高亮全彩LED显示屏 | ▲物理点间距：2.0mm ▲物理密度：250000点/m2 象素点构成：1红1绿1蓝 封装工艺：SMD1515封装 ▲尺寸面积：1.664m*3.072m=5.11㎡ ▲行列数：832行*1536列=1277952像数 ▲模块解析度及尺寸：128mm*256mm。 ▲维修方式：前维护 屏体重量：≤0.5KG/m2 平均功耗：≤250W/m2 最大功耗：≤750W/m2 ▲开关电源：具有过流、过压、过载等保护（提供CCC国家强制性认证，加盖原厂公章） 显示单元平整度：＜0.3mm 最佳视距：3～50m 视角：水平：160°，垂直：140° 灰度等级：≥4096级(12Bit) 灰度校正：16bit 显示颜色：4096（红）*4096（绿）*4096（蓝）=687.19亿种颜色 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：≥60帧/秒 ▲刷新频率：≥3840HZ(提供相关检测报告，加盖原厂公章） ▲屏幕亮度：≥800cd/m2，支持亮度调节 ▲对比度：≥6000：1(提供相关检测报告，加盖原厂公章） ▲色温调节：3000K-10000K，可调 亮度调节：256级平滑调整自动/手动 无故障时间：≥10000小时 ▲LED系统具备在云空间播放图片、PPT、编辑文字等功能，控制大屏整个系统开启及关闭。 ▲LED寿命：10万小时 ▲离散失控点：≤0.0001，出厂时为0 连续失控点：0 盲点率：≤0.0001，出厂时为0 供电电压：380V±10%；AC50Hz，三相五线制 工作电压：AC220V±15％ 47～64HZ 屏幕温升（使用运行状态）：≤10摄氏度 运行环境温度：-20℃～60℃ ▲屏幕模组PCB板，采用阻燃材料。（提供阻燃材料检测报告，加盖原厂公章） ▲中标后提供LED显示屏具有电磁兼容性EMC检测认证，TUV认证机构提供的CB认证（提供证书复印件加盖原厂公章）； ▲中标后提供LED显示屏具有“国家广播电视产品质量监督检验中心” 出具的产品检测报告（提供报告复印件加盖公章） |
| 2 | 控制系统（含发送接收卡及使用软件） | 单卡控制面积：全彩：常规256*256，特殊应用可以到1024列 单卡校正区域：256*256像素点 级联控制区域：65536*65536像素点 单网线级联卡数量：最多65536张 ▲网口任意转换：支持，不分输入输出，任意使用 ▲卡与卡之间的同步性：卡与卡之间以纳秒级同步 ▲常规芯片的刷新率：静态：64*64，刷新率可达16000Hz，1/8扫：128*128，刷新率可达10000Hz 串行频率：0.2MHz-41.7MHz ▲灰度等级：最高65536级灰度 最小OE控制宽度：8纳秒，并按8ns倍数增减 灰度补偿特性：每级灰度独立补偿 ▲芯片支持：常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱动芯片 扫描类型：静态到1/32扫描之间的任意扫描类型 支持的模组规格：4096像素点以内任意行、任意列 排线方向：支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上走线 数据组数：16组全彩数据 数据对折：支持同向对折，反向对折，同向四折等，可显著提高刷新率 数据交换：支持16组数据任意交换 模组抽点：支持任意抽点 数据串行传输：支持RGB，R8G8B8，R16G16B16等形式的串行 数据扩展：常规16组，扩展20组，D信号时钟扩展32组 主控与卡、卡与卡之间的通信距离：超五类网线≤140M六类网线≤170M光纤线无限制 兼容传输设备：千兆交换机、千兆光纤收发器、千兆光纤交换机 DC供电接口：接线端子 ▲具有自主知识产权，与LED显示屏为同一品牌（提供软件著作权相关证书复印件加盖公章）。 |
| 3 | 视频处理器 | 主控是专业级LED显示屏控制器，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；同时2个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高2560像素的大屏。 •具有5类视频输入接口，包括1路SDI，1路HDMI，1路DVI，1路VGA，1路CVBS； •输入分辨率：最大1920*1200@60Hz， 支持分辨率任意设置； •视频输出带载能力：130万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； •支持视频源任意切换，画面缩放； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； •支持多发送器任意拼接级联，严格同步； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； •支持HDCP1.4； ▲与LED显示屏、控制系统为同一品牌。 |
| 4 | 无线投屏器 | 支持投屏操作系统Windows 7/8.1/10 32和64位，MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上 支持智能手机无线投屏，兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上，Android 5.0和更高版本(需安装APP，ESHOW)。1xVGA接口，1xHDMI接口，1x网络接口，1x待机开关，1x3.5mm音频接口，2xUSB接口，1x12V1A电源接口，主机带锁孔。（因为wifi穿透能力有限，尽量应用于空旷场景，IPAD与投屏器不要隔墙隔物，有效距离控制在10M以内）。 |
| 5 | 平台控制系统软件 | 支持本地、局域网、公网多种工作模式； 1、系统软件与市场上通用播放软件同屏融合，可进行多画面划分，并可进行自由切换。 2、支持本地或U盘上传节目，上传速度大于30M/秒，支持边传边播模式。 3、播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30% ；1080P跟4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%，保证播放的流畅性， 4、本地播放节目增加安全密码认证命令，认证成功后才能播放节目，可对播放的节目进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），节目做到无缝切换，出场方式多样化，可设置节目播放间隔。 5、操作软件具备密码重置功能（杜绝他人进入操作界面，保证播放的安全性）。 6、一键设置播放界面尺寸及网络模块参数，可进行波特率设定，并可对设备进行命名及产权归属，增加服务员提醒消息（开机、开机等）。 7、在播放界面查看内容的同时可同步查看后续节目列表状态；内置日志表，可根据需求对设备运行及播放状态进行查访，增加管理安全系数。 8、软件加载播放解码设置，可对各种格式进行自动解码导播（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv/mkv/3gp/asf/mpeg/swf/ts等）。 9、支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示屏，省去PPT不同尺寸调整的不便。 10、可对播放画图进行自由调整、转换任意节目切换，切换速度0.1S之内。可对播放节目进行暂停、停止。可对设备中已有内容进行自由组合播放（图片、文字、视频、PPT），节目切换无黑屏。 11、支持局域网控制实现内网管理，一键设置现场直播功能，支持智能设备同步投屏。 12、软件内置一键还原功能，杜绝使用者由于意外出错无法使用。 13、按钮一键开关功能，当按钮关闭时，将同步关闭外设（视频拼接器、多媒体云智能控制平台、显示器等），也可关闭外接电器（电灯、空调等周边用电设备）。反之开启时也会开启这些外接设备。 ▲中标后提供CCC证书、视频自动导播软件著作权证书，录播服务器软件著作权证书加盖原厂公章 |
| 6 | 移动平板 | 10.1英寸平板电脑语音控制安卓WiFi，4+64G |
| 7 | 钢结构和边框及包边装饰 | 屏体框架：屏体主（内）框架为235材质的镀锌钢架结构，主要材料4*4方钢； 主屏下方开有通风百叶窗，屏体厚度10公分左右四周包边为5公分左右；包边材料为亚光不锈钢；维修为前维护结构。 |
| 8 | 电源线 | 国标电缆，三相五线YJV4*25+1*16电缆线1组（380V）80米 |
| 9 | 通讯线 | 8芯六类网线20根，其中2根备用，每根60米 |
| 10 | 备品备件 | 接收卡2张、单元模组2块、开关电源2只、5V电源线和排线各10根 |
| 11 | 安装运输等 | 运输、安装、调试、培训、服务 |

备注：

1、项目要求在30个工作日内完成.

2、带“▲”部分为产品主要参数，为必须满足或以上技术指标，中标后若无法提供符合要求的检测报告和相关证书（资料须原厂盖章），则拒绝签订合同，并追究该投标单位相关责任。

3、供应商（即中标的投标人）须按竞价文件要求及合同中的相关规定，在合同规定的交货期内将外包装未拆封的原装中标货物送到采购单位指定地点（主要元部件不得更换），在采购单位许可并监督下拆除外包装，抽取部分模组委托相关专家进行鉴定，通过后再负责安装调试，同时给予必要的操作培训和指导。对中标货物存在外包装严重破损或者未经采购单位许可擅自拆除外包装等情况的，采购单位有权拒收货物，并要求供应商重新调换中标货物。

4、以上设备报价包含安装、调试、税金等一切费用，中标供应商不得再向业主提出额外付费要求。

5、采购货物清单中所有设备提供贰年免费质保服务（中标后提供原厂针对本项目的授权及质保函），服务响应时间需在12小时内响应并修复完毕，否则作无效标处理，并追究该投标单位相关责任。

6、投标人所提供的材料必须真实有效，否则作无效标处理，并追究该投标单位相关责任。

三、投标人资格要求

1、▲投标人要求提供信息技术服务管理体系认证证书。

2、投标人要求提供质量管理体系认证证书

3、▲投标人要求提供信息安全管理体系认证证书

4、投标人要求提供环境管理体系认证证书

5、▲投标人要求提供30万以上同类业绩项目一个（要求供货时提供合同原件，否则作取消中标资格）

6、投标人需在北仑区设置本地服务机构，有专业服务人员。

四、人员要求

▲项目经理：PMP项目经理证书

▲备注：所有人员提供近一年内社保证明