一、商务要求

1、交货要求

▲1.1交货期：中标通知书发出后5天内签订合同，合同签订生效后15天内交付。

1.2交货地点：采购人指定地点。

二、售后服务要求

1、质保期：设备安装调试验收合格后质保期二年。

三、采购产品配置清单

（一）	医疗车	1辆

（二）	车载X射线机	1台

（三）	车载X射线机防护设施	1套

（四）	车内其它配套附件及安装	1套

四、车辆技术参数要求

（一）医疗车技术要求

1、整车要求：（医疗车专用车型，型号：XMQ5166XYL   品牌：厦门金龙）

▲1.1总长：≥10800mm

1.2总宽：≥ 2500mm

▲1.3总高：≥3600mm

▲1.4轴距：≥5620mm

▲1.5前悬：≤2200mm

1.6后悬：≤3180mm

▲1.7接近角：≥9(°)

1.8离去角：≥8(°)

1.9总质量：≥15500kg

1.10整备质量：≥13000kg

2、发动机：YCK08310-60（广西玉柴）

2.1发动机型式：直列、六缸、四冲程、中冷增压柴油机

2.2功率：≥220KW

2.3排放标准：国六排放

2.4排量：≥7600ml

3、底盘：厦门金龙

3.1变速箱：六档变速箱，两软轴远距离操纵器

3.2轮胎：国产真空胎（11R22.5）

3.3悬架：多片簧

3.4制动：符合ECE标准双回路气制动, 前盘后鼓制动器

3.5前桥/后桥：≥5.5吨前桥，≥11吨后桥

3.6缓速器：电涡流缓速器

3.7调整臂：国产自动调整臂

3.8离合器：Φ430/推式

4、车身主要配置参数

▲4.1车身结构：半承载式

4.2内饰：成型内饰

4.3乘客门及门泵：开右前门、右中门，气动单扇外摆门

4.4后视系统：彩色倒车监视器

4.5空调系统：空调非独立顶置式

4.6车辆配备车载电脑：倒车监控+行车记录仪+智能导航

（二）车载X射线机技术要求

1、整体要求

具有整机注册证

- 高频高压发生装置（型号：AKHF-55  （Polydoros RF西门子））

（1）功率：≥50KW

▲（2）输入电源：单相220V ，带二级储能电池系统。（提供检验报告证明文件）

▲（3）输入功率：≤10KVA（提供检验报告证明文件）

（4）摄片电压：40-150KV

（5）加载时间：0.001s-5s

▲（6）最大电流时间积：≥700mAs（提供检验报告证明文件）

- 摄影mA范围：≥10 mA ，≤630mA

▲（8）具备微控高压发生装置控制系统著作权证书

3、X射线管球组件（型号：SDR 150/30/50-3  品牌：西门子）

▲（1）旋转阳极热容量：≥320KHU

（2）双焦点：≤0.6 mm/1.2 mm

4、平板探测器（型号：CXDI-401G COMPACT   品牌：佳能）

（1）探测器类型：非晶硅

（2）闪烁体：GOS；

▲（3）像素间距：≤130微米；

▲（4）像素：≥3300×3400像素；

▲（5）分辨率：≥3.8lp/mm；

（6）有效成像区域：≥410×420mm；

（7）尺寸（宽×高×深）：≤460×490×18mm；

（8）重量：≤7.5kg；

5、图像采集系统

▲（1）具备计算机软件著作权证明（提供证书）

（2）电脑：24寸显示器

（3）影像工作站（提供健康体检检查软件著作权证书）

6、束光器：电动

7、高压电缆：≥6米/75KV（2条）

8、滤线栅：18″×18″r=12  N≥40  焦片距（FFD）：1.8m

9、车载机架：X射线管升降移动范围：≥200 mm；DR升降移动范围：≥400 mm。（提供检验报告证明文件）

▲10、具备全自动机械运动系统控制软件著作权证书。

（三）车载X射线机防护设施技术要求

1、X光机铅防护：≥2mm四周铅板防护，配备电动滑移铅门。

▲2、X光机配电动铅屏风：1套，电动控制，铅屏风与X光机厂家同一厂家生产，提供注册证或备案信息表。

（四）车内其它配套附件及安装要求

1、提供平面布局图

- 妇科检查室1间：内配妇检床1张

- 检查床2张：配工作台、围帘

- 医用冰箱2台：≥65L

- 风幕机1台：中门上方安装风幕机一台

- L型生化采血台1张、U型生化采血台1张

- 工作指示灯、照明灯、座椅，操作台若干，满足体检工作需求

- 驻车空调：2部顶置式，1部壁挂式

- 车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器。

注：加▲号的条款为重要条款，未响应者或任何负偏离将导致废标。任何虚假响应，经核实，都将取消中标资格或录入黑名单。供应商中标后，在签订合同之前需向采购人提供车辆生产厂家针对本项目出具的产品授权书原件，如无法提供，将取消中标资格。