一、轻型双长厢车

主要技术参数及要求：1、发动机：JX4D25A6H江铃牌；额定功率105kW，排量2478ml；底盘型号：JX1041TSG26江铃底盘；2、排放标准：国Ⅵ；3、轮胎：7.00R161T  10PR、轮胎数：6只；4、外形尺寸：5990×1970×3015（mm），满足车辆安全行驶要求；5、货厢尺寸：3220×1890×1970（mm）；6、总质量：4495kg；7、整备质量：2675kg；8、额定载质量1495kg；9、额定载人数：2+3（人）；10、燃油：柴油；11、弹簧片数：4/4+3；12、轴荷：1725/2770；13、最高车速：100（km/h）；14、前轮距:1385(mm);15、后轮距：1440(mm)；其他配置：原厂空调、电动窗、带倒车雷达。

二、售后服务

（1）整车至少一年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

（2）中标人必须在交付车辆前完成购置税支付、车辆上牌等服务

（3）中标人必须有可靠的售后服务保障，限于在舟山或附近宁波有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理车辆质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

三、工期要求

（1）质保期：整车质保期为交货验收合格之日起一年。

（2）供货期:现场交货（岱山县环境卫生管理处指定地点），卖方负责办理运输和保险，将车辆运抵现场完成交付使用并承担一切费用。