# 一、医疗设备采购清单

| 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩色超声诊断系统 | 深圳迈瑞 | Resona 7S | 2台 | 3年 |

二、技术参数、配置及其他要求

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 一 | 主要技术参数要求 |
| 1 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它。 |
| 2 | 技术要求 |
| 2.1 | 监视器：≥21”高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可折叠、平移、旋转及升降。 |
| 2.2 | ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调。 |
| 2.3 | 控制面板可独立旋转、升降及平移。 |
| 2.4 | 探头接口选择≥4个, 大小一致，采用最高保真无针触点式接口，探头接口可通用。 |
| 2.5 | 空间复合成像技术。 |
| 2.6 | 二维灰阶成像模式。 |
| 2.7 | 频谱多普勒显示及分析系统。 |
| 2.8 | 彩色血流成像模式。 |
| 2.9 | 微血流成像模式。 |
| 2.10 | 多普勒能量图。 |
| 2.11 | 组织多普勒技术。 |
| 2.12 | 自由解剖M型（大于等于3线）。 |
| 2.13 | 组织谐波成像技术，支持二次谐波和次谐波成像，对应所有探头。 |
| 2.14 | 全自动多普勒包络和分析系统。 |
| 2.15 | 二维彩色偏转成像功能。 |
| 2.16 | 扩展成像技术(支持凸阵、线阵、容积、心脏探头)。 |
| 2.17 | 动静态声学数字化放大技术。 |
| 2.18 | 自适应增益补偿（AGC）。 |
| 2.19 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像。 |
| 2.20 | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示。 |
| 2.21 | 全域动态聚焦，即全程发射及全程接收聚焦，使得图像近、中、远场保持均匀一致。 |
| 2.22 | 造影技术，具有造影计时器及造影彩色模式，具有造影图像与基础图像双幅实时监控模式，具备造影一体化时间强度曲线分析功能。 |
| 2.23 | 全身应用可升级高端平台。 |
| 2.24 | 同时可应用压力式弹性成像和实时二维剪切波弹性成像。 |
| 2.25 | 应变式弹性成像，具备组织硬度定量分析软件，压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边与肿块内组织弹性定量分析功能。 |
| 2.26 | TDI 组织多普勒基本成像单元（包含TVI/TEI/TVM/TVD四种模式）。 |
| 2.27 | 具有医学数字图像和通信DICOM3.0标准接口。 |
| 2.28 | 具备原始数据采集、存储、处理技术，可以对存储的原始数据信号进行二次优化处理。 |
| 2.29 | 域扫描成像技术，相对传统波束形成器提高线扫描速度。 |
| 2.30 | 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析，血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 |
| 2.31 | 血管内中膜自动实时测量软件。 |
| 2.32 | 支持穿刺针增强技术。 |
| 2.33 | 图文用户显示操作界面。 |
| 2.34 | 具有硬盘、CD-RW/DVD+RW/DVD-RAM、USB移动硬盘存储功能。 |
| 2.35 | 系统硬盘≥1T。 |
| 2.36 | 系统采用高性能主机系统，开机进入工作状态用时≤40秒，关机时间≤15秒。 |
| 2.37 | 具有外周血管诊断功能。 |
| 2.38 | 扫描方式：域扫描成像。 |
| 3 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |
| 3.1 | 常规测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）。 |
| 3.2 | 多普勒血流测量及分析。 |
| 3.3 | 心脏功能测量与分析。 |
| 3.4 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。 |
| 3.5 | 外周血管测量与分析。 |
| 3.6 | 妇产科测量与分析，含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测、预产期等。 |
| 3.7 | 用户可建立自定义用途测量软件包。 |
| 4 | 连通性要求：输入/输出信号 |
| 4.1 | 输入：USB、SVHS、复合视频、RGB彩色视频 |
| 4.2 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、HDMI/DVI全数字高清输出接口、USB。 |
| 5 | 系统技术参数及要求 |
| 5.1 | 二维及多普勒（B/D）兼用：电子凸阵探头B/PW、电子线阵B/PW。 |
| 5.2 | 频率：宽频带、变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，同一探头二维模式中心频率可选择中心频率≥5种，多普勒可选频率≥2种。 |
| 5.3 | 所有探头均具备谐波成像功能。 |
| 5.4 | 声束聚焦：全域聚焦。 |
| 5.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥128幅。 |
| 5.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节；及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 5.7 | 增益调节：D/B/M/CFM可独立调节， TGC: ≥8段。 |
| 5.8 | 系统最大扫描深度≥38cm。 |
| 5.9 | 方式：脉冲波多普勒：PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF)。 |
| 5.10 | 多普勒发射频率： 2.0-8.0MHz。 |
| 5.11 | 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.0m/s，CWD 血流速度最大≥14.0m/s。 |
| 5.12 | 最低测量速度≤1mm/s（非噪声信号）。 |
| 5.13 | 显示方式：B/D，M/D，D，B/CFM/M/D，B/CFM/PW。 |
| 5.14 | 多普勒取样容积宽度和范围: 1-10mm，分级可调。 |
| 5.15 | 彩色多普勒显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示。 |
| 5.16 | 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率：最大扫描角度、深度17cm，彩色帧频≥12帧/秒，凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥10帧/秒。 |
| 5.17 | 显示位置调整。 |
| 5.18 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图。 |
| 5.19 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比。 |
| 5.20 | 超声图像存档与病案管理功能：实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像。 |
| 5.21 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |
| 二 | 主要配置要求 |
| 1 | 主机1台 |
| 2 | 腹部探头1把 |
| 3 | 浅表探头1把 |
| 4 | 腔内探头1把 |
| 5 | 单晶心脏探头1把 |
| 三 | 其他要求 |
| 1 | 供应商资格 |
| 1.1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 |
| 1.2 | 特定条件：采购产品属于医疗器械的，应提供医疗器械经营资质。 |
| 1.2.1 | 中标后、签合同前提供资料： a.提供医疗器械注册证复印件； b.医疗器械生产或经营许可证或备案凭证复印件； c.营业执照复印件； d产品授权书； e.保修承诺书； |
| 1.2.2 | 所有复印件需加盖单位公章（原件备查）； 资料应真实有效，若未能提供，或虚假提供，则取消其中标资格，并保留追究其相应法律责任的权利。 |
| 1.3 | 不接受联合体招标。 |
| 2 | 产品验收及服务要求 |
| 2.1 | 报价中包含：设备安装时所有配件费、人工费及差旅费等费用。 |
| 2.2 | 到货期：签订合同后两个月内。 |
| 2.3 | 设备必须是全新的。 |
| 2.4 | 安装地点：医院指定地点。 |
| 2.5 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准。 |
| 2.6 | 验收标准：应满足产品采购要求的技术参数，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
| 2.7 | 保修：整机原厂保修三年。 |
| 2.8 | 设备验收合格使用后保证供应医院零配件至少8年。 |
| 3 | 付款方式 |
| 3.1 | 合同签定后采购人预付合同金额的100%货款。合同签定后中标商向采购人出具预付款保函，货到验收后退还保函。 |