采购清单

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号和性能 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠加式恒温振荡器 | 品牌：美国精骐 型号：IS-AX 技术参数： 配置： 温控范围：环境温度-18℃~ 60℃ (最低4℃) 温控精度： 0.1℃ 温度均匀性：±0.3℃ (@37℃) 摇板尺寸：550x470mm 最大烧瓶夹/粘贴垫数量： 烧瓶夹：50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx16 / 1000mlx12 / 2000mlx6 / 5000ml (Thomson)x6 粘贴垫：50mlx80 / 100mlx42 / 150mlx42 / 200mlx30 / 250mlx30 /500mlx20 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 容 量：190L 最大负载：10kg 旋转转速：0 (停止)，30~300rpm 转速精度：1rpm 振 幅：φ26mm 开门30s重启后温度恢复时间： ≤6min (@37℃) 可编程段数：12段 照 明：双向照明 灭 菌：紫外杀菌 设置参数保护：密码保护 曲线显示类型：温度曲线、速度曲线 显示方式：电容式，7寸彩色触控屏 定时范围：0~999小时59分钟 数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数、运行状态 自动除霜：不需设定间隔时间，自动检测适时化霜 自动锁屏：有 第三层摇板高：1315mm 噪音等级：≤55dB (制冷时) 可水冲洗：是 界面语言：可切换中文、英文显示 加热功率：≤600W 制冷功率：70~180W WiFi手机监控(选配)：支持，随用随配 电脑监控（选配）：支持 配置清单 主机 数量1件 电源线 数量1件 积水盘 数量1件 产品使用说明书 数量1件 合格证 数量1件 供应商送货上门和安装，谢绝快递送货。 遇售后问题，24小时内上门解决。 | 2 |  |  |  |
| 2 | 台式全温振荡器 | 品牌：美国精骐 型号：IS-RDD3 温控范围：环境温度-15℃～60℃(最低为4℃) 温控精度：0.1℃ 温度均匀度：±0.5℃ (@37℃) 旋转转速：0rpm, 30～400rpm 转速精度：1rpm 摆振幅度：φ26mm 最大容量： 50mlx42/100mlx25/150mlx24/200mlx20/250mlx20/500mlx12/1000mlx8 摇板尺寸： 450 x 400 mm 自动除霜： 不需设定间隔时间，自动检测适时化霜 来电自动恢复功能： 有 内腔工作高度（摇板表面到内腔顶面距离）：350 mm 数显方式： LCD 定时范围： 0～999小时59分钟 外形尺寸（W×D×H）： 700x650x620mm 重 量：110kg 配置清单： 主机（标配夹具）1台 电源线 数量1件 产品使用说明书 数量1件 工具 数量1套 积水盘 数量1件 合格证 数量1件 供应商送货上门和安装，谢绝快递送货。 遇售后问题，24小时内上门解决。 | 1 |  |  |  |
| 3 | 梯度PCR | 品牌：美国Bio-rad伯乐 型号：T100 1.功能：用于体外核酸扩增。 2.技术指标 2.1有5.7"高分辨率超大彩色长寿命液晶触摸屏，图形化界面，易于编程，实验过程中实时显示温控及运行状态； 2.2用户可设置休眠模式使其更节电； 2.3、兼容标准的USB闪存驱动器，便于简单的文件管理。通过USB端口，可以将PCR仪上的程序和运行日志备份到电脑上，提升数据储存能力，并且可以进行固件升级； 2.4标准反应模板：96-well ( 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管； 2.5反应体系1-100ul； 2.6最大升降温速率≥4℃/秒； 2.7具有温度梯度功能：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃； 2.8温度范围：4-100℃； 2.9可存储500个用户程序。 3..配置要求：PCR仪一台。 4.售后服务承诺 4.1一年质保； 4.2接到用户售后服务诉求后，2小时内做出应答，12小时内给出解决方案，若问题不能有效解决，48小时内到达用户现场进行维修。 供应商送货上门和安装，谢绝快递送货。 遇售后问题，24小时内上门解决。 | 1 |  |  |  |
| 4 | 紫外可见光度计 | 品牌：南京菲勒 型号：D-8PC 操作模式：主机操作或PC机操作 波长范围：190 - 1100nm 光谱带宽：1nm/1.8nm(可选) 光学系统：准双光束，CT式光路；1200 线/毫米激光全息衍射光栅 波长精度：±0.1 nm（656.1 nm D2），±0.3 nm（全波长范围） 波长重复率：±0.15nm 波长分辨率：0.1nm 光度范围：­3 to 3A ；0-200%T；-9999~ 9999℃ 光度精度：±0.002A(0～0.5A).±0.004A(0.5～1A) .±0.008A(1～2A).±0.3%T(0～100%T) 光度重复性：±0.001A(0～0.5A)±0.002A(0.5～1A) .±0.004A(1～2A).±0.15%T(0～100%T) 杂散光：≤0.05%T（220 nm，NaI；340 nm，NaNO2） 基线平直度：±0.0015A（190～1100nm） 稳定性：±0.001A/hr @500nm ,0A 光度噪声：±0.001A 导数分辨率：>0.5 数据输出：320×240图形显示液晶屏 标准配置： 主机一台 1cm石英比色皿一套（2只） 1cm玻璃比色皿一套（4只） 使用说明书一套 电源线一根 合格证 光谱分析家软件光谱一个 光谱分析家软件使用说明书一本 USB数据线一根 供应商送货上门和安装，谢绝快递送货。 遇售后问题，24小时内上门解决。 | 1 |  |  |  |
| 5 | 一体化数码显微镜 | 品牌：宁波新芝 型号：DN-300M 主机：整机流线形结构设计、一体化机架，美观、稳定、可靠； 观察系统：内置一体化铰链式观察系统，30度倾斜，360度任意旋转，始终保持图象同步清晰，大瞳距调节范围48-75mm，土5屈光度可调，内置日本防霉装置，防止潮湿闷热环境下霉菌的生长； 目镜：大视场平场目镜WF10X/20mm； 物镜：无限远平场物镜4X/0.10、10X/0.25、40X/0.25（弹簧）、100X/1.25（弹簧、油）； 换器：内倾式四孔转换器，滚珠式内声响定位，防止使用者口气污染镜头载物台：双层机械移动载物台：右手拉低位同轴操作X、Y方向移动，面积140X140（mm）载物台，移动范围75X50(mm)，最小读数值0.1mm，片夹可夹2片切片并自由装卸；硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 聚光镜：摆出式NA1.25阿贝聚光镜，横向装入，便于相衬、暗场等附件的更换，中心可调，带可变化光栏，带有对应数值孔径刻度，金属材料，使照明更加集中、有效，齿轮齿条升降； 同轴粗微调焦机构：低位、前位设置；带任意上限位装置（防止切片碰坏镜头）和松紧可调装置（防止载物台因自重下滑），微调格值0.002mm，粗调行程20mm，左右手均有粗微调设计，右手并有人性化指腹操作位置； 照明系统：国内首创超大功率高亮度LED冷光源设计，复眼照明更加均匀舒适，提供专利证明环保科学，长时间使用眼睛不疲 劳，机器不发热发烫，使用寿命在10000小时以上，保证3-5年内不更换灯泡，亮度连续可调； 摄像系统：内置500万像素高分辨率数码摄像系统，提供高质量采集图象，分辨率2592X1944；手动/自动曝光操作，曝光时间可调，USB2.0纯数码输出； ScopeImage 9.0 图像处理软件：进行标本图像采集（静态、动态捕捉），进行测量。正版软件，提供国家软件著作权登记证。 配置清单： 主机（标配夹具）1台 电源线 1根 产品使用说明书 1本 供应商送货上门和安装，谢绝快递送货。 遇售后问题，24小时内上门解决。 | 1 |  |  |  |
| 合计大写： | 合计小写： |

注：1.乙方按合同金额开具全额增值税专用发票。

2.安装调试、现场培训完毕经甲方验收合格后，在半个月内支付乙方全部货款。

3.以上合同总价包括含税发票、运费以及安装费等一切费用。