全自动煎药包装一体机技术参数及性能

产品特点及性能:

1、玻璃筒体，煎药过程清晰可见；

2、煎药包装一体组合，紧凑合理，美观大方，节省空间；

3、整体煎药包装过程采用精密数控技术，控制精度高；

4、常压煎煮功能，保留传统煎药方式；

5、变量可调包装，满足不同顾客需求；

6、防干烧功能，当温度过高或无水时，系统停止加热并蜂鸣报警；

7、所有接触药品部位采用无毒、耐腐蚀、不吸附的稳定材料。

8、关键配件均采用进口。

9、免费质保一年，终身保修。

技术参数:

- 包装能力：7-8袋/min；

- 煎药功率：1800W;

- 煎药锅容量:20000ml;

- 袋装容量:50-250ml;

- 上下辊温设定范围:100-199℃;

- 额定电压:220V;

- 袋装数量设定范围:0-250(循环）袋 ；

- 热和功率：800W;

- 电机功率:25*2W;

- 总功率:2650W;

- 外形尺寸:590*550*1190（长*宽*高）mm;

- 整机体重:60kg